Inhoudsopgave

1 /  Inleiding.
2 /  Waarom naar 4800 baud?
3 /  Testen en afregeling van het modem.
4 /  Het aansluiten op de transceiver, algemene info.
5/  Bij problemen: modificaties en verbeteringen.

1 / Inleiding
=============

Begin mei 1995 zijn in Utrecht op 11 mtr de eerste (volgens ons)op 11mtr  
4800 baud packet verbindingen gemaakt tussen UT1BBS en UT1GOM.
We bouden een SCC kaart van PA0HZP prijs 175 piek en dit biedt de mogelijk
heid om 4 modems aan te sluiten.Een 8-bits slot in de computer xt of at
is voldoende om van alle mogelijkheden van deze kaart gebruik te maken.
Als modem bouwden wij het DUOMODEM ontwerp van BP0AAQ.
Dit modem zendt 1k2 en 4k8 en ontvangt 1k2 en 4k8 !! prijs 175 piek
Het geheel wordt afgeleverd als bouwpakket zowel het modem als de scckaart!!
Maar voor een ieder met een multiemeter en een goede soldeerbout is dit 
goed te doen daar er een zeer goede beschrijving van beide printen bijgeleverd 
wordt op diskette (uitprinten dus) die meuk..
Nu even het het verhaal van de de test tussen ons.

Om met 4k8 te kunnen werken is het noodzakelijk de tranceiver te modificeren!
Een directe toegang naar de Fm-modulator en Fm-demodulator is daarvoor de op-
lossing met een schema van je tranceiver kom je daar wel uit .
Na de modificaties van onze doosjes wat binnen een half uurtje gedaan was
gingen we eens aan de gang met het modem en de scc kaart we pasten de config 
van sommige prg's aan zoals TOP SP en GP dit gaf geen enkel probleem..
TFPCX heeft hier leuke prg's voor !!!
zo dit was gedaan en we gingen maar even naar een schoon kanaal toe om wat 
bakens te zenden en dat ging goed. 
De testen zijn inmiddels afgelopen en het ziet er naar uit dat ut1bbs binnen 
zeer korte tijd ook in de lucht komt met 4k8 en 1k2 tegelijk tja duomodem he 
Rest mij nog te zeggen dat wij u op de hoogte blijven houden van de ontwikkel-
ingen bij UT1BBS met het 4k8 gebeuren .. 

Hierbij roep ik een ieder op die in 4k8 interresse heeft te reageren.
En eens van gedachten te wisselen..mail naar ut1gom@ut1bbs of ut1voc

Deze documentatie is dus een experimenteerders handleiding, geen A-tot-Z 
bouwbeschrijving.

2 / Waarom 4800 baud ?
======================

Dat er behoefte is aan hogere snelheden is een duidelijke zaak. Steeds meer
informatie komt op ons af. Het simpel in een bbs inloggen om de laatste post
op te halen is de laatste jaren uitgebreid tot hele discussiegroepen waarin
over bepaalde zaken van gedachten gewisseld wordt. Bestanden van meer
dan 100K versturen is een gewone zaak geworden. De toekomst heeft veel te
bieden op het gebied van packet radio, het is een van de weinige gebieden van
amateurradio waarin nog echt nieuwe zaken ontwikkeld worden: protocollen, 
modulatiemethoden, digitale signaalverwerking, datacompressie enzovoort.
De toekomst heeft veel te bieden voor hoge snelheid packet radio. 

Een packet modem wat door de amateurs thuis gemaakt en aangesloten moet worden
op een bestaande transceiver moet aan een aantal eisen voldoen:

1 - De werking moet simpel zijn, gemakkelijk te doorzien om problemen zelf op
    te kunnen lossen.
2 - Het modem moet op iedere transceiver aan te sluiten zijn.
3 - De modulatiemethode moet zo efficient mogelijk zijn, om veel amateurs
    tegelijk toe te kunnen laten op dezelfde frekwentie, met een redelijke
    overdrachtssnelheid per gebruiker en een minimale bandbreedte.
    Theoretisch haalbare waarden zijn ca 2 tot 5 bit per Herz bandbreedte,
    afhankelijk van signaal/ruisverhouding, fase en frekwentie vervormingen
    enzovoort.
4 - De kostenpost moet zo laag mogelijk blijven.
5 - Er moeten tenminste tegenstations zijn om mee te experimenteren. Liever nog
    een node en/of een bbs.

Als we de nu gebruikte technieken voor snellere modems hiertegen afwegen dan
komen we op de volgende puntsgewijze vergelijkingen uit:


2400 baud afsk kunnen we beter overslaan omdat het nauwelijks een verbetering
van het totale rendement oplevert. Bovendien is dit zeer discutabele methode,
in technisch opzicht.

1/ Het 'PB0AAQ' combimodem.
---------------------------
 Hier zit zowel een 1200 baud afsk modem op met behulp van een TCM3105, als een
HAPN 4800 baud modem. Uitgevoerd op een Eurokaart (10*16 cm) heeft het ook een
220V netvoeding aan boord. Voor de transceiver wordt een 5p DIN connector
gebruikt, en er zijn twee 9 polige D-connectoren voor de OptPcScc kaart. Het
snelle CD circuit van het HAPN ontwerp bedient beide SCC kanalen. De modems
worden beide op een (1) transceiver aangeloten. Door onderlinge doorkoppeling
van de PTT signalen naar het CD circuit worden zend-botsingen voorkomen, dwz
het 1200 baud modem en het 4800 baud modem kunnen niet tegelijk gaan zenden.
Bestelinfo :
F 175,00 overmaken naar giro :4437941 t.n.v. F de Kruijf Ln v Chartroise 26
3552 EV Utrecht, onder vermelding van 4k8+1k2 modem pakket. (print+componenten)
 is inclusief verzendkosten enz...

HET AFREGELEN 

1 - Een tegenstation vergelijkt de uitgezonden signalen met andere phone
signalen, het liefst met een oscilloscoop welke op de FM discriminator is
aangesloten.

2- Kijk zelf met een oscilloscoop in je eigen transceiver op het punt op de FM
modulator waar je het 4800 baud modem aan gaat sluiten. Wat voor een
piekspanning staat daar als je flink in de microfoon fluit of blaast? Stel de
uitgangsspanning van het 4800 baud modem in op ongeveer 60% van deze spanning.

Denk er aan dat een te grote instelling van de zwaai veel ellende (splatter en
nabuurkanaal storing) veroorzaakt. Als het allemaal goed werkt moet de zwaai
tussen de 1 en 3 KHz gevarieerd kunnen worden zonder dat de neembaarheid van de
packets vermindert bij het tegenstation.

Waarschuwing : wees ervan bewust dat de directe signaalinjectie in de
FM-modulator grote risico's met zich meebrengt in verband met de spectrale
reinheid (ruis, splatter enz) van het uitgezonden signaal ! Zie ook de tips
voor het aansluiten op de transceiver.

Als het frekwentiebepalende element direct beinvloed wordt door het
modulatiesignaal, spreken we van FM. Bijvoorbeeld een varicap die in een
oscillator is opgenomen.

Fase modulatie gebeurt niet in de oscillator, maar erna. De frekwentie blijft
constant, maar het oscillatorsignaal gaat door een faseverschuivend circuit
waarvan de faseverschuiving gevarieerd wordt door bv een varicap, of een spoel
met kern welke meer of minder in verzadiging gestuurd wordt (reactantie
modulatie).

Wiskundig gesproken is fasemodulatie hetzelfde als frekwentie modulatie
waarbij het modulatiesignaal gedifferentieerd wordt.
Het grootste gedeelte van de amateurtransceivers werkt met FM.


2 / Het aansluiten op een transceiver, algemene tips
====================================================

Voor het aanluiten van het modem op de transceiver hebben we 3 signalen nodig :
- ontvangen audio, rechtstreeks van de FM demodulator.
- verzenden audio, rechtstreeks naar de FM modulator
- zend-ontvangst omschakeling, ook wel PTT, Push to talk genaamd.

Ontvangst
---------
Probeer een punt te vinden wat zo dicht mogelijk op de uitgang van de FM
discriminator zit. Meestal zitten daar ook de 'center meter', CTCSS, DTMF,
digitale code squelch en dat soort circuits aangesloten. De impedantie moet zo
laag mogelijk zijn. Er staat ook een DC component op dat punt die afhankelijk
is van de (mis)afstemming. Deze spanning kan nog ooit van pas komen bij
zwaaimetingen of voor andere highspeed modems. Het 4k8 modem heeft een AC
gekoppelde ingang, dus de DC spanning kan geen kwaad. Wat wel problemen kan
veroorzaken is de de capaciteit van de modemverbindingskabel. Monteer daarom
altijd een stop weerstand met een waarde van ca. 1K tussen dit punt en het
afgeschermde verbindingssnoer naar het modem.

Ook kan de 910 of 455 khz rimpel die nog aanwezig is uit de fm discriminator
problemen veroorzaken. Deze kan onder meer oscillatieneigingen in het 4k8 modem
veroorzaken. Als deze aanwezig is kunnen we deze er af filteren door een
eenvoudige RC combinatie met een rc tijd van ca 10uS, bijvoorbeeld C=1K en
R=10nF. Als we de bovengenoemde stopweerstand gebruiken zetten we dus een
condensator van 10nF na de stopweerstand naar massa.
het uitgangssignaal van de fm-discriminator. Vanwege de capacitive belasting
van de verbindings kabel naar het packet modem kunnen deze hoge frekwentie's
verzwakt worden.

Zenden
------
Probeer een punt te vinden tussen de laatste modulatietrap en de varicap die de
fm maakt. Het punt moet 'hf-dood' zijn, dus nooit direct op de varicap, ook
niet via een serieweerstand! Je moet toch zo dicht mogelijk bij de varicap zien
te komen, bijvoorbeeld achter het smoorspoeltje wat de varicap van DC voorziet.
Voorkom dat het modem de DC instelling van deze trap beinvloedt, aangezien dat
verschuiving van de zendfrekwentie tot gevolg kan hebben of zelfs uit lock
vallen van een PLL.

WAARSCHUWING:
-------------
*ALLE* signalen die we hier injecteren komen direct in FM op het uitgezonden
hoogfrekwent signaal terecht. Er is namelijk geen filtering of limiting meer
aanwezig tussen dit punt en de fm modulator. Wees daarom zeer voorzichtig en
voorkom dat er bv. lijnoscillatorstraling van een monitor of het magnetische
veld van een voedingstrafo (vooral schakelende voedingen zijn erg agressief op
dit punt) opgepikt wordt. Ook hoogfrekwent mag niet naar binnen komen. Voorkom
dit door gebruik van afgeschermde kabel, ferrietkerntjes, doorvoer
condensatoren en een stopweerstand van ca. 1K - 10K vlak bij de modulator
aansluiting.



Desondanks, voor de jongens die wel meer dan 1500 gulden overhebben voor een
snelle PC, maar geen 175 piek willen betalen voor een 'echte' packet interface
(PA0HZP controller) en door het bovenstaande nog niet ge-demotiveerd zijn het 
kom lekker op 4k8 werken... 


Door de opgebouwde ervaringen door te geven kunnen we problemen zoveel mogelijk
voor proberen te zijn. Als u hier iets aan toe denkt te kunnen voegen zendt uw
bijdrage dan aan ut1gom@ut1bbs  of ut1voc@ut1bbs.

WAARSCHUWING: Schrijvers dezes kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
ten aanzien van de juistheid van deze informatie, noch de eventueel daaruit
voortvloeiende gevolgen.

ps door omstandigheden is zijn alle reacties niet beantwoord dus graag 
nogmaals de reacties of eventuele vragen richten aan ut1gom@ut1bbs of 
ut1voc@ut1bbs
Ut1bbs zal medio 27-6-95 actief worden met een poort op 4k8 !!