Bron: PI4NYM
Vertaling van: Wim PE1FIB
Bewerkt door: Martin PA3AWG

         CCITT: Comte Consultatif International Telegraphique et Telephinique
           ISO: Internatinal Standards Organisation
           EIA: Electronic Industries Association 


 
                     Het AX 25.2 protocol

Voorwoord.
---------
Velen houden zich bezig met packet-radio, slechts weinigen
kennen de spelregels die in het protokol AX-25(-2) zijn verwerkt.
Ik dacht dat het wel zinnig was om, althans een gedeelte,
van deze regels eens wat nader te bekijken. In een aantal
gevallen zal het wat 'taai' zijn, en in andere gevallen weer
interessant. We zullen samen kijken wat voor ons amateurs nuttig
en bruikbaar is om te weten. Hoeveel afleveringen deze
behandeling in beslag zal nemen kan ik u nog niet zeggen, wel
dat het er een  5 tal minstens gaan worden. Ik zal proberen, 
voor zover mogelijk, nederlandse termen te gebruiken maar in een
aantal gevallen zal dit onmogelijk zijn.                                        
                
succes ermee, wim pe1fib.
        

                      Het AX.25 protokol, deel 1.
                      -------------------

De hierna volgende verhandeling zal gaan over het AX-25 proto-
col versie 2 voor amateur gebruik. Een protokol is een serie van
regels die een betrouwbaar transport van data tussen twee punten
veilig zal stellen. De aanduiding AX.25 betekent amateur-X25.
Het is gebaseerd op het CCITT X.25 protokol-2, en is speciaal
aangepast aan de eisen die bij gebruik in de amateurwereld nodig
zijn. 

Level 2 (niveau 2) is de laag die afgeleidt is van de ISO-7
lagen model, die de transmissie tussen twee stations mogelijk
maakt. (link-layer). Normale verbindingen worden dus op niveau 2
gehouden, hogere niveaus zijn bijvoorbeeld de communicatie
tussen net-rom,s (level 3). 
Voor de volledigheid wordt in de volgende beschrijving ook het
level 1 behandelt (physical layer). Dit niveau legt de
physiek - elektrische en verloop eigenschappen vast, om de
praktische verbinding tussen twee stations te maken, te behouden
en weer af te breken. In de amateurwereld behoren hiertoe dus
ook de zendfrequentie, de modulatie soort en de afsk tonen.
(ook de zender en de interface of tnc! opm van bewerker.

De versie.2 van dit protokol bevat ten opzichte van de oude
versie.1 preciezere definities van de antwoord en kommando
struktuur en de mogelijkheid om tot maximaal 8 digipeaters te
werken die in dat adres veld kunnen worden aangegeven. 

1. Condities voor de verbinding op niveau .1.
als modulatiemiddel wordt, onafhankelijk van de modulatie-soort,
NRZ1 gebruikt, tenminste tot snelheden van 1200 baud. Daarbij
wordt een over te sturen 0-bit gezien als een wisseling tussen
de toon of zendfrequentie (toon dus bij afsk, freq. wisseling 
dus bij fsk ). Een 1-bit (hoog) dus, als een niet wisseling
tussen beiden. Het is dus onzin om van mark en space te spreken
bij packet-radio. De uitzending kan net zo goed met een hoge of
met een lage toon beginnen.

1.1 Frequencies boven 144 MHz.
In dit frequentie bereik op het moment bijna uitsluitend FM     
transceivers gebruikt met een kanaalafstand van 25 KHz. Met
de modulatie soort F2B worden data met 1200 baud verzonden.
De afsk tonen voldoen aan de bell-202 norm met 1200 en 2200 hz.
Op frequenties boven 2 meter is gepland om uitzendingen te doen
met hogere snelheden (9600 baud tot 64 kbaud) in de modulatie
soort F1B.

1.2 Frequenties onder 30 MHz.
Voor verbindingen op HF wordt de modulatie soort F1B gebruikt         
met een frequentie-zwaai van 200 Hz. en een snelheid van 300
baud. Om de invloed van QRM zo klein mogelijk te houden moet het
informatie veld op 64 bytes of korter gehouden worden.

2. AX.25 link-layer protokol specificatie.

2.1 Raam-functie en gebruik. 
Het AX.25 protokol werd ontworpen om een betrouwbaar transport                  
           
van data tussen twee zendende eindpunten te bewerkstelligen,
onafhankelijk van andere protokol-niveaux, die echter wel geim-
plementeerd kunnen zijn, in het bijzonder onafhankelijk van
diverse typen communicatie verbindingen op niveau 1. De
definitie is dat dit protokol zowel voor half- alswel voor vol-
duplex gebruikt kunnen worden in de amateur wereld en de
mogelijkheid laten om te functioneren tussen enkelvoudige    
amateurverbindingen en eveneens tussen multiport-controllers.

Dit protokol voldoet aan de ISO aanbevelingen 3309, 4335 (in-
clusief ad 1 en 2) en 6256 high-level data link control (HDLC)
en gebruikt enige zaken van de in deze dokumenten gebruikte 
terminologie. Ook voldoet het protokol aan de ANSI X3.66 normen
welke de \adccp gebalanceerde mode beschrijft.

Dit AX.25 protokol blijft binnen de normen van het CCITT X.25
aanbevelingen, met uitzondering van een vergroot adresveld en de
extra opgenomen ongenummerde informatie raam (frame) (ui).
Het volgt ook het principe van de CCITT aanbeveling Q.921 (LAPD)
bij gebruik van meerdere verbindingen, die zich, van elkaar
onderscheiden door het adresveld, een enkel, meervoudig
gebruikt communicatie kanaal delen.
Dit protokol maakt het ook mogelijk om met meer als een(1) link-
layer verbinding per apparaat te werken, als het apparaat
daarvoor geschikt gemaakt is.
Het protokol verhindert geen zelf-connects. Een zelf-connect
verkrijgt men als men een verbinding opbouwt met een adres en
afzender dat indentiek is. 

De meeste link-layer protokols nemen aan dat een primair
apparaat (engels:DCE, data communications equipment) met 
een of meerdere secundaire apparaten  (DTE, data terminal 
equipment) verbonden is. Deze vorm van bedrijf met niet
gelijkwaardige partners is in de amateur-wereld niet
gebruikelijk. Daarentegen wordt in het AX.25 protokol opgenomen
dat beide einden van de verbinding gelijkwaardig zijn. Hierdoor
vervallen de twee verschillende klassen van de apparatuur. In
deze amateur versie wordt de term DXE (data switching equipment)
gebruikt om de gelijkwaardigheid van de apparatuur te
omschrijven, zoals die bij amateur-packet-radio gebruikelijk is.


2.2. De opbouw van data-overdracht-blocs.
Link-layer packet-radio uitzendingen worden in data-transmissie-
blocs (frames) overgezonden. Elk bloc bestaat uit een aantal
kleinere groepen, velden genoemd. Afbeelding 1 toont de opbouw
van de drie basis-typen blocs. Let erop dat het eerst te zenden
bit links staat.


----------------------------------------------------------
    flag      adres        control      fcs       flag
----------------------------------------------------------
 01111110   112...560 bits  8  bits   16 bits    01111110
----------------------------------------------------------

afbeelding 1a de opbouw van een u en s bloc.

Zowel in '1' alsmede in '2' worden de groepen van 8 bits als
een  oktet (8-delig) aangeduid, om aan te geven dat HDLC als
bit-georienteerd medium en onafhankelijk is van een
bytestruktuur. In deze verhandeling wordt daarentegen het woord
'byte' gebruikt omdat in het AX.25 protokol allereerst aan de
transmissie van data-bytes gedacht is. In principe is echter 
ook de overdracht mogelijk van niet-echte 8-bits data bytes. In          
dit geval worden worden de bits, zonder te letten op de byte
grenzen, in de i velden gestopt en aangevuld tot door 8 deelbare
units. Elk veld bestaat uit een groot aantal bytes en vervullen
de in de volgende hoofdstukken te behandelen functies.

---------------------------------------------------------------
  flag   adres    control     pid    info    fcs      flag
---------------------------------------------------------------
01111110 112-568  8-bits    8 bits  n8bits  16 bits 01111110
           bits  
---------------------------------------------------------------
           de opbouw van een informatie-blok, afbeelding 1b
        

2.2.1. Blokbegrenzing (flag)

Het blokbegrenzings-teken (flag) is een (1) byte lang en
verschijnt in het begin en einde van een blok. Eeen enkele
flag kan tegelijkertijd het einde van het ene blok zijn en  
het begin van het volgende blok. Een flag bestaat uit een nul,
gevolgd door 6 enen, gevolgd door weer een nul (01111110 is
hex 7e ). Om te verhinderen dat deze volgorde ergens anders
optreedt in een blok, gebruikt men het zogenaamde bit-stuffing
(zie 2.2.6)(wegvegen van een bit)

2.2.2. Adresveld

Het adres veld wordt gebruikt om, zowel de afzender alsmede de
ontvanger aan te geven. Aanvullend bevat dit veld de commando-
antwoord informatie alsmede de info voor eventueel digipeater
functie in level 2.
De codering binnen het adresveld wordt in 2.2.13 uitgebreid
beschreven.

2.2.3 Controleveld.

Het controle-veld (stuurveld) wordt gebruikt om het soort van
het juist overgezonden blok aan te geven en om de status van de 
niveau (level) 2 verbinding te controleren. Hij is een byte lang
en de codering wordt in 2.3.2.1. besproken. 

2.2.4. PID-veld.

Het protokol indentifier veld (pid) moet alleen in informatie-
bloks verschijnen (i en ui). het bepaalt welk soort layer-3
gebruikt gaat worden. Het pid-veld telt bij de lengte van het
info-veld niet mee. Het is als volgt gecodeerd:

   M   L (het lsb is het eerst te zenden bit)
   S   S
   B   B
yy01yyyy AX.25 laag 3 geimplementeerd.
yy10yyyy AX.25 laag 3 geimplementeerd.
11001100 internet protokol datagram laag 3 geimplementeerd
11001101 adres resolatie protokol laag 3 geimplementeerd.
11110000 geen laag drie implementatie.
11111111 'uitvlucht-symbool' het volgende byte bevat verdere 
         laag drie protokol informatie.                              

Bij bovenstaande schema is y of een 1 of een 0.

                 afbeelding 1c, het pid-veld. 

Opmerking:
Alle niet genoemde vormen yy00yyyy en yy11yyyy zijn voor
toekomstige laag 3 protokols gereserveerd. De volgorde en
betekenis is zaak van een overeenkomst tussen zendamateurs.
Aanbevolen wordt om de ontwikkelingen van protokol-3-laag 
in overleg te ontwikkelen met het ARRL ad-hoc commitee voor 
digitale communicatie. 

2.2.5 Informatie veld.

Het informatie i-veld wordt gebruikt om de data van het ene eind
naar het andere einde van een verbinding over te brengen.
I-velden zijn maar in drie typen toelaatbaar en acceptabel,
het i-frame, het ui-frame en het frmr-frame. Het i-frame 
kan maximaal 256 bytes lang zijn en moet altijd een even aantal
bytes bevatten. Deze beperkingen gelden als de in 2.2.6 genoemde
nul-bits nog niet zijn toegevoegd. De i-velden moeten zonder
enige verandering overgebracht worden over de hele afstand
tussen ontvanger en afzender, maar wel met de uitzondering
genoemd in 2.2.6. (bit-stuffing). Deze is nodig om geen
flag-bytes binnen het frame te krijgen. 

Het informatieveld van de i- of van de ui- blokken bevat de
over te brengen informatie. Zonder een hoger protokol niveau
zijn dit de tekst-paketten die van het ene naar het andere
station gezonden worden. In het andere geval (dus met hoger
niveau) zijn het de verschillende typen paketten van hogere
lagen. 

2.2.6 Bit-stuffing

Als beveiliging dat de bit volgorde van flag-bytes nergens
binnen een block optreedt, moet een zendend station, binnen een
block, elke keer na 5 achter elkaar komende '1' bits, een
'0' bit toevoegen. Het ontvangende station moet elk
toegevoegde '0' bit weer uit de data stroom halen, maar dan wel
elke keer, exact na 5 opeenvolgende '1' bits.

2.2.7 Block-controle-teken volgorde.

De block-controle teken (FCS frame check sequence)
is een zestien (16) bit lang getal, dat zowel van de afzender
als door de ontvanger berekend wordt. Het moet de garantie
geven, dat het block op zijn weg van de afzender naar de ontvan-       
ger, niet door transmissie verminkt is. Het moet berekend worden
met behulp van de ISO aanbeveling 3309 (HDLC).

2.2.8 Overdracht volgorde van bits.

Met uitzondering van het FCS-veld moeten alle velden van een
AX.25 block met het laagst-waardige bit, het eerst uitgezonden
worden. De FCS moet daarentegen met het hoogst-waardige bit 
beginnen.

2.2.9 Ongeldige blocks.

Elk uit minder dan 136 bits (exclusief de vlaggen aan het begin
en het einde) bestaande, of niet uit een even aantal bits
bestaand block moet van de link-layer als ongeldig worden
gezien. (zie hiervoor ook 2.4.4.4.)

2.2.10 Block-afbreking.

Als de uitzending van een block vroegtijdig afgebroken moet
worden, moeten minstens 15 achter elkaar volgende '1' bits
worden gezonden, zonder bit-stuffing.

2.2.11 Vulteken tussen blocks

Telkens als het voor een DXE nodig is, de zender ingeschakelt te
houden zonder een block uit te zenden, moet de tijd tussen de
blocks opgevuld worden met achter elkaar gezonden flags. Ook
na het inschakelen van de zender tot de werkelijke data stroom
begint, moeten steeds flags gezonden worden. 

2.2.12 Toepassingen

Bij amateur packet-radio vindt men vooral half-duplex
verbindingen met meervoudig gebruik van dezelfde frequentie.
De mogelijkheden van de transmissie staan dan ook maar
algemeen in het AX.25 protokol, in ieder geval minder scherp
omschreven als in het originele X.25 geschrift. In de originele
tekst bij AX.25 staat "niet van toepassing" (vrij vertaald).

2.2.13 Codering van het adres veld.

In het adres veld van een block moeten zowel de afzender als de
geadresseerde opgenomen zijn. Met uitzondering van de zgn.
twee stations 'id' (SSID secondary station identifier) moet dit
adres veld alleen uit hoofdletters en cijfers uit het ASCII
tabel bestaan. indien niveau-2 gebruikt wordt moeten ook de
calls in dit veld staan.

AX.25 gebruikt het uitgebreide adres-veld volgens DIN 66221.
hierbij kan het HDLC adres-veld een onbeperkt aantal bytes lang
zijn. Het laagstwaardige bit van een adres-byte wordt als
aanvullings-bit gebruikt. Is dit bit '0' dan volgt een
volgende adres-byte, is het een '1' dan betekent het het
laatste byte van het adresveld. Om voor deze uitbreiding plaats
te maken, wordt de call een bit naar links verschoven.
In AX.25 is het aantal bytes in het adres-veld altijd deelbaar
door 7. Het korste adres-veld bestaat uit 14 bytes (zend en
ontvangst call). Het langste adres veld bestaat uit 70 bytes,
(zender, ontvanger en 8 digipeater calls).

2.2.13.1 Codering van het adres-veld zonder digipeater.

Als u geen level-2 gebruikt, zal het adres veld worden zoals in
afbeelding 2 afgedrukt. Het ontvanger-adres bevat de call van
het station waaraan de packet gericht is, het afzender-adres
bevat de call van het station dat de packet verstuurd heeft.
Deze beide call,s definieren alleen de beide eindpunten van een
level-2 verbinding.

    eerst uitgezonden byte.
    -------------------------------------------------------
                   adresveld van een block
    -------------------------------------------------------
    ontvanger-adres            afzender-adres
    -------------------------------------------------------
    a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7       a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14
    -------------------------------------------------------

                       afbeelding 2. 

a1 tot a14 zijn de 14 bytes waaruit de beiden adres-sub-velden
bestaan van het hele adres-veld. Het ontvanger sub-adres is 7
bytes lang en wordt het eerst overgebracht. Deze adres volgorde
biedt de ontvanger de mogelijkheid, het adres-sub-veld te
controleren, terwijl hij de rest van het frame ontvangt. Het
afzender adres-sub-veld wordt dan aansluitend in de bytes a8 tot
a14 overgebracht. Deze volgorde wordt ook in de professionele
praktijk gebruikt, dus eerst  de call van ontvanger en daarna
pas de afzender. Beide sub-velden zijn op gelijke wijze
opgebouwd, alleen met de uitzondering dat in de laatste byte
van het afzender-adres van de HDLC een uitbreidings-bit gezet is.
Het onderstaande schema toont de opbouw van het ontvanger-
sub-veld, dat in de bytes a1 tot a7 van het adres veld
overgezonden wordt. In de binaire afbeelding vindt u het eerst
over te zenden bit in de rechter bovenhoek. 

    ----------------------------------            
     byte    ascii  binair      hex.  
    ----------------------------------
     a1       d    10001000     88
     a2       l    10011000     98
     a3       3    01100110     66
     a4       h    10010000     90
     a5       c    01000110     86
     a6       m    10011010     9a
     a7    ssid    crrssid0
    ----------------------------------
    bit  positie   76543210

de verklaring:

1. Het eerste byte (a1) is het eerste gezonden.
2. Het bit 0 van iedere byte is het adres-uitbreidings-bit
   van de HDLC. Het is '0' voor alle bytes, tot aan het 
   laatste adres-byte. In het laatste byte wordt het op '1' gezet.
3. De call moet alleen uit hoofdletters en cijfers van de 
   ASCII tabel bestaan, echter een bit verschoven naar 
   het hoogstwaardige bit, om het laagstwaardige bit vrij te
   houden van het uitbreidingsbit. Is de call kleiner als 6
   tekens, dan moet deze aangevuld worden tot 6.
4. Byte a' bevat de SSID (secondary station identifier). 
   Deze SSID maakt het mogelijk, meerdere packet stations 
   onder dezelfde call te laten werken en ze toch onafhankelijk
   van elkaar te laten werken. (pe1fib, pe1fib-7, enz.)
   De SSID 0000 is standaard. Dit wordt uiteraard het meest
   gebruikt, dus een call zonder toevoeging.
5. De met een 'r' gemerkte bits zijn bedoelt voor toekomstige
   uitbreidingen. Deze zijn in individuele netten wel bruik-
   baar, maar dan alleen na afspraak met het tegenstation.
   Bij niet-gebruik op een '1' zetten.
6. Het met 'c' gemerkte bit wordt, zoals beschreven in 2.4.1.2 
   bebruikt als commando/antwoord bit in een AX.25 block.

Het afzender sub-veld wordt op dezelfde manier gecodeerd, net
als het ontvanger sub-veld en in de adres bytes a8 tot a14
uitgezonden. Als geen niveau-2 digi gebruikt wordt, dan moet
bit 0 in de SSID byte a14 op een '1' worden gezet.

    -----------------------------                
     byte  ascii  binair     hex.
    ----------------------------- 
     a8      d   10001000    88
     a9      k   10010110    96
     a10     8   01110000    70
     a11     h   10010000    90
     a12     i   10010010    92
     a13         01000000    40
     a14  ssid   crrssid1    
    -----------------------------
     bit positie 76543210

       afbeelding 3a       Codering van het afzender sub-veld.


2.2.13.2 Codering van de level-2 digi-adressen.

Als een bloc via een level-2 digipeater wordt overgezonden,
moet een aanvullend adres sub-veld worden toegevoegd als
adresbyte a15 tot a21. In dat geval is het bit (0) van positie
a14 op nul gezet  om aan te geven dat een verder adres sub-veld
volgt. Het (0) bit van a21 wordt op '1' gezet om het einde van
het adresveld aan te geven.

Het digipeater sub-veld is op dezelfde manier gecodeerd als het 
ontvanger sub-veld, met uitzondering dat het hoogstwaardige bit
in de laatste byte a21 als 'h' bit wordt gegeven en moet
aangeven of het bloc reeds door een digi is overgezonden.
Op weg naar een digi moet het bit op '0' gezet zijn, de digi zet
dan dit bit op '1' voordat het bloc weer wordt uitgezonden.

    --------------------------------             
    byte    ascii   binair     hex.
    --------------------------------              
    a15       d    10001000    88
    a16       l    10011000    98
    a17       0    01100000    60
    a18       c    10000110    86
    a19       c    10000110    86
    a20       c    10000110    86
    a21    ssid    hrrssid1
    -------------------------------
    bit positie - 76543210 

 de codering van het digipeater sub-veld.


2.2.13.3 Werken via meerdere digipeaters.

Het link layer protokol staat toe dat via een aantal
digipeaters gewerkt kan worden en geeft de mogelijkheid 
met een eenvoudige aanduiding, om blocks verder te leiden.
In totaal kunnen maximaal 8 digipeater-subvelden in het adres
staan. Hierbij is het eerste digi sub-veld, wat op het adres-
veld volgt, ook het adres van de eerste digi. De digi,s zetten
meestal het 'h' bit dat het sub-veld voor hen aangeeft, om
aan te geven dat zij het bloc overgezonden hebben. Buiten de  
gewone narekening van het FCS, moeten in het bloc geen
veranderingen worden gemaakt. Het ontvangende station kan aan de
hand van het adres veld zien, hoe het bloc naar hem toegekomen
is. Het aantal digi sub-velden is variabel. Alleen het (0) bit 
van de SSID bytes van de laatste digipeater wordt op '1' gezet
om aan te geven, dat hier het adres-veld ophoudt. In alle
andere SSID bytes is het bit (0) op nul gezet. 

De waarde van de verschillende tijdconstanten moeten aan de 
hoeveelheid digi,s worden aangepast, als een block over
verschillende digi,s wordt geleidt en de bevestiging dezelfde
weg terug moet komen.

Er wordt verwacht dat het werken over verschillende digi,s
een zaak van tijdelijke aard is, zeker om grotere afstanden te 
overbruggen. Alleen het werken op level-3 zal hierin verbetering
brengen. Het werken op level-2 met digi,s zal dan niet meer
zinnig zijn. 


NOOT: v/d vertaler, de NRTROM (nodes) werken al op level 3.
Deze hebben t.o.v. gewoon digi-werk een enorme winst aan 
belasting v/d frequentie en snelheid, ca 800 procent ....


De verschillende blocks.
-----------------------

In het algemeen zijn er drie(3) verschillende soorten blocks.
  - het informatie block: i block
  - de stuur/commando blocks (supervisor blocks) s blocks
  - stuurblocks zonder nummering (unnumered blocks) u blocks
Afbeelding 5 toont de grondformaten van het kontroleveld van            
deze drie soorten blocks.

    ----------------------------------------           
    kontroleveld      kontroleveld-bits.
       type          7 6 5   4  3 2  1  0
    ----------------------------------------             
      i-block         n(r)   p   n(s)   0
      s-block         n(r)  p/f  s s 0  1
      u-block        m m m  p/f  m m 1  1
    ----------------------------------------       

   Hierbij geldt:
1. bit 0 is het eerste, bit 7 het laatst uitgezonde bit van het
   controle veld.
2. n(s) is de volgorde van uitzenden (bit 1 is het bit met de
   laagste waarde
3. n(r) is de volgorde van ontvangst (bit 5 is het bit met de
   laagste waarde)
4. de s bits specificeren een zekere stuurfunctie in de
   s blocks. de kodering wordt in 2.3.4.2. beschreven. 
5. de m bits specificeren een zekere stuurfunctie on de onge-
   nummerde block (u-blocks). de kodering wordt in 2.3.4.3
   beschreven.
6. het poll/final bit (P/F bit) is bedoelt voor zend oproep en einde
   aanwijzing. Deze functie wordt in 2.3.3 behandeld en het gebruik
   ziet u in 2.4.2. Het verschil tussen zend oproep en einde, dat
   betekent dus tussen commando en antwoord, is vastgelegd in de 
   adres regels in 2.4.1.2.

De i-blocks worden gebruikt voor het overzenden van datapakketten
(tekst of hogere protokol niveaux). In i-blocks is het bit 0 van
het controle veld op '0'. N(s) is de zend volgorde       
afzender. N(r) is de ontvangst volgorde van de afzender, (de
volgorde van het volgende te verwachten i-block in de andere
richting) en kan gebruikt worden voor bevestiging van nog niet
bevestigde i-blocks. De nummer volgorde is in 2.3.2.4beschreven.

De s-blocks worden gebruikt voor contolerende stuurfuncties, zoals    
de bevestiging van data blocks, het verzoek om herhaling van
blocks of voor tijdelijke onderbreking van uizenden. 
Bij s-blocks is het 0 bit van het controleveld op '1' gezet
en bit 1 op '0'. s-blocks hebben geen informatie veld.  

De u-blocks worden gebruikt voor verdere commando stuurfuncties.
Ze zijn onder andere verantwoordelijk voor het aangaan en afbreken 
van een verbinding. Bovendien laten u-blocks de transmissie toe 
van informatie buiten de normale data stroom om. In u-blocks 
zijn de bits 0 en 1  van het contoleveld allebei op '1' gezet.
Enige soorten u-blocks kunnen informatie en PID-velden bevatten.


        hier vast de codering van de controle-velden:

    --------------------------------------------------------
    commando of melding       bits in het controle-veld
                              7 6 5   4  3 2  1  0
    --------------------------------------------------------
    informatie-overdracht  i  n(r)    p  n(s)    0
    klaar v. ontvangst    rr  n(r)   p/f 0 0  0  1
    niet kl.v. ontv.     rnr  n(r)   p/f 0 1  0  1
    verz.tot herh.       rej  n(r)   p/f 1 0  0  1
    verz. verb.opbouw   sabm  0 0 1   p  1 1  1  1
    verb. afbouw        disc  0 1 0   p  0 0  1  1
    verb. terugwijz.      dm  0 0 0   f  1 1  1  1
    ongen. bevestig.      ua  0 1 1   f  0 0  1  1
    niet acc. v. block  frmr  1 0 0   f  0 1  1  1
    ongenumm. info        ui  0 0 0  p/f 0 0  1  1


Ieder block is genummerd in reeksen van 8 stuks, beginnend bij 
0 en eindigend bij 7. Hierdoor zijn maximaal 7 onbevestigde        
blocks mogelijk in een level 2 verbinding.

De zend volgorde teller is een interne variabele van de DXE.
Hij bevat de volgnummers van het eerst volgende i-block en wordt
bij uitzending van elk i-block met 1 verhoogd. De uitzend
volgorde is in het contole veld van elk i-block opgenomen.   
Voor de uitzending van een i-block wordt het getal gelijk gezet 
met de teller van de afzender.

De ontvangst teller is ook een interne variabele van de DXE. Hij
bevat het volgnummer van het volgende te verwachten i-block en             
wordt verhoogd als een foutloos i-block ontvangen is.

Het ontvangst volgnummer is opgenomen  in de controle velden 
van de i- en s-blocks. Voor de uitzending van een i- of s-block
wordt het ontvangst volgnummer gezet op de waarde van de 
ontvangst volgteller. Hierdoor wordt aangegeven dat de DXE, die
n(r) zendt, alle i-blocks van het tegenstation tot de waarde
n(r), goed ontvangen heeft.

Het poll/final bit wordt in alle blocktypen gebruikt. Als
commando (poll) nodigt hij uit voor een direkt antwoord op een 
uitgezonden block. Het antwoord op dit commando is door een
eveneens gezet bit (final) aangegeven. In elke richting van de 
verbinding is een dergelijke poll toestand alleen op een bepaald
moment toegestaan. Zie hiervoor ,gebruik van het p/f bit, 2.4.2.

De volgende commando,s en meldingen, aangegeven door het
kontrole veld, kunnen in een DXE gebruikt worden: 

De i-blocks verzorgen de overzending van data en textpaketten. 
Het kontrole veld van i-blocks is afgebeeld bij 6, (zie hier 
boven). De transmissie van data in i-blocks wordt altijd als
commando gezien. (aangeduid door een p in het veld van het
p/f-bit). De i-blocks zijn in het kontroleveld door n(s) genummerd
om hun weg door de link-layer verbinding te kunnen vervolgen.

De controle velden van de drie verschillende types van
supervisor blocks zijn in afbeelding 6 te zien. (zie hier boven)

De melding of het commando "klaar voor ontvangst" (receive ready)
wordt in een block als 'rr' overgezonden. Het rr-block
wordt voor de volgende zaken gebruikt:

1. Om aantegeven dat de afzender van het rr-block in staat is,
   verdere info te kunnen ontvangen.

2. Om de ontvangst van goed ontvangen packets in i-blocks tot
   nummer n(r)-1 te bevestigen.

3. Om een vooraf bestaande toestand van niet gereed voor het
   ontvangst te kunnen opheffen.

       
De verschillende commando meldingen.

Zoals we in afbeelding 6 hebben kunnen zien, kunnen een
aantal commando meldingen op het scherm komen. we zullen deze 
in deze aflevering en eventueel volgenden behandelen.

Het commando sabm wordt gebruikt om twee DXE,s (dus zelfstandige
packet units), vanuit de toestand asyncrone gebalanceerde
mode, om te zetten naar gelijkberechtige partners. Deze toestand
is bekend als LAPB (link acces procedure balanced).
In een sabm block mag geen informatie voorkomen. Eventueel van
te voren of tijdens deze procedure blijven i-blocks onbevestigd.
Een DXE (packet zend ontvangst unit dus) bevestigd de acceptatie
van een sabm commando door het uitzenden van een ua-melding, en
wel zo snel mogelijk. Als een DXE een dergelijk commando niet
kan accepteren zal het indien mogelijk, antwoorden met een 
dm-block.

Het commando disc wordt gebruikt om de verbinding tussen twee
gelijkberechtigde stations te verbreken. Ook in een disc block 
mag geen informatie ingepast zijn. Voordat de ontvangende DXE
het disc block bewerkt, bevestigd zij de ontvangst door een
ua-melding uit te zenden. De DXE die het disc block heeft
verzonden, verbreekt de verbinding op het moment dat de
ua-melding is ontvangen.

2.3.4.3.4 De melding UA (unnumbered acknowledge).(ongenummerde
          bevestiging)
De ua-melding wordt gebruikt om de ontvangst en acceptatie van         
een sabm of een disc commando te bevestigen. Het ontvangen
commando wordt eerst bewerkt, nadat de ua melding uitgezonden
wordt. ui-blocks mogen geen info bevatten.

2.3.4.3.5. De melding DM (disconnected mode).(verbindings
           terugwijzing)
Het commando dm wordt door een DXE verzonden als er blocks
worden ontvangen van een station waarmee geen connect loopt,
en welke geen sabm of ui-blocks zijn. In dit geval moet in het
kontrole veld van het dm-block het f bit op nul staan.
De dm melding wordt ook als antwoord uitgezonden om aan te geven
dat de DXE op dat moment geen verbinding wil aangaan. Dit kan
voorkomen als de DXE reeds alle connect mogelijkheden in bedrijf
heeft of wanneer de DEX gespert is voor externe connects.
De dm-blocks bevatten geen i-veld.

2.3.4.3.6 De melding UI (unnumbered information).(ongenummerde
          informatie)
De ui-blocks kunnen zowel gebruikt worden voor commando,s als ook
voor een melding.  
         "Normale  blocks met info hebben een volgnummer en worden
          ook in die volgorde bij de ontvanger op het scherm gezet
          vandaar ook de kreet 'ongenummerde informatie'. Dit geeft
          aan dat betreffende 'ongenummerde blocks' geen volgnummer
          hebben en niet bevestigd worden door welke ontvanger
          dan ook." (aanvulling PE1FIB)
De ui-blocks bevatten een pid- en een info-veld en worden gebruikt 
om informatie via de verbinding, zonder controle, over te
brengen. Doordat deze blocks niet gecontroleerd worden is het
verlies van een ui-blocks niet te herkennen of te controleren.
Het ontvangen ui-block met gezette p bit moet bevestigd worden.
Het antwoord is dan een dm-block, als de DXE met iemand anders
verbonden is, in andere gevallen zal dit een rr- of een rnr-block
zijn.

2.3.5 Melding van fouten en oyectie.
Er kunnen fouten, ontstaan op link-niveau, die men kan
corrigeren, zonder een verbinding af te breken. Dit zijn de 
zogenaamde transmissie fouten en verloop fouten die ontstaan in
de DXE (packet-ontvangst-zend-unit).

2.3.5.1. Niet klaar voor ontvangst. (RNR)
Als een DXE op een bepaald moment niet in staat is verdere blocks 
te ontvangen, omdat bijvoorbeeld de ontvangst-buffer vol is, dan
wordt het tegenstation daarop geattendeerd door het uitzenden
van een block waarin RNR staat. Als het ontvangstation daarna 
weer gereed is om te ontvangen dan wordt een RR, REJ, UA of SABM
block gegeven.

2.3.5.2. Fouten in de volgorde van uitzenden.
Als het zend-volgnummer n(s) van een zonder CRC-fout ontvangen
I-block niet met de ontvangst-teller V(R) overeenkomt, dan is
een fout in de uitzend volgorde opgetreden en het I-veld van het
betreffende block wordt niet geaccepteerd. De ontvanger zal dit
block en ook de daarop volgenden niet bevestigen, net zolang tot
hij een block ontvangt met het nummer dat wel aansluit op het 
ontvangst-volgnummer.

Het kontrole-veld van een dergelijk I-block wordt echter wel
gecontroleerd en voor sturing van de verbinding gebruikt. Het
wordt dan gebruikt (het ontvangstnummer) voor het bevestigen van
de in tegenrichting uitgezonden I-blocks.

2.3.5.3. Herhaling na REJ
Een packet station (DXE) gebruikt de melding REJ om het
tegenstation te verzoeken een I-block te herhalen, nadat een
fout in de zend-volgorde is geconstateerd. In elke richting is
maar een (1) herhaling-opdracht mogelijk. Het tegenstation
meldt de fout wanneer ze alle onbevestigde I-blocks met een REJ
heeft ontvangen. Maximaal zoveel als het toegestane aantal
onbevestigde I-blocks.

2.3.5.4.1 Herhaling nadat tijdgever T1 is afgevallen.
In het geval dat een DXE door een transmissie fout van een enkel
I-block of het laatste I-block iets niet ontvangt, dan zal geen
fout in de zend-volgorde worden vastgesteld en daardoor ook geen
REJ worden verzocht. De andere DXE, die het nog niet bevestigde
block heeft gezonden zal na het afvallen van T1 maatregelen gaan
treffen om te gaan bekijken met welk I-block opnieuw begonnen
moet worden voor her-uitzending. Die maatregelen zijn te lezen
in 2.4.4.9. Deze toestand wordt opgeheven door de bevestiging
van het betreffende I-block of door het afbreken van de
verbinding.

2.3.5.4.2. Herhaling nadat tijdgever T3 is afgevallen.
De tijdgever T3 zal erover waken dat de verbinding nog bestaat, 
ook als over langere tijd  geen data zijn verzonden. Altijd als
T1 niet loopt (geen onbevstigde blocks), wordt T3 gebruikt om in
regelmatige afstanden de verbinding met de dxe te controleren.
Als T3 afloopt zal een RR of RNR block als commando met gezette
P-bit worden uitgezonden. Aansluitend wordt op de in 2.4.4.9
beschreven bevestiging gewacht.

2.3.5.5. Fouten in het block-controle-systeem.
Een block met een fout in block controle systeem wordt niet
geaccepteerd en zonder verdere reactie verworpen.

2.3.5.6. Niet acceptatie van een block.
Het niet accepteren van een block begint, zodra een block 
ontvangen wordt wat foutloos is, maar waarbij de FSC niet 
acceptabel wordt geacht, maar wel voldoet aan 2.3.4.3.3.
Als eenmaal de toestand van terugwijzing ingetreden is, dan 
zullen geen blocks van het 'I' type meer worden geaccepteerd,
totdat de fout gecorrigeerd is. Deze foutmelding wordt door de 
dxe aangegeven door uitzending van FRMR blocks (2.4.5.)

2.4.1.1 Adres informatie.
Alle uitgezonden blocks moeten een adres-veld bevatten, beschre-     
ven in 2.2.13. Tenminste moeten aanwezig zijn, de afzender en 
de geadresseerde, waarbij de ontvanger op de eerste plaats
staat. Hierdoor is het mogelijk dat veel verbindingen op het 
zelfde kanaal plaatsvinden. 

Het ontvanger adres kan ook de naam van een groep of een
club-call zijn, als de uitzending aan meerdere mensen is gericht
(via bakenmeldingen of ui-blocks). 

2.4.1.2. Onderscheid tussen commando en melding.
In de versie 2.0 van het AX.25 protokol is het verschil tussen
een commando en een melding in het adres ingebouwd. Om met 
vorige versies compatibel te blijven, wordt deze informatie in 
twee bits overgezonden. Het is in bit 7 van de SSID-bytes van 
de zender en ontvanger ingebed. 
Een DXE die beide protokol versies accepteert, kan aan de hand
van commando/meldings-bits herkennen, of ze met een tegenstation
verbonden is, dat de vroegere versie van ax.25 gebruikt. Als de
beide C-bits op nul staan, gebruikt het tegenstation het oude 
protokol. In de nieuwe versie is steeds een bit op nu en het
andere op '1' gezet, afhankelijk of het om een commando of een
melding gaat. 

Alle blocks worden of als commando of als melding aangezien,
zodat in de versie 2.0 altijd een van de C-bits op nul staan,
het andere altijd op een gezet is. 

Door de aanvullende commando-melding-informatie kunnen in de
AX.25  S-blocks zowel commando als melding zijn. Dit helpt bij
de tot standhouding van de controle over de verbinding tijdens 
de data-zendings-phase.

2.5.3 Voorschriften voor de opbouw en beeindiging v/e verbinding.

2.4.3.1. Opbouw van een LAPB verbinding.
Als een DXE een verbinding wil aangaan met een andere DXE, dan
stuurt hij een SABM commando-block naar dit station en start
daardoor de tijdgever T1 op. In het geval dat de ontvangende DXE
dit block ontvangt en een verbinding wil aangaan, zal hij met
een UA-block antwoorden en de beide volg tellers v(s) en v(r) op
nul zetten. De ontvangst van het UA-block door de oproepende
zender zorgt ervoor dat de teller T1 gestopt wordt en de
volgteller op nul wordt gezet. 
Als de ontvangende DXE niet antwoordt voordat de tijdgever T1 is
afgelopen, zal de zendende DXE opnieuw een SABM block uitzenden en 
T1 weer beginnen te lopen. Deze DXE zal N2 pogingen doen door 
het uitzenden van een SABM block tot de verbinding is
gerealiseerd. N2 is in 2.4.7.2. gedefinieerd.
Als de DXE (ontvangende) na ontvangst van de SABM besluit geen 
verbinding te willen aangaan, dan zal deze een DM-block
uitzenden (zie 2.3.4.3.5). De DXE, die het SABM block heeft
uitgezonden zal na ontvangst van het DM-block, de tijdgever T1 
stoppen en niet verder proberen om een verbinding op te bouwen.
De voor een verbinding geroepen DXE zal alle blocks verder
ignoreren (niet willen zien ) behalve SABM,DISC,UA en DM
-blocks.

2.4.3.2. Toestand van data-overzending.
Nadat een verbinding is opgebouwd, zal de DXE overgaan in de 
fase van data overbrenging. Nu kunnen I en S blocks worden 
gezonden en geaccepteerd.

2.4.3.3. Opbouw v/e verbinding.
Tijdens de fase van data zenden en ontvangen kunnnen beide
DXE,s een beeindiging van de verbinding inleiden door een 
DISC-block in de looptijd van T1 uit te zenden. Elke DXE zal na 
ontvangst van geldig DISC-block, een UA block teruggeven en 
wordt de verbinding afgebroken.     
In het geval dat geen UA of DM block ontvangen wordt voordat de 
tijdgever T1 is uitgelopen, dan moet het DISC commando worden
herhaald. Beide DXE's zullen dan de toestand 'free' aannemen.

2.4.3.4 De toestand 'FREE'
In de toestand 'vrij' zal een DXE alle commando's bekijken maar
alleen op het SABM commando reageren. Er wordt na ontvangst dan
een DM-block uitgezonden. In de toestand 'vrij' kan de DXE een
verbinding beginnen zoals beschreven in 2.4.3.1. Op commando-
blocks met gezette P-bit, uitgezonderd SABM of UI-blocks, zal de
DXE reageren met een DM-block, als het F-bit gezet is. Het
ontvangen block zal dan niet verder bekeken worden. 

2.4.3.5 Herstel na een botsing.

2.4.3.5.1 botsingen in een half-duplex verbinding.
Botsingen van blocks in een half-duplex verbinding worden door
het gedrag van de tijdgever T1 en de herhalingstellers
opgevangen. Verdere akties van de operator zijn niet nodig.

2.4.3.5.2 Botsingen van niet genummerde commando's.
Als twee SABM of DISC commando,s met elkaar botsen moeten de DXE's
zo snel mogelijk een UA-block uitzenden. In het geval dat een
SABM en een DISC commando botsen moet een DM block worden
uitgezonden.

2.4.3.5.3 Botsingen v/e DM-block met een SABM of DISC block.
Als een niet gevraagde DM melding uitgezonden wordt kunnen 
botsingen voorkomen. Om te vermeiden dat de DM-blokken verkeerd 
worden geinterpreteerd, moeten alle niet gevraagde DM-blokken
met een op nul gezette F-bit worden uitgezonden en alle SABM en
DISC-blocks met een op nul gezette P-bit worden gezonden. Het
antwoord op een dergelijk SABM of DISC block kan dan alleen maar
een DM of UA block zijn met een op nul gezette F-bit, zodat een
verwisseling uitgesloten is.

2.4.3.6 Gebruik zonder stroom-controle.
In de amateur-radio hobby is er een aanvullende mode, die met
level-2-verbindingen niet te realiseren is, namelijk een
gespreks-ronde waarbij meerdere mensen betrokken zijn. De
implementatie van deze mode ligt technisch buiten het bereik van
AX.25 verbindingen, toch is het mogelijk om de blockstruktuur
van AX.25 te benutten.

In AX.25 gebruikt men een speciaal block-type voor deze mode,
beter bekend als het ongenummerde info-block (UI-block). Bij
deze mode moet men in het sub-veld aan de ontvanger zijde een
code-woord gezet worden, waarmee de deelnemers aan de ronde zich
kunnen orienteren. Dit om geen problemen te hebben met packets
die niet voor hen bestemd zijn, maar wel op hetzelfde kanaal
worden uitgezonden. Als voorbeeld diene het volgende. We kunnnen
het woord 'packet' gebruiken als code woord. De meeste DXE,s 
hebben wel de mogelijkheid, alleen blocks mee te schrijven die
aan een bepaald adres gericht zijn (monitor-only-commando). De
call van de afzender is eveneens in het block geplaatst, zodat
men kan herkennen van wie de bijdragen in het gesprek komen.
Aangezien deze mode zonder 'stroom-controle' werkt, de UI-blocks
zijn niet genummerd, zullen er geen verzoeken om herhaling komen
van blocks die verminkt zijn of een fout bevatten. Botsingen
kunnen uiteraard ook optreden, met het gevaar dat die twee
blocks in elkaar overvloeien. 

2.4.4 Voorschriften voor het overzenden van data. 
Als een verbinding, zoals boven beschreven, opgebouwd is, kunnen
alle stations i,s en u blocks accepteren

2.4.4.2.1 DXE klaar voor ontvangst.
Als een DXE een geldig I-block ontvangt (met een juist FCS en 
een goed volgnummer) en tevens klaar is voor ontvangst, zal hij
het block accepteren en tevens de ontvangst teller met een
verhogen en de volgende aktie ondernemen:
1. als de DXE zelf een I-block moet verzenden, dan wordt het
ontvangstnummer N(r)van dit block hetzelfde als het ontvangst-
nummer V(r) en het block uitzenden. Daarmee bevestigd hij het
ontvangen I-block. Alternatief kan zijn om een RR-block met N(r)
te zenden en aansluitend een I-block.
2. heeft de dxe geen I-blocks UI tre zenden, dan bevestigd hij
de ontvangst met een RR-block waarvan de waarde N(r) op V(r)
gezet is.

2.4.4.2.2 DXE niet klaar voor ontvangst.
Als de DXE zich in de 'niet-klaar-voor-ontvangst' bevindt dan
kan hij het I-block ignoreren (niet accepteren), zonder dat er
een RNRr-block op de nog bestaande toestand wordt gewezen.

In het geval dat een dxe van het tegenstation de melding ,niet-
klaar 'ontvangt' zal die periodisch navragen , wanneer hij weer
klaar voor ontvangst is. dit kan met rr- of rnr blocks gebeuren,
waarin het P-bit op een (1) is gezet. 

2.4.4.3 Ontvangst van blocks met een verkeerde volgorde.
Als een I-block wordt ontvangen, waarvan het FCS juist is,
maar waarvan het zender-volgnummer N(s) niet overeenkomt met de 
inhoud van de ontvangstteller N(s) van de ontvanger, moet het
block worden afgewezen. Een REJ-block wordt dan uitgezonden met
een ontvangst volgnummer dat een punt hoger is als het laatst           
ontvangen I-block. Voordat het I-block  afgewezen wordt, moet 
de DXE het ontvangst-volgnummer en het P-bit omrekenen. 

2.4.4.4. Ontvangst van blocks met een fout.
Alle blocks met een verkeerd FCS, ongeldige blocks of blocks met
een verkeerd adres worden afgewezen.

2.4.4.5 Ontvangst bevestiging.
Altijd als een I of S-block goed ontvangen wordt, zelfs als de
DXE niet ontvangst-klaar is, moet de N(r) van het block worden 
berekend om te zien, of uitgezonden, van te voren onbevestigde
I-blocks nu toch bevestigd worden. Is dit het geval, dan moet
de tijdgever T1 gestopt worden. Als T1 gestopt wordt en er zijn
nog een aantal onbevestigde blocks, dan moet T1 opnieuw gestart
worden. Loopt de tijdgever T1 af, voordat een bevestiging
ontvangen werd, dan moet het station de I-blocks opnieuw
uitzenden. 

2.4.4.6 Ontvangst v/e herhalings verzoek.
Als een DXE een REJ-block ontvangt, dan zet die de zender-volg-
teller op de waarde van het ontvangst volgnummer van het
REJ-block. De DXE zal dan alle onbevestigde I-blocks zo snel
mogelijk opnieuw uitzenden:

1. zendt de DXE op dat moment niet en het kanaal is vrij, dan
kan direkt met de herhaling begonnen worden.
2. werkt de DXE in vol-duplex en zendt ze juist een UI- of
S-block uit, dan is het mogelijk, zonder dit block aftebreken,
de te herhalen blocks er direkt achteraan te zenden.
3. werkt de DXE in vol-duplex en ontvangt ze een REJ-block,
terwijl ze aan een ander een I-block zendt, dan kan het I-block
worden afgebroken en direkt met de herhaling worden begonnen.
4. aansluitend aan de herhaling kan de DXE, in het geval dat
verdere I-blocks te verzending klaar staan, deze direkt zenden,
zolang het aantal in totaal, het maximale aantal onbevestigde
blocks niet overschrijdt.
   
Ontvangt de DXE een REJ-block met gezet P-bit, dan moet ze,
voor de I-blocks worden herhaald, een RR of RNR block met gezet
F-bit uitzenden. 

2.4.4.7 Ontvangst van de melding 'niet-klaar-voor-ontvangst'
ontvangst de DXE een RNR block, dan zal ze geen verdere I-blocks
aan het tegenstation zenden, tot deze weer een 'ontvangst-klaar'
melding geeft. In het geval dat de tijdgever T1 afloopt, nadat
een RNR block is ontvangen, dan zal de DXE een procedure gaan
volgen, die in 2.4.4.9 beschreven wordt. Het tegenstation zal 
periodisch worden bevraagd naar de status, tot ze zich weer
ontvangst-klaar meldt. 

2.4.4.8 Uitzending v/d melding "niet klaar voor ontvangst"
als een DXE voorlopig niet in staat is verdere I-blocks te
ontvangen, deelt hij dat aan het tegenstation mee door de
een RNR-block. een DXE die niet klaar is voor ontvangst, kan in
sommige gevallen nog wel S-blocks decoderen. Als hij een S-block
met gezet P-bit ontvangt, moet hij als antwoord een RNR block
met gezet F-bit uitzenden.
Is de DXE weer klaar-voor-ontvangst dan zend hij aan het
tegenstation een RR-of REJ-block, al naar gelang of het laatst
ontvangen I-block met een goed of verkeerd volgnummer is
ontvangen. ( 2.4.4.2 en 2.4.4.3 )

2.4.4.9 Wachten op bevestiging.
Als de tijdgever T1 afloopt terwijl de DXE op de bevestiging van
een I-block wacht, dan wordt T1 weer opnieuw gestart en wordt opnieuw
een S-block (RR of RNR) met gezet P-bit uitgezonden. Ontvangt de
DXE een S-block met gesteld F-bit dan start de tijdgeven T1
opnieuw en zet de waarde (V) op de waarde van het ontvangen
S-block. Aansluitend zendt hij een I-block of, als nog I blocks
onbevestigd zijn, zendt hij deze uit. Ontvangt de DXE echter een
S-block zonder gezet F-bit, een S commando-block of een I-block,
dan zal T1 verder lopen en het ontvangene als bevestiging voor
I-blocks tot nummer N(R) gebruiken. 

2.4.5 Wat gebeurt na terugwijzing van een block ?
Een DXE moet de procedure van afwijzing beginnen, als hij een 
in de data-overzendings-fase een block ontvangt waarin de FCS
niet juist is. Na uitzending van een FRMR block gaat de DXE over
op een terugwijs procedure. Deze toestand wordt weer opgeheven
als een SABM,disc of een DNM melding wordt ontvangen. Alle
andere commando,s bewerken het opnieuw uitzenden van een FRMR
block met een zelfde I veld als in het eerst FRMR block.



Hiertussen zo je verwachten dat de items 2.4.6 nog moeten komen?????



De tijdregelaars T1,T2 en T3.

2.4.7.1.1. Primaire tijd-controle (acknowledge timer) T1.
de tijdregelaar T1 zorgt ervoor dat een DXE niet eindeloos
op het bevestigings-antwoord hoeft te wachten van de uitzending die 
hij gepleegd heeft. De aflooptijd van deze tijdregelaar moet
minstens twee maal zo groot zijn als de overzend tijd van een
block van maximale lengte aangevuld met de bevestigingstijd.
Hierdoor is voldoende tijd voorhanden voor de decodering bij het
tegenstation. In geval dat de versie 2 van het AX.25 protokol
gebruikt wordt moet deze tijd uiteraard aangevuld worden met het
aantal digipeaters die zijn tussengeschakeld. Dus totale tijd
maal het aantal digipeaters extra.

2.4.7.1.2. Tijdregelaar T2 (response delay timer)
De tijdregelaar T2 kan in een DXE gebruikt worden om een
bepaalde wachttijd aan te geven tussen de ontvangst en het
bevestigen van een I-block. In deze tijdsduur kan de DXE wachten
of er nog meer I-blocks aan hem gericht zijn om deze dan
gezamelijk (maximaal 7) te bevestigen, inplaats van elk I-blocks
apart. De effectiviteit van een in gebruik zijnde kanaal kan
hierdoor aanmerkelijk worden verbeterd. In vol-duplex moeten de
bevestigingen niet met meer als een aantal K/2 I-blocks
vertraagd worden om een maximaal rendement te krijgen. De
parameter K is in 2.4.7.4 nader gedefineerd.

2.4.7.1.3. Tijdregelaar T3 (inactive timer)
De derde tijdregelaar T3 wordt gebruikt om de controleren of de
verbinding nog steeds bestaat. Het is aan te bevelen dat altijd,
als geen I-blocks of blocks met hoog gezet P-bit onbevestigd
zijn (tijdens de overzend-fase), steeds de toestand van het
tegenstation wordt afgevraagd door middel van RR-of RNR-blocks
met hoogezet P-bit. Deze tijdfunctie verzorgd de T-3 timer. 
Deze regelaar is sterk afhankleijk van de kwaliteit van de
level-1 verbinding. T3 moet altijd groter zijn dan T1 en kan
zeer lang worden ingesteld op kanalen met hoge betrouwbaarheid.

2.4.7.2 Maximaal aantal herhalingen. (N2)
Het maximale aantal herhalingen wordt ingesteld met de tijdgever
T1. Als de overdracht-kwaliteit op een kanaal te slecht is, kan
men met behulp van N2 de verbinding afbreken.

2.4.7.3 Maximaal aantal bytes in een veld (N1)
Het maximale aantal bytes in een I-veld is in het AX.25 V-2
op 256 vastgelegd. Versie 2 had een begrenzing op 128 bytes, de 
originele firm-ware van de TAPR-TNC-1 liet 200 bytes toe. Werkend
op sterk gestoorde kanalen (b.v. HF) kan het nodig zijn, N1 
kleiner te kiezen als het protocol toelaat, om de kans groter
te maken dat een block gaaf overkomt. In ieder geval is alleen
een even aantal bytes (inclusief de nul) toelaatbaar. 

2.4.7.4 Maximal aantal onbevestigde I-blocks (K)
Op het moment is het maximal onbevestigde block vastgelegd op
zeven. Eventueel kan dit in de toekomst worden aangepast. 


literatuurlijst:
----------------
1. AX.25 amateur packet-radio link-layer protocol, version 2.0
october 1984. publicatie nr. 56 arrl bibliotheek.

2. X.25 schnittstelle zwischen datenend-einrichtungen und daten-
uebertragungs-einrichtung in oeffentlichen netzen. GENEVE 1976.

Voor geinteresseerden is nog een lange lijst met info
beschikbaar. 


naschrift van de vertaler.

In de afgelopen 18 afleveringen heb ik een belangrijk gedeelte
van het voor ons belangrijke AX.25 protokol behandelt. Niet
altijd is het gelukt voor een aantal uitdrukkingen een goed
en begrijpbaar nederlands woord te vinden, waarvoor mijn
verontschuldigingen. Ik hoop dat een en ander heeft mogen
bijdragen tot een wat beter inzicht in de regels en afspraken
die voor packet-radio zijn afgesproken. dank voor uw aandacht.

Wim, PE1FIB. 

Wim bedankt voor deze geweldige vertaling. Beste 73's martin PA3AWG