<GP>: Starting file transmission. Abort with "//CUT"

/
>>> file open: BAYCOM.DOC

        BAYCOM - TERMINAL PROGRAMMA VOOR PCs ZONDER TNC




INHOUD


Deel I: Introduktie                                           Pagina

1.  Start                                                        2
2.  Het ontstaan van Baycom                                      4
3.  Overzicht van het bayom-terminal programma                   4
3.1 Snelle start                                                 6


Deel II: Beschrijving programma

1.  Installeren van de parameters                                7
1.1 Parameter compiler                                          12
2 . L2 als een resident programma                               13
3.  De terminal SSC                                             14
3.1 Algemene informatie over tekst en commando's                17
3.2 Timer en "TNC" commando's                                   18
3.3 Beschrijving van scherm informatie                          23
3.4 Saven van files en het verzenden van files                  26
3.5 Andere commando's                                           27
3.6 Het gebruik                                                 28
3.7 Unproto uitzending                                          28
3.8 Kort overzicht commando's en keys.                          29


Deel III: De Modem hardware

1.  Algemeen                                                    30
2.  De schakeling.                                              31
3.  De constructie                                              32
4.  Onderdelen lijst.                                           35
5.  Het opstarten en de afregeling                              36
6.  Elektronische DCD                                           37
7.  Het veranderen van bestaande modems                         38


Deel IV:Toevoegingen

1.  Fouten opsporen.                                            39
2.  Baycom- Gebruikers en verspreidings advies                  41
3.  Toekomstige ontwikkelingen                                                                                                                 


DEEL I: INLEIDING




Baycom is een Packet systeem met zeer eenvoudige hardware en
gecompliceerde software. Hieronder wordt de basis filosofie gegeven.

-  Hoge snelheid ook op langzame computers (bv 4.7 MHz).
-  Eenvoudige installatie,mogelijk automatische aanpassing aan de hardware.
-  Volledig scherm in een oogopslag te overzien.
-  Nette commando regels, alleen indien noodzakelijk. Functie toetsen.
-  "Upwards Compatible" met DIGICOM 64.
-  Volledig en goed gebruik van de computer hardware, geen beperking door
   Video -, I/O - en Ram kaarten.


Niet verwachte zaken zijn:

-  Volledig automatisch (bv mailbox en andere dingen).
-  Software compatible met vroegere TNC's en Expansion kaarten.
-  Een mengsel van netnode en eindstation.


Een beperking is:

-  Een complete tegenstelling en het verlaten van voorgaande regels.




Een poging tot het publiceren van een programma dat:

-  Een radioamateur kan gebruiken met een eenvoudig modem dat verbonden
   is met de serie poort of met een uitbreidingskaart voor het IBM slot.
-  Een positieve overeenkomst heeft met de vroegere Digicom.
-  Ongelukkigerwijze niet kan werken met alle PC's (bv Laptops) wegens
   het "grove misbruik" van de asynchrone serial poort in deze PC's.


We zijn er echter zelf van overtuigd dat dit programma niet het Ei
van Columbus is wat betreft Packet radio. Er zullen met zekerheid
voor en tegenstanders van Baycom zijn.
We hebben dit in principe voor eigen gebruik gemaakte programma vrij gegeven
door "Druck von de Strasse". Deze zuinige test versie is nog van haken en
ogen voorzien maar zal zeer waarschijnlijk in de toekomst door update's
worden gevolgd.
We bieden dus een programma aan met bescheiden Packet mogelijkheden.
Iedereen kan het testen en iedereen die een PC in de shack heeft staan
kan nu een "modem" bouwen en packet radio bedrijven.

Tenslotte een verzoek. Door de vele brieven en aanroepen van de laatste
tijd is de schaarse vrije tijd van DL8MBT voorbij. Richt dus toekomstige
vragen aan DG3RBU en DK5RQ. We danken hierbij DK5RQ die ondanks zijn
moeilijkheden fouten heeft gecorrigeerd en goede raad heeft gegeven.
Hij heeft een compleet "marketing organisation" op poten gezet en bijna
alle lopende kosten en de bouw voorgefinancieerd. Eveneens dank aan DL5RL en
DF1RW die zich een hoop werk op de hals hebben gehaald met het ontwerp
van een PCB. Ook dank aan alle anderen die het programma hebben getest of
op en andere manier hebben geholpen.En tenslotte dank aan allle DIGICOM
gebruikers van de laatste jaren die het mogelijk hebben gemaakt door hun
donaties Baycom Digis te bouwen van waaruit dit programma is ontstaan.


2. Het ontstaan van Baycom.


Het idee voor baycom ontstond in de winter van 1989/1990. Aan de ene kant
door de voltooiing van Digicom 3.51 door Flori (DL8MBT) kwam er programmeer
capaciteit vrij en aan de andere kant om verbetering te brengen in de
situatie die was ontstaan door de digipeaters DB0LNA en DB0AAB (cp/m
systemen) waardoor het toenemende verkeer aan het plafond zat.
Er moest dus een groter en adekwaat systeem worden ontwikkeld voor de
toekomst van deze netnodes. Een complete ombouw van de computer was
uitgesloten in verband met de bestedings capaciteit.Door de dalende PC
prijzen ontstond het idee om met een AX25 ondersteunend IC de SCC IC 8530
om een efficient computer add on board te bouwen.Voor dat doel werd een
totaal, tot op de huidige TNC functies geschikt, programma "L2" geschreven.
Na enkele problemen met de SCC timing werkte in april 1990 de node DB0AAB
met het nieuwe systeem. Tegelijkertijd ontstond de geleidelijke gedachtegang
om dezelfde software te gebruiken met een eventueel portable packet radio
systeem met een Laptop. Hierbij ontstonden steeds maar weer synchronisatie
problemen en dat werd vervelend. Er werd binnen een week het terminal
programma ontwikkeld, dat natuurlijk gebaseerd was op datgene wat reeds
geschreven was, dat geschikt was voor een serie poort en gefundeerd op
de in de digi gebruikte "L2".
Toen liep de ontwikkeling van het node en terminal programma parallel.
Het terminal programma werd steeds gebruikers vriendelijker en de digis
werden beter door een betere user interface en tenslotte gecompleteerd
door een RMNC compatible router.


3. Overzicht van het Baycom terminal programma

Algemene kenmerken:

-  Screen editor: elk deel van het programma kan door labels met de cursor
   en Return worden herhaald als een applicatie.
-  Een scherm met drie delen TX, RX en Monitor. De cursor kan in alle 3
   delen worden gezet. De windows kunnen vergroot worden en de tekst in de
   windows kan naar boven en beneden "gescrolld" worden.
-  Het terughalen van alle screen windows.
-  Conventioneel multi connect capaciteit met file transfer mogelijkheid.
-  Ondersteuning van monochroom,ega en vga video modes.
-  Het saven en herstellen van de scherm inhouden na het verlaten en
   weer terugkeren naar het programma (DOS shell)

                                                                              De baycom terminal bestaat uit verschillende programma's die hieronder
 nader toegelicht worden:

-  L2.EXE  Dit is het hoofdprogramma van het baycom systeem en is erg
   belangrijk. Het blijft resident in het geheugen. Dat betekent dat na
   de start van het programma de gebruikelijke DOS prompt weer verschijnt,
   met in de rechterbovenhoek van het scherm een klein knipperend vierkant.
   Een computer met een aangeloten modem, op dit moment nog als een vrij
   staand TNC en een tranceiver. Men kan dit systeem connecten en er
   informatie invoeren. De computer gebruiker bemerkt dit eerst als het
   programma SCC.EXE gestart wordt.  Als L2 gestart is en de DOS prompt
   is weer verschenen dan kan de computer voor andere doeleinden gebruikt
   worden met een beperking: L2 bezet 80 KB van het geheugen, dat betekent
   dat voor andere programma niet de volle geheugencapaciteit beschikbaar is
   wat bij grote programma's tot problemen kan leiden.

-  SCC.EXE  Dit programma reserveert het terminal RAM gebied.Na de start
   verschinjnt een scherm met drie delen, afkomstig van de andere programma's
   De gebruiker kan een volledige packet sessie beginnen. Het programma
   gebruikt de screen editor van Digicom. Voor de comando's zie de
   beschrijving verderop.

-  OFF.COM Dit korte programma verwijdert het programma L2 uit het geheugen.
   De computer is nu weer volledig beschikbaar voor andere applicatie's

-  SCC.INI Dit bevat een normale ASCII file waarin de user default
   parameters zijn opgeslagen. De inhoud kan met een normale tekst editor
   veranderd worden. De Call en enkele andere parameters moeten in elk
   geval gewijzigd worden.

-  PARA.EXE De parameters in SCC.INI moeten eerst worden omgezet in een
   voor de computer leesbare vorm. PARA.EXE zorgt hiervoor. PARA.EXE wordt
   automatisch aangeroepen door L2 als SCC.INI gewijzigd is. Het kan ook
   afzonderlijk gestart worden. Het programma geeft een foutmelding als
   verkeerde parameters ingevoerd zijn.

-  SCC.PAR Dit is het resultaat van het starten van PARA.EXE. De inhoud
   kan niet anders veranderd worden dan door SCC.INI te wijzigen en dan
   weer PARA.EXE te starten.

-  SCC.HLP De help file die verschijnt als :H wordt ingevoerd in het
   programma.

-  SCC.VID Baycom zorgt er voor dat de scherminhoud wordt gesaved aan het
   einde van het programma en bij een volgende start wordt herladen.
   Het scherm wordt gesaved in SCC.VID

-  SCC.PWD Password file voor de J functie. Password moet door de user
   worden aangemaakt. Zie voor de J functie verderop.
                                                             

-  BAYCOM.BAT Batch file om baycom te starten. Aan het einde van een PR
   sessie zal L2 automatisch uit het geheugen worden verwijderd.
   Zoals in het voorgaande gezegd is dit belangrijk voor gebruikers die
   niet langer van L2 gebruik willen maken.

-  INSTALLC.BAT Dit is een klein batch programma dat baycom op een hard
   disk kan installeren.


3.1  Een snelle start.

Voor degenen die slechts een korte informatie willen en dan zonder hulp
het programma verder willen gebruiken het volgende:

Baycom kan draaien van een diskette of hard disk. Copieer alle files in
een directory of gebruik INSTALLC.BAT. Er moeten slechts enkele kleine
wijzigingen worden aangebracht in SCC.INI. Maak gebruik van een normale
ASCCI tekstverwerker en verander:

- SERIAL PORT COM1 OR COM2. Dit staat ongeveer op regel 30 in SCC.INI
                            Default is COM1

- CALL SIGNS. De parameter MY (mycall) wordt gewijzigd op regel 60
              Uw eigen call wordt hier ingevuld. Eventuele digipeater calls
              ook invullen.

Alle andere parameters zijn tot op zekere hoogte voor-ingesteld op een
geschikte waarde en het is uw keuze om in een later stadium te
experimenteren met andere waarden.

Dan moet L2 gestart worden en daarna SCC (Of beter direkt met baycom.bat)
Alles moet nu werken. Om te stoppen toets ALT-X in.

Niet vergeten: Zoals in digicom worden alle commando's vorafgegaan door een
dubbele punt (:). Om deze teverwijderen voor het zenden van tekst gebruik
of ESC-TAB of DEL.

Als er niets werkt wordt het tijd om verder te lezen.
B.v. hoofdstuk "Fouten opsporen"is dan juist.

                                                                            DEEL II BESCHRIJVING PROGRAMMA

Het volgende deel geeft een beschrijving van het programma. Het grootste
deel wordt ingenomen door het deel dat alle ATTRIBUTES die ingevuld
moeten worden, beschrijft.

1. Installatie van alle persoonlijke parameters in SCC.INI.( Alleen
   noodzakelijk voor de eertse start of bij grote veranderingen van de
   parameters.
2. Start het resident terminal programma L2 (Verander eerst SCC.INI voordat
   L2 automatisch de parameters omzet in SCC.PAR)
3. Start het programma SCC ( Dan kan de packet sessie beginnen ).
4. Einde van het terminal programma.
5. Einde van L2.

De onderdelen 2,3 en 5 kunnen automatisch door BAYCOM.BAT uitgevoerd worden.

In het volgende deel zullen alle afzonderlijke onderdelen worden behandeld.



1. INSTALLATIE VAN DE PERSOONLIJKE PARAMETERS.

Voor de eerste start van het programma worden de belangrijke parameters
in een normale tekst file (SCC.INI) gezet. Deze tekst file ,gemaakt door uw
favoriete editor moet in TEKST mode worden weggeschreven.

Het volgende is een meer uitgebreidere en nauwkeuriger verklaring van de
afzonderlijke regels in de file SSC.INI. Alles wat gevolgd wordt door
een punt-comma (;) wordt genegeerd en dient alleen als commentaar.

Het wordt aanbevolen alvorens veranderingen aan te brengen een copie van
SCC.INI te maken zodat u in het geval van problemen over een goed
voorbeeld beschikt.

LET OP! LET OP! De data die gewijzigd wordt in SCC.INI zal pas effect hebben
als de file L2 weer gestart wordt en SCC.INI vertaald is in SCC.PAR.
Er vindt geen updating plaats als L2 gestart wordt zonder dat eerst L2
met OFF.COM uit het geheugen verwijderd is.



; Initialisatie file voor baycom-pr-soft op IBM PC door DL8MBT/DG3RBU
;-------------------------------------------------------------------------
;
;De opbouw van deze file is relatief gemakkelijk. Lege symbols/lines
;mogen op elke plaats worden ingevoegd.De commando's mogen in hoofd of kleine
;letters gezet worden.Het wordt aanbevolen een back up te maken van deze
;file om in nood-situaties over een goede referentie te kunnen beschikken.
                                                           
;De parameter file zal gelezen worden door PARA.EXE die weer wordt
;aangeroepen door L2.EXE alleen dan als SCC.PAR niet wordt gevonden.
;In SCC.PAR worden exact dezelfde parameters gesaved als in deze file,alleen
;in een machine taal vorm om eenvoudiger en sneller door de computer verwerkt
;te kunnen worden.
;
;Begrenzing van de data gebieden in het geheugen en de poorten:
;
tports 7    ;Aantal terminal schermen(max 9,voor elk connect 1,
;en 1 poort voor UI/monitor).
;Hier is het aantal benodigde schermen ingevoerd en 1 voor de overall
;monitor poort.Het aantal poorten bepaalt hoeveel regels resp. per poort
;kunnen worden gelezen. In dit voorbeeld (6 poorten en 1 monitor poort)
;zijn dit ongeveer 200 regels.
;
buffer 40   ;Totaal aantal AX25 buffer ruimte in frame's
mbuffer 10  ;Totale monitor buffer ruimte tot 330 bytes
rbuffer 8   ;Data buffers voor RX poorten,vermenigvuldigt met 330 bytes.
tbuffer 8   ;Data buffers voor TX poorten,vermenigvuldigd met 330 bytes.
;Deze waarden worden gereserveerd in het geheugen. De hier getoonde
;waarden zijn goede praktijkwaarden,die niet veranderd hoeven worden.
;In elk geval moet buffer groter zijn dan de som van mbuffer,rbuffer en
;tbuffer !.
;
;
; HDLC-parameter (Alleen effectief als betreffende hardware aanwezig is)
;------------------------------------------------------------------------
;
rs232 1   ;Het getal van de gebruikte com poort( com1 of com2)
;Dit is de rs232 poort waaraan het modem aangesloten is. Het is niet mogelijk
;om com3 of com 4 vast te leggen. De interupts van deze poorten kunnen niet
;geprogrammeerd worden.
;Screen setup
;In dit deel wordt de algemene scherm uitvoering verklaard evenals het
;grafische kaart type.
d1lines 8   ;Hoogte van het TX scherm in regels.
d2lines 20  ;De monitor window in regels.
;
vadapter 0 ; grafische kaart type 0=automatisch,1= monochroom,2= cga
; 3 LCD
;Deze parameters leggen de grafische kaart van de computer vast. Met 0
; wordt een automatische selectie gekozen,EGA en VGA in 43 line mode.
; met 2 wordt EGA en VGA met 25 lijnen geinstalleerd.

                                                             
volumns 80  ;schermbreedte, normaal 80
vlines  25  ; Het aantal regels op het scherm,normaal 25 enkele grafische
            ; kaarten meer
;
saveports 2 ; Het aantal poorten via welke het scherm kan worden gesaved.
; Aan het einde van het programma wordt de bestaande scherm inhoud (behalve
; de monitor window) gesaved.Dit kost natuurlijk tijd en bij het gebruik
; van diskettes kunnen meer poorten van belang zijn.De waarde wordt zo
; gekozen dat de start en beeindiging snel zijn.Kies een zo klein mogelijke
; waarde of 0.
wwrap 80   ;De positie van de automatische LF, normaal 80
;
mheader on   ;Linefeed tussen monitor adres en info veld.
;Met mheader on worden het AX25 adres veld  en de bijbehorende packet
; informatie op 2 opvolgende regels geschreven. Met off achter elkaar.
; U beslist zelf wat u wilt.
german on   ;Duitse characters met Umlaut (i.p.v. IBM)
;Voor alle vrienden van de "hete" discussie in de mailboxen, hier hebt u
; de vrije keuze.Populaire Duitse characters (german on).
;
remote on   ;Afstands bediening door andere stations ( // commando)
;Zoals gebruikelijk bij digicom zijn deze commando's beschikbaar vanaf
; het geconnecte station.Er bestaat geen aparte instelling maar met remote on
; zijn in het algemeen alle commando's met uitzondering van OSHELL (shell
; naar DOS) beschikbaar.
;
;Installatie van de Call
;
dcall          ;hier komt uw eventuele digipeater call
connect test
mycall         ;hier uw normale call
cnot  nocall tnc2c pk232    ;deze "calls" worden genegeerd.
;
;dcall is de call waarmee uw station zal antwoorden als dit als digipeater
; gebruikt wordt.Bij mycall staat uw call eventueel met SSID -1,-2 enz.
; De eerste call wordt gebruikt als u zelf een ander connect.Als een ander
; uw station conect wordt de SSID automatisch met 1 verhoogd.
;
;Installatie van verschillende teksten.
;connect text (alleen bij terminal werking)
ctext uw naam,woonplaats enz. baycom met SCC en wat u meer wilt.
;Deze tekst wordt naar het station dat u connect gezonden.
                                                           
; LAYER 2 PARAMETERS, effectief voor alle gezamenlijke kanalen.
;
mselect 0                       ;monitor 1=QSO 2=MFROM 3=MTO +10=NOT
mcalls     ;hier enkele calls als u dat wenst.
;Deze comando's kunnen gebruikt worden om uit te kijken naar enkele
; stations of om deze stations te negeren. Met mselect 0 heeft mcalls
; geen effect en komen alle stations door.
;
frack 20       ; Frack timer start waarde in 100 mS (Timer 1)
resptime 2     ; Response timer in 100 mS eenheden  (Timer 2)
linktime 12    ; Niet aktief link timer in 10 S eenheden (Timer 3)
maxframe 4     ; Maximale uitstaande frame's (waarde 1-7)
paclen 128     ; Maximale frame lengte (waarde 1-256)
retry 10       ; Waarde van de pogingen om iets te zenden.Bij SABM zonder
               ; digi Retry/4.
ipoll 60       ; Maximale lengte info veld voor ipoll
tinfo 4        ; Info timer in 100 mS eenheden. Wachttijd voor de TX.
tquit 12       ; Quit timer.Wachttijd voor de disk als data in een rij gezet
               ; is.Eenheden 10 sec
; Timers voor layer 2. Voor verklaring zie hoofdstuk 3.
;
;Layer 1 installatie.
;
dwait 8    ;Wachttijd na dat kanaal vrij is in 10 mS eenheden.
txdelay 18 ;Vertraging na PTT signaal in 10 mS eenheden.
tail 2     ;Tijd voordat de TX uitschakelt nadat PTT inaktief is
           ; in 10 mS eenheden.
; Zie hoofdstuk 3 voor de individuele waarden.
;
beacon 0   ;bakentijd in 1S eenheden. 0 is uitgeschakeld
badres  bakenadres en call
btext   test  ;baken tekst
;Met deze parameters kan een regelmatig bakentekst worden uitgezonden
;Het is beter het baken geheel uit te schakelen met beacon 0.
;
;Installatie van de scherm kleuren.
;
;Background en foreground colors in hexadecimale getallen.
;
cselect 0    ;keuze van de attributes voor monochroom (hercules,mda)
;
sattrib 0 07  ;TX window
sattrib 1 47  ;Bovenste status regel(tussen RX en TX window)
sattrib 2 c7  ;Stop aanduiding in bovenste status regel.                                                                                                      sattrib 3 07  ;RX window                                                       sattrib 4 70  ;Laagste status regel;Connect call en poort nummer
sattrib 5 70  ;laagste status regel;geen connect
sattrib 6 7f  ;laagste status regel;geselecteerde poort
sattrib 7 07  ;Monitor adres veld.
sattrib 8 07  ;monitor info veld.
sattrib 9 70  ;Control symbol; Niet 0,3,7,8
;
cselect 10    ;keuze van de attributes voor LCD en CGA emulatie(LAPTOP)

sattrib 0 07  ;TX window
sattrib 1 78  ;Bovenste status regel(tussen RX en TX window)
sattrib 2 f8  ;Stop aanduiding in bovenste status regel.
sattrib 3 0f  ;RX window
sattrib 4 7f  ;Laagste status regel;Connect call en poort nummer
sattrib 5 70  ;laagste status regel;geen connect
sattrib 6 0f  ;laagste status regel;geselecteerde poort
sattrib 7 07  ;Monitor adres veld.
sattrib 8 0f  ;monitor info veld.
sattrib 9 78  ;Control symbol; Niet 0,3,7,8
;
cselect 20    ;keuze van de attributes voor CGA,EGA,VGA
                 ;met CGA kaart moet VA 2  geinstalleerd zijn.

sattrib 0 02  ;TX window
sattrib 1 47  ;Bovenste status regel(tussen RX en TX window)
sattrib 2 c7  ;Stop aanduiding in bovenste status regel.
sattrib 3 07  ;RX window
sattrib 4 47  ;Laagste status regel;Connect call en poort nummer
sattrib 5 40  ;laagste status regel;geen connect
sattrib 6 57  ;laagste status regel;geselecteerde poort
sattrib 7 03  ;Monitor adres veld.
sattrib 8 02  ;monitor info veld.
sattrib 9 04  ;Control symbol; Niet 0,3,7,8
;          ^  foreground characters
;         ^   background characters
                                                              
;Gegevens van de Color attributs
;0 zwart        8 donker grijs
;1 blauw        9 licht blauw
;2 groen        A licht groen
;3 cyaan        B licht cyaan
;4 rood         C licht rood
;5 magenta      D licht magenta
;6 bruin        E geel
;7 wit          F helder wit
;
;Het attribut 8-F werkt alleen als foreground
;Als background gaan 0...7 knipperen.
;
;In dit deel kunnen alle delen van het scherm aangepast worden aan de
; eigen wensen. De getallen achter CSELECT mogen in geen geval gewijzigd
; worden. Er kunnen dan vreemde resultaten ontstaan.
; Deze parameters worden pas effectief als L2 herstart is.
; Voor een exacte beschrijving zie het commande SATTRIB in het hoofdstuk 3.3
;


1.1 DE PARAMETER COMPILER PARA.EXE

In de voorgaande paragraaf werd beschreven hoe in het begin van het
programma het gebruik van een tekst file voor de installatie werd
gebruikt.Als de verandering van de user parameters klaar is,moeten deze
worden omgezet in een geschikte machinetaal.Zodat niet teveel RAM (bv
de computer heeft geen commentaar nodig in SCC.INI) voor de parameters
nodig is.Dit gebeurt volledig automatisch na elke wijziging van SCC.INI
(dit wordt gehaald uit datum en tijd van SCC.INI) door de start van L2.
Men moet echter ook ,bv voor controle,de mogelijk hebben de omzetting in
machinetaal met de hand te doen door het draaien van het programma PARA.
Op het scherm is dan zichtbaar hoe het programma vordert met de individuele
regels en eventueel volgt er een foutmelding.(Als PARA met de hand gestart
is roept L2 deze compiler niet meer aan,daar het juiste machinetaal formaat
reeds voorhanden is).
De compiler produceert de door L2 leesbare file SCC.PAR en SCC verandert
zonodig de informatie.
In het geval van fouten men moet het volgende controleren:
Worden alle commentaren voorafgegaan door een ; of is per ongeluk een ;
gewist.Als alle fouten zijn opgespoord en verwijderd zal de juiste code
overblijven en moet het programma starten.
                                                       
WAARSCHUWING: Bijna alle parameters kunnen vanaf de terminal
gewijzigd worden door commando's.( voor de eerste keer initialiseren
bv grafische kaart enz.). Deze wijzigingen worden aan het einde van
het programma gesaved, maar uitsluitend in de file SCC.PAR.
Ze kunnen dan opnieuw gebruikt worden maar alleen zolang er geen verdere
compilatie van SCC.INI plaats vindt,omdat dan de parameters, die via de
terminal zijn ingevoerd worden overschreven door de parameters in SCC.INI.
Zo kan het gebeuren dat de gewijzigde parameters weer gewijzigd worden
door de parameters in SCC.INI. Belangrijke parameters moeten dus altijd
via SCC.INI gewijzigd worden.


2. L2 ALS EEN RESIDENT PROGRAMMA

L2, het principeel deel van het baycom systeem, dat eerder verscheen was
niet beschreven,maar dat geldt voor meerdere programma's die voor
radioamateurs geschreven zijn en dan in het bijzonder RAM resident
programma's. Resident is een programma dat,als het gestart is weer de
normale DOS prompt laat verschijnen,terwijl in de achtergrond het
"hidden" programma loopt en de computer voor andere programma's te
gebruiken is. L2 wordt gestart door L2 <return> in te tikken, er komt dan
een korte boodschap op het scherm gevold door een klein knipperend
vierkant in de rechterbovenhoek van het scherm.Dan verschijnt de DOS
prompt weer.
Intern gebeurt het volgende:Het programma reserveert een deel van het
hoofdgeheugen van de computer voor zichzelf.Dit deel is niet langer
beschikbaar voor andere programma's.Ondertussen gaat L2 vlijtig aan het
werk in dit RAM deel- het decodeert packets en saved deze inkomende packets
ondertussen.Voor dit doel is CPU tijd nodig en om dit te verkrijgen is er
elke paar duizendste van een seconde een interrupt request. De processor
onderbreekt het lopende programma, staat L2 toe zijn werk te doen en gaat
daarna met het onderbroken programma door.

Wat betekent dit in de praktijk? Na de start van L2 bemerkt de gebruiker
niets van de onderbreking van de interrupt door L2. Andere programma's
kunnen ondertussen gestart worden zoals bv een morse oefenprogramma,
tekstverwerker of vergelijkbare programma's. Er moet op gelet worden dat
de computer niet meer zoveel vrije RAM heeft als kort na de start,ongeveer
90 kbytes van het totaal wordt door L2 bezet. Daarom lopen programma's die
zeer veel geheugen gebruiken niet meer.Om te zien hoeveel vrij geheugen er
is kan bv CHKDSK of een overeenkomstig programma gedraaid worden.Een andere
zaak van eventuele problemen is dat van de processortijd die L2 vraagt.
Dit betekent dat andere programma's enigszins langzamer lopen,speciaal
die programma's die data ontvangen omdat L2 dit ook moet doen.Veel
programma's staan niet toe dat er regelmatig interrupt zijn en lopen dan
vast.Deze programma's kunnen dan ook onzin in het geheugendeel van L2
zetten en dit als data verwerken en saven.
Test dus van tevoren welke programma's samen kunnen werken met een resident
L2.                                                                
Gedurende de tijd dat L2 aktief is ziet men in de rechter bovenhoek een
klein knipperend vierkant dat er voor dient om aan te geven dat L2 aktief
is. Zolang dit vierkantje knippert is het programma niet "gecrashed".
Men ziet overigens dit signaal niet meer als men een programma gebruikt dat
graphics op het scherm zet.Het moet terug komen als men naar DOS
terug gaat. Dit knipperen kan dus dienen als een controle op de goede
werking.Baycom moet dan goed draaien en als er geen knipperend vierkantje
te zien is zoek dan in: Hoofdstuk IV: fouten opsporen.

Als L2 gestart is maakt het van de computer met aangesloten modem en
tranceiver een complete TNC, dat betekent dat het station geconnect kan
worden en er informatie in weg gezet kan worden. De gebruiker aan het
toetsenbord bemerkt in het geheel niets zolang SCC niet gestart is.
Als SCC wel gestart wordt verschijnt alles wat via L2 binnengekomen is.
Een resident programma moet natuurlijk uit het geheugen van de computer
verwijderd kunnen worden. Hievoor dient het programma OFF.COM. Na het
draaien van OFF.COM is het gehele geheugen weer vrij.



3. HET TERMINAL PROGRAMMA SCC

In de voorgaande beschrijving werd aangegeven dat L2 dient om packets
te ontvangen en te verzenden vanaf een connect totaan de disconnect en ook
voor de complete conversie van het laagste AX25 protocol.
Het regelt ook zaken voor de gebruiker,zoals ontvangst en verzenden van
packets. Het echte gebruikersprogramma is echter SCC.EXE. Dit user
interface is evenals digicom 3.51 volledig scherm georienteerd.
De koppeling met het programma was redelijk eenvoudig.
De direkte constructie overwegingen van het programma zijn natuurlijk
ver verwijderd van de mogelijkheden van digicom 3.51. Zelfs de afstands
bedienings mogelijkheid vragen meer voorzichtigheid.Er is nauwelijks
enig beschermings mechanisme.Met een klein gemenigheidje kan men snel
onheil aanrichten.(kleur,parameters enz.)
SCC.EXE wordt gestart door intikken van SCC. (L2 moet al eerder gestart
zijn.) Dan verschijnt het scherm met de 3 delen.
                                                                          Bovenste status regel.

QRV  PA3DUY>Disconnected   MEM=038 LN=203 N2=10 O=0 Fr=20 K=0 16:34  2  I
 1     2       3             4      5      6    7    8    9   10    11 12

Verklaring:

1  De mode waarin het systeem werkt.
   QRV :  ontvangst maar geen signaal( squelch gesloten)
   RECV:  ontvangst (squelch open)
   SEND:  er wordt data gezonden
   De output wordt stil gezet door SHIFT-TAB of door + op het numerieke
   toetsenborddeel of als de cursor in een van de onderste windows staat.
   Dat de output geblokkeerd is wordt aangegeven door het knipperen van
   QRV resp RECV of SEND.

2  De call van uw station (eventueel met SSID)

3  De huidige poort status. De volgende mogelijkheden bestaan:
   Disconnected
   Info Transfer
   Frame Reject         Afwijzing door ernstige protocol fout
   WAIT ACK             Poll packet wordt verzonden
   Reject sent          Info met een foute checksum ontvangen

4  MEM geeft een telling van de momentele vrije buffer ruimte.
   Met SCC.INI hebt u de keuze deze buffer ruimte te veranderen.

5  LN geeft het aantal regels dat terug gecrolled kan worden. De grootte
   van LN is afhankelijk van de aktieve RAM en van het aantal aktieve
   poorten.

6  N2 is de actuele status van de RETRY teller. Als N2 naar 0 gaat wordt
   de verbinding gedisconnect.

7  O is het aantal packets wat verzonden is maar nog niet bevestigd.

8  FR is een indicatie van momentele frack tijd van deze link.
   FRACK is de tijd die verstrijkt voordat een niet bevestigd packet
   nog eens wordt uitgezondndow kunnen worden gegeven en altijd met een
   Return worden afgesloten.
-  Als men tekst naar een tegenstation intikt is het niet noodzakelijk aan
   het einde van een regel Return in te tikken. Het laatste woord gaat
   automatisch naar de volgende regel en het geheel wordt verzonden als dan
   een Return wordt ingetikt.
-  Het merendeel van de parameters worden van te voren in SCC.INI gezet.
   De waarden die bij het programma worden geleverd in SCC.INI zijn in
   beginsel goede waarden.
-  Control karakters van het tegenstation verschijnen op het scherm.
   Bv CTRL-G geeft een signaal uit de speaker van de PC.



3.2  TIMER EN "TNC" COMMANDO'S

Met hoofdletters is in onderstaande lijst de afkortingen aangegeven.

:BAdress <eind station c/s>< verzender c/s<>digi1<>digi2>......
  Geeft het eindstation,de verzender, en digis van het baken.
  Voorbeeld: :BAdress PA3DAZ PA0NC PI8THT
  Verzendt het bakensignaal van PA0NC naar PA3DAZ via PI8THT
  Een baken tekst wordt alleen uigezonden als BEacon ongelijk 0.

:BEacon <waarde in 1 Sec eenheden>
  Definieert de tijd tussen 2 baken uitzendingen. Baken uitzendingen
  worden uitgezonden als UNPROTO.De call van de verzender en het adres
  worden in :BAdress ingevoerd. De uit te zenden tekst in :Btext.
  Dringend verzoek :MAAK BEACON 0 i.v.m. QRM op het radio kanaal.
  Een baken is alleen nodig voor bv testen en maak dan nog de interval
  zo groot mogelijk.
  :BEacon 3600  geeft eens per uur een bakensignaal.
  Er kunnen meerdere bakens op verschillende kanalen worden vastgelegd.
  met bv BE 0 1800 voor kanaal 1.

:Btext Plaatst de tekst in het info veld van de baken uitzending.
  Voorbeeld: :Btext Linktest sorry voor de QRM !

                                                            
:CArrier <kanaal><waarde>
  Dit commando kan alleen gebruikt worden met de 8530 expansion kaart
  en wordt genegeerd door een RS232 modem.
  Het regelt aanpassing door hard- of software van DCD.
    0 = soft DCD
    1 = hardware DCD
    3 = echoduplex
    4 = fullduplex

:CNot <call><call>
  Maakt een lijst van alle stations van wie geen packets geaccepteerd
  worden. Er wordt geen DM uitgezonden,maar packets van deze stations
  worden eenvoudig genegeerd.

:Connect <call> via <digi1> <digi2>....
  Een connect commando bouwt een verbinding op naar het gegeven
  eindstation en als aangegeven via digi's. Een maximum van 8 digi's
  zijn toegestaan. Voor direkt contact moet natuurlijk alleen de call
  van de gewenste QSO partner worden ingevuld( bv. :C PA0NC). Via is
  niet absoluut noodzakelijk een spatie of een komma is ook goed.
  :C zonder call zendt een connect naar de laatst gebruikte uit.Als u
  opnieuw kontakt wilt maken met dit station zet dan de cursor op de
  voorgaande regel en toets de Return toets in.Op deze wijze ontstaan
  geen onaangename verrassingen. Nadat men een connect uitgevoerd
  heeft met een verkeerd getypte call, voer dan niet direkt een DISC
  uit maar tik snel over de verkeerde call heen en tik dan Return.
  DE verkeerde connect wordt dan opgeheven en de goede verzonden.
  Bij het gebruik van meer kanalen met de expansion kaart kan men ook
  het kanaal invullen na de call. De waarde die dan gebruikt mag worden
  is 0...7 en A...H.

:Disconnect
  Dit commando verbreekt een bestaande verbinding of onderbreekt
  de lopende connect aanvraag. Als het commando 2 maal snel achter elkaar
  gegeven wordt wordt de verbinding direkt verbroken en wordt geen
  antwoord afgewacht(UA of DM) van de QSO partner.Dit is nodig als
  door een fout van de QSO partner of door een digi de link
  wordt verbroken en men niet de Retry cyclus hoeft af te wachten.

:DCall <call>
  Dit is de roepnaam waaronder het station packets doorgeeft als
  digipeater. Deze call mag anders zijn als MYcall.

:DWait <waarde in mSec.>
  De wachttijd die verstrijkt tussen het vrij komen van een kanaal
  en het inschakelen van de zender. De werkelijke DWait is een
  toevalsgetal tussen 0 en de vooringestelde waarde.
  Een opmerking: Sommige OM's trachten door het zetten van een zeer
  kleine DWait waarde voorrang te krijgen boven anderen. Het is beter
  samen te werken op 1 frequentie en we bevelen aan om de geinstalleerde
  DWait zo te kiezen dat anderen een kans krijgen om te zenden.
  Een eerlijke DWait waarde is ongeveer 10 (100 mSec).
  Met meerdere kanalen moet de gebruiker het kanaalnummer voor de
  DWait waarde zetten.

                                                               

:Frack <waarde in 100 mSec eenheden>
  Dit is de beginwaarde voor de herhalingstijd van een frame (of een poll),
  als dit frame niet bevestigd is. Deze vooringestelde waarde is slechts
  een beginwaarde. De werkelijke waarde past zich aan gedurende de
  verbinding aan de antwoordtijd van de partner en de werkelijke Frack
  waarde is afleesbaar in de bovenste status regel.

:HBaud <waarde>
  De baud rate voor een kanaal. Dit geldt alleen voor de expansion kaart
  en heeft als uiterste waarde 38400 Baud. Bij het gebruik van een modem
  op de RS232 uitgang alleen 1200 Baud.

:IPoll <waarde>
  Onder een Info-Poll verstaat men een direkt herhaalde uitzending van een
  kort Frame als het tegenstation geen bevestiging stuurt.Overeenkomstig in
  het AX.25 protocol wordt,als er geen bevestiging plaats vindt, een Poll
  (gebruik makend van RR) uitgezonden. Dit is gunstig omdat door het
  uitzenden van een kort Frame veel overhead gespaard wordt (als gevolg
  1 uitzending in plaats van 2 voor een niet ontvangen packet). Het
  beperkt daarom botsingen (collissions) en daarom zal er een sneller
  verkeer ontstaan. Alle huidige bekende software maakt gebruik van
  Info-Poll. Het getal achter :IPoll  geeft de lengte van het info veld
  bij polling. Een juiste waarde is bv. :IPoll 80 omdat deze waarde de
  de statistische grens is tussen de complete overhead en de praktische
  data.

:Kanal <waarde> (Alleen voor systemen die de expansion kaart gebruiken).
  Schakelt een port op een specifiek kanaal. Dit werkt niet als er een
  verberbinding met het tegenstation. Als er een verbinding is zonder
  retry's kan de waarde op 256 worden ingesteld.Als de verbinding slechter
  is op 128 of 80. Als er een file met afzonderlijke regels wordt verzonden
  zal de waarde niet boven de 80 moeten komen.

:Quit
  Veroorzaakt een disconnect. Verbreekt de verbinding maar niet voordat
  alle nog niet verzonden data is verzonden en de Quittimer (zie TQuit)
  afgelopen is.Erg belangrijk voor een verbinding met afstandsbediening.

:RESptime <waarde in 100 mSec)
  Geeft de tijd nadat de packets van de partner bevestigd worden.
  Deze waarde moet niet 0 zijn en de waarde moet niet zo hoog zijn dat het
  tegenstation een Poll geeft (dus kleiner dan zijn Frack). In elk geval
  kunnen beide kanten goede packets ontvangen als RESptime een waarde heeft
  die veel groter is dan DWait.

:RETry <waarde>
  Geeft het maximum aantal herhalingen van een packet of een poll. Ook
  geldig voor het aantal connect en disconnect pogingen en dan geldt
  Retry / 4 pogingen.
  Bij connect pogingen via een digipeater wordt aanbevolen om RETry op
  RETry * 2 te zetten.

:TAil <tijd>
  Tijd in 10 mSec eenheden die verstrijkt na het zenden van een packet en
  het uitschakelen van de TX. Dit is belangrijk voor full duplex gebruik
  en voor modems met een traag gedrag (bij de AM 7911 moet TAil op 3
  worden gezet).Als dit niet voor dergelijke modems gedaan wordt dan gaat
  de zender uit voordat de "End flag" van het station weg is. Deze packets
  kunnen niet door het tegenstation worden gedecodeerd.
  Als TAil met meerdere kanalen gebruikt wordt moet het kanaalnummer
  voor de waarde worden ingevuld.                                                              
:TInfo <waarde in 100 mSec>
  Dit is de zogenaamde info timer en de tijd die gewacht zal worden
  voor een volle TX data buffer verzonden zal worden.
  Deze tijd vertraagt bv. het snel achter elkaar indrukken van de Return
  toets zodat elke Return verpakt in een een frame wordt verzonden.
  De ingestelde waarde is 4, maar verder naar eigen keuze.

:TQuit <waarde in 10 Sec>
  Dit is de quit timer. Deze timer verbreekt de verbinding na de uitvoering
  van :Quit .Het doel van deze timer is het verbreken van een verbinding
  wanneer de data niet vlot verwerkt kan worden.
  Ingestelde waarde is 12

:Txdelay <tijd>
  Dit is de tijd tussen het PTT signaal en het zenden van de geldige data.
  De tijd wordt gegeven in 10 mSec eenheden. Met het gebruik van bv.
  meerdere radio kanalen met de SCC expansion kaart moet het kanaalnummer
  worden ingevoerd voor de Txdelay tijd.
  Met Txdelay kan men een trage squelch van het tegenstation compenseren.
  Een te hoog ingestelde waarde verhoogt de storing op de frequentie.
  In het algemeen is een goede waarde tussen 16 en 24.

:Xconnect <zender> <eindstation> <digi> <digi> ..
  Het commando Xconnext is een extra mogelijkheid. Het biedt de mogelijkheid
  van een uitgaande connect gedurende een verbinding zonder dat de call
  gewijzigd is.Belangrijk is dat als men een connect wil maken met een
  andere SSID of een uitgaande connect met een bekend station dit snel kan
  zonder Mycall te veranderen.
  Voorbeeld:
  :X PA0NC-1 PA3DAZ PI8THT
  Er wordt een verbinding gevraagd onder de call PA0NC-1 naar PA3DAZ via
  PI8THT.
  Na beeindiging van de connect heeft de poort weer de oude call.
                                                              

3.3  BESCHRIJVING VAN DE INFORMATIE OP HET SCHERM.

In het algemeen moet de grafische kaart worden gedefinieerd in SCC.INI
voor het starten van het programma. Als er een vreemde tekst verschijnt
na het starten van SCC.EXE lees dan verder in het deel: Fouten opsporen.
Als in SCC.INI  het commande VA (Videoadapter) op 0 gezet is zal bij het
gebruik van een EGA of VGA kaart automatisch naar 43 regels geschakeld
worden. Als dit niet gewenst is moet VA 2 in SCC.INI ingevuld worden.
De parameter kan VA kan ook vanuit het programma gewijzigd worden.
(Hier wordt dit echter VIDEO genoemd -sorry). Bij wijziging is de nieuwe
instelling echter pas beschikbaar bij een nieuwe start van L2.
Erg belangrijk: veranderingen moeten altijd plaats vinden in SCC.INI anders
kan men voor grote verassingen komen te staan.

:CLear
  Met dit commando CLear is het mogelijk het scherm gedeeltelijk of in het
  geheel schoon te maken.


:CLear        Maakt de RX window schoon.
:CLear 1      Maakt de TX window schoon.
:CLear 2      Maakt de RX window schoon.
:CLear 3      Maakt de monitor window schoon.
:CLear 123  Maakt het hele scherm schoon.
  Alleen geldig voor de geselecteerde poort.

:CText   <Tekst>
  Bij het gebruik van :CText wordt een regel vastgelegd die bij het
  connecten met een ander station wordt uitgezonden. Er moet een korte
  informatie instaan over uw station bv naam QTH enz.

:German
  Voor de kampioenen van Duitse letters en zij die beslist Umlauts in
  PR tekst willen hebben is hier de uitkomst. Door het gebruik van
  German on worden Duitse Umlauts geselecteerd en met German off de
  IBM Umlauts. Dit heeft alleen invloed op de inhoud van de frame's.
  Het toetsenbord blijft ongewijzigd.

:Mcalls  <call 1> <call 2>
 Het instellen van de calls voor het commando MONitor. Zie ook MSelect.

:Mheard
  Laat alle stations zien die op kanaal 0 zijn gehoord (zonder tijd en pad)
  Verder is nog mogelijk:

  MH * Alle calls in de laatste 30 min. zonder pad info.
  MH # Alle calls van de laatst 5 min. met pad info.
  MH <call> Tijd,pad en SSID als <call> gehoord is.

  Voor MH <call> is het mogelijk om gedeelten van de call te geven,
  bv. MH PA voor alle stations met PA in de call zoals PA0NC, PE1PAD enz.
  Met het extra kanaal systeem(expansion kaart) kan ook een kanaal worden
  opgegeven met P (bv. MH P2 *).
                                                                

  Als er een tijd wordt opgegeven worden de stations getoond die in die
  tijd zijn gehoord.(vb. MH * 20 betekent alle stations zonder pad info
  gedurende de laatste 20 min.). De tijd wordt in principe gegeven in
  HH:MM (uren:minuten) niet gebaseerd op de absolute tijd van de PC klok
  maar de tijd die verstreken is sinds de laatste inschakeling van de PC.

:MOnitor <kanaalnummer>
  Bepaalt de modem kanalen welke getoond worden in de monitor.
  :MO 01234567 toont alle kanalen. MO 0 alleen de eerste.

:MSelect <waarde>
  Maakt het mogelijk om packets van bepaalde stations te onderdrukken of
  om deze juist weer te geven op het scherm. De volgende waarden zijn
  mogelijk:

  0 Monitor selectie uit. Alle binnenkomende frame's worden getoond.
    :MO moet natuurlijk voor het betreffende kanaal gezet zijn.
  1 Voor QSO vastlegging. Hierbij kunnen die calls die in MCalls staan
    en gepaard zijn gebruikt worden en alleen verbindingen waarvan beide
    calls voorkomen in MCalls worden getoond. Dit is ook mogelijk voor
    meerdere paren calls.
  2 Gebruikt MFROM. Alleen packets VAN de calls in de MCalls lijst worden
    getoond.
  3 Gebruikt MTO. Alleen packets NAAR MYcall call worden getoond.

   Als bij de gegeven waarden 10 wordt opgeteld,(11,12,13) wordt de
   aangegeven functie omgekeerd, bv. de geselecteerde calls worden NIET
   getoond. Voor de rest wordt alles normaal getoond.

:Sattrib
  Installatie van de display parameters zijn overwegend kleur instellingen.
  Het gebruik van Sattrib is opvallend. Deze parameters kunnen ook "life"
  op het scherm worden ingesteld. Het commando is :
  Sattrib <veld nummer> <kleur combinatie>

  Geldige waarden voor het veld zijn:
  0     TX window
  1     Bovenste status regel
  2     Stop indicatie in de bovenste status regel (SHIFT-TAB)
  3     RX window
  4     Laagste status regel.Connect call en poort nummer.
  5     Laagste status regel.Niet geselecteerde en verbonden poorten.
  6     Laagste status regel.De geselecteerde poort.
  7     Monitor: Het adresveld van de frames.
  8     Monitor: Het informatie veld van de frames.
  9     Controle karakters CTRL-Z enz. moeten anders zijn dan de kleur
        combinatie in de velden 0,3,7 en 8 anders zal controle karakter
        onzichtbaar zijn.                                                                

De kleur combinaties vereisen altijd een 2 digit HEX getal voor voorgrond
en achtergrond (voorgrond is het karakter zelf, achtergrond de kleur
waarop het karakter staat).

Geldig voor de kleuren:

0 = zwart               8 = donkergrijs
1 = blauw               9 = lichtblauw
2 = groen               A = licht groen
3 = cyaan               B = licht cyaan
4 = rood                C = licht rood
5 = magenta             D = licht magenta
6 = bruin               E = geel
7 = wit                 F = intensief wit

De getallen 8 - F zijn alleen geldig voor de voorgrond. Bovendien geven
de links staande getallen 0 - 7 terzelfdertijd knipperende karakters.
Hier enkele voorbeelden ter verduidelijking:

:S 8 04
  Het info veld van de getoonde frame's in de monitor zijn rood op een
  zwarte achtergrond.

:S 2 C7
  De stop indicatie in de bovenste status regel (QRV,RECV enz.) is wit op
  een knipperende rode achtergrond.

Waarschuwing: verandering van de status regel werkt direkt na de
uitvoering van het betreffende commando. Verandering in de individuele
windows is geldig nadat er weer in deze window wordt geschreven en niet
voor de al bestaande scherminhoud! Speciaal voor het bereik 0 ,3 ,7, 8.

Hoe de kleuren worden geinstalleerd blijft primair een persoonlijke keuze
en van de eigen schermmogelijkheden.( Bv 00 - zwarte karakters op een zwarte
achtergrond zijn in principe niet zo mooi als een combinatie met maximaal
kontrast, HI).

:SAVports <getal>
  Geeft de hoeveelheid van het scherm( en het schermgeheugen) welk het
  bij stoppen van het programma wordt gesaved op floppy/harddisk.
  Op langzame computers wordt aanbevolen dat slechts 1 port gesaved wordt
  of met SAVports 0 de hele functie uit te schakelen. In dat geval wordt
  alleen het zichtbare scherm gesaved en niet de "weggescrollde" tekst.
                                                              

3.4 COMMANDO'S VOOR HET SAVEN OP DE HD EN FLOPPY
       EN HET VERZENDEN VAN FILES.

Zoals met alle conventionele terminal programma's is BAYCOM ook in staat
om files te lezen en te saven van/op de floppy of harddisk. Maar het moet
gezegd, Baycom is niet een zeer goed mailbox systeem. Er wordt nadrukkelijk
vastgesteld dat met ongunstige apparatuur (langzame floppy's) niet
gedecodeerde frame's kunnen ontstaan, omdat floppy en PR interrupts
een lage prioriteit hebben. Dit betekent niet dat er fouten in de file
ontstaan, het packet moet door het tegenstation nog eens herhaald worden
(kortom: een retry).
Maar in het algemeen komt dit zelden voor. De verschillende file commando's
volgen hieronder:


:Edit <file naam>
  Het Edit commando opent een file op diskette of HD en plaatst daarin
  alles wat op het scherm komt en eindigt met een Return. Men voert de
  tekst in zoals die uitgezonden moet worden. In werkelijkheid wordt de
  tekst niet direkt uitgezonden maar gesaved op disk. Edit wordt afgesloten
  met :Edit off. Dit commando is geen uitgebreide editor maar maakt het
  mogelijk om plotselinge "intelligente flitsen" te kunnen saven zonder
  het programma te moeten verlaten, of om regels die op het scherm staan
  met de Return toets te kunnen saven(Cursor in de betreffende window
  en Return geven waar men wil saven. Opm. vertaler).

:Read <file naam>
  Verzendt naar het tegenstation de gespecificeerde tekstfile.
  Dit is het tegengestelde van het Write commando (zie verderop)

:RPrg <file naam>
  Zoals :Read maar voor binaire files. De specificaties van tekst of
  file verzending moeten goed worden bekeken.

:View <filename>
  Met het View commando kan een tekst file naar de RX window gebracht
  worden. Met korte file's kan men de file bestuderen door terug te
  scrollen, met langere file's wordt het aanbevolen om met SHIFT-TAB
  of + op het rechter toetsenbordje de output van de "TNC" stop te zetten.
  Bij de file naam kan een volledig DOS pad worden aangegeven zoals
  :V c:\baycom\scc.ini

:Write <file naam>
  Met dit commando wordt een tekstfile geopend op de disk en de
  binnenkomende tekst van het tegenstation wordt in de file gesaved.
  Voor de file naam kan elke naam met maximaal 8 karakters + DOS extensie
  gebruikt worden. Gebruik om de file te sluiten :Write off.                                                              

Voorbeeld:
 :W C:\PR\SCC\INFO\BAYCOM.TST
 :W TESTFILE (Dit wordt in de huidige directory gezet).

:WPrg <file naam>
  Met WPrg wordt een binaire file geopend. Dat is alles wat gebeurt met
  dit commando. Alle binnenkomende karakters worden zondermeer in de file
  gezet. Gebruik aan het einde :WPrg off. In automatisch binair file
  transport zoals zoals bijvoorbeeld in Turbopacket in nu nog niet voorzien.



3.5 ANDERE COMMAND'S

:Help
  Dit commando geeft een Help scherm met een lijst van de meeste commando's
  De inhoud van dit scherm is te vinden in SCC.HLP op de disk (Bij :Help
  moet de baycom diskette in de drive zitten (of SCC.HLP moet in de huidige
  directory staan op HD) anders komt er een foutmelding.
  Met :Help * krijgt men een korte ongesorteerde lijst met alle commando's
  (die uitsluitend relevant zijn voor COMPUTER NODE VERSIE) in de TX window.

:J
  Met het gebruik van :J is men in staat om een password te maken.
  Dit is van erg veel belang voor SYSOP's. Het gebruikte password bestaat
  uit 80 karakters en wordt in de file SCC.PWD gezet.Om te gebruiken moet
  de parameter compiler PARA en L2 gestart worden. Voor het gebruik van het
  password kan men een reeks van 5 getallen nemen( zoals in Net node ,DXL
  en mogelijk andere) en dan na :J deze 5 getallen geven.
  Door Return worden dan de juiste letters verzonden.

:Oshell
  Met het commando :Oshell ken men snel naar DOS gaan waarbij alle functies
  van baycom in de achtergrond doorlopen.Als men :Oshell (of :O) geeft
  dan wordt eerst de command interpreter van DOS (command.com) geladen en
  dan verschijnt de DOS prompt.Het is in de TX window op het F10 scherm schrijven met een Return..
Natuurlijk is een unproto adres van digipeaters ook mogelijk. Dit vindt
plaats door de invoer van :C PI8DAZ PI8THT-7 in de TX window op het
F10 scherm,waarbij PI8DAZ het connect en PI8THT-7 de digipeater is die de
informatie doorstuurt. Bij invoer van dit commando op het F10 scherm zal
er geen verbinding worden gemaakt maar de tekst die in connect op ca. regel
50 in SCC.INI staat worden uitgezonden.
Het unproto adres voor een baken uitzending moet ingevoerd worden met
:BAdress.
                                                               
3.8 KORT OVERZICHT VAN DE COMMANDO'S EN DE TOETSEN(COMBINATIES).

BA      <call>          Adres voor baken.
BT      <tekst>         Baken tekst.
C       <call> <digi>   Connectoproep volgens de normale methode.
CL      <nummer>        Het schoonmaken van een window.
CT      <tekst>         De connect tekst.
D                       Het verbreken van een verbinding.
DC      <call>          Digi call invoer naar eigen keuze.
DW      <getal>         Wachttijd na een vrij kanaal (DWait)
E       <naam>          File via toetsenbord invoeren.
FR      <getal>         Frack tijd.Wachttijd voor Poll.
H                       Het oproepen van een HELP scherm.
IP      <getal>         Maximale Infopoll lengte.
LINKT   <getal>         Link controle als geen data verstuurd wordt.
MA      <getal>         MAxframe, maximum aantal niet bevestigde frame's.
MH                      MHeard lijst (met enkele opties *,tijd.#,call)
MY      <call>          Uw eigen call.
O       <commando>      DOS commando shell.
P       <getal>         Maximale packet lengte.
Q                       Disconnect als alles binnengekomen is.
R       <naam>          Het verzenden van een tekstfile.
R       off             De verzonden tekstfile sluiten.
RES     <getal>         Vertraging voor bevestiging van een packet.
RET     <getal>         Maximaal aantal herhalingen.
RP      <naam>          Het verzenden van een binaire fiket radio is in principe ook asynchroon,echter zo dat niet aan het
begin en einde van elk teken zulke start en stop bits worden gebruikt.
(Er zijn eenvoudig start en stop indicaties voor elk packet).
Het IC dat gebruikt wordt in de meeste serie poorten, de 8250, is hoog
geintegreerd en neemt van de programmeur een belangrijk deel over van
het werk om de output in een rij te zetten (begin en eind herkenning,
het opwekken van interrupts enz.)
Ongelukkigerwijze is deze chip krachtig georienteerd wat betreft de start
en stop bits,en kunnen we niet deze bits direkt zetten voor het gebruik bij
PR (dat is ook de reden waarom tot nu toe niet zo'n "uitgekiend modem"
voor de PC openbaar gemaakt is). Vandaar dat Baycom daarom voor Packet
niet de traditionele zend- en ontvang methode gebruikt.Wel zal het mogelijk
zijn om de bestaande mogelijkheden van de poort te gebruiken. In deze
uitvoering is de data beschikbaar zodra de PTT (Push to talk) dit toelaat.
Dat betekent voor het programmeren dat we een aantal truuks toe moeten
passen om de modem aan het werk te krijgen. Om de juiste data te
produceren moet het RS232 IC totaal anders geconfigureerd worden.
Dat betekent dat de hardware in de computer voor 100 % compatible moet zijn
anders werkt Baycom niet gesmeerd. Dit is het werkelijke breekpunt, waarom
Baycom onder bepaalde voorwaarden gepubliceerd is. Speciaal bij laptops
worden door de fabrikant vaak onvoldoende gespecificeerde zeer hoog
geintegreerde klanten chips gebruikt i.p.v. de 8250. Dit is de reden
waarom Baycom op bepaalde laptops niet werkt, omdat we meestal de serie
poort gebruiken in plaats van de onproblematische Centronics poort.
Andere pc's hebben problemen met het resident zijn van L2 waardoor ook nog
de terminal belangrijk langzamer wordt.Het Baycom modem heeft geen DCD
detectie. Het modem krijgt de informatie door de squelch van de tranceiver.
Hoe een PLL-DCD met de XR2211 kan worden geinstalleerd zal beschreven
worden aan het einde van dit deel.
                                                              

2 OVER HET SCHEMA.

De modem bestaat in principe uit het conventionele TCM 3105 IC,een
aanpassing aan de overeenkomstige poorten is nodig.
Het trekt de vereiste stroom (ongeveer 4-6 mA) uit de RS232 poort via de
diodes D1-D3. Bij ontvangst is de optredende DTR op ongeveer 12 V,bij zenden
RTS is ongeveer 12 V,als extra wordt een TXD signaal gebruikt dat afkomstig
is van de 8250 programmering.Deze 3 signalen bereiken de ingang van IC3
door D1-D3, waar de benodigde 5 V wordt gemaakt.C1 en C3 zorgen voor
afvlakking.Oppassen, voor bepaalde computers (laptop) is een wijziging
belangrijk, zie verderop. Het RS232 spanningsniveau is niet compatible
met het gebruik van onze CMOS chips.

Het is belangrijk dat het niveau van -15 V ... +15 V van de gebruikte TTL
logica aangepast wordt. Dit gebeurt door de CMOS invertors IC2A-2C en de
stroombegrenzingsweerstanden R1-R3. Een enigszins ontraditionele maar
algemeen aanvaarde methode, die bovendien een duurder speciaal IC (MAX232)
spaart en nog nooit problemen heeft gegeven. Het is belangrijk om voor IC2
een 74HC04 of 74HC14 te gebruiken, andere types werken niet!
De PTT lijn wordt geschakeld door T1. C3 en D4 vormen een "watch dog" timer,
die na ongeveer 60 Sec. de PTT uit schakelt.(Belangrijk bij het eventueel
vastlopen van het programma). De omzetting van de data in een volgorde
die geschikt is voor uitzending of omgekeerd wordt uitgevoerd door het
bekende modem IC TCM 3105, dat hier geschakeld is  via de pennen 2,15,12 en
13 voor de normale Bell 202 standaard. (Wat normaal is voor VHF en UHF).
De frequentie instelling van de TCM 3105 wordt het kristal en C4/C5 gedaan.
De uit te zenden data wordt via C7,R15,R11,R12 en C8 aan de microfoon ingang
aangeboden. De grote waarde voor R12 is opzettelijk gekozen om massa brom
te voorkomen. Als met een bepaalde zender de sequentiele data te zacht
zouden zijn kan deze weerstand kleiner gemaakt worden. R11 is om de output
van de modem te regelen.Bij gebruik van een FT470 moeten R16 en T2 worden
aangebracht, om de originele vertraging van de data in het zend pad gedurende
de ontvangst te voorkomen en daarmee een ongecodeerde janboel in de
tranceiver te voorkomen.Via R14 komt een samenwerkende spanning van de Mic.
voor de PTT zodat daarme de PTT  van portofoons kan worden geschakeld.
R14 kan ook blijven als de PTT lijn via T1 geschakeld wordt.
R7 en R8 verzorgen de benodigde drempel spanning voor de TCM 3105, met R6
wordt de kritische waarde vastgelegd.(Zie afregel advies).
De data output van de ontvanger wordt toegevoegd aan de input van het IC
via spanningsdeler R9 , R10 en C6. In bepaalde modem adviesen wordt het
gebruik van begrenzingsdioden aanbevolen. We zijn daar niet tegen maar
de TCM 3105 kan zonder problemen gebruikt worden met 2-3V op de ingang.
Deze ingang vraagt enkel 10 micro A ,zodat de modem ook gebruikt kan worden
achter een hoogohmige uitgang en dat betekent dat R9 dan belangrijk
vergroot kan worden.                                                               

3 DE CONSTRUCTIE.

Alle componenten kunnen op de Baycom-modem print,alhoewel het ook mogelijk
dat de schakeling op gaatjesprint kan worden opgebouwd. De bedrading moet
dan netjes worden aangebracht en het kristal en C4 en C5 moeten zo dicht
mogelijk bij de TCM 3105 zitten. De 5 polige DIN connector heeft de
gewoonlijke TNC aansluiting, voor de RS232 wordt een 9 pens female
hoekconnector gebruikt met soldeeraansluitingen.(Controleer uw serie poort
of dit een 9 of 25 pens aansluiting is). De modem kan direct op de serie
poort worden aangesloten via een kabel.
Waarschuwing: als inplaats van een female een male plug gebruikt wordt,
dus een plug met pennen,gebruik dan niet de pennummers,deze zijn omgekeerd.

( Is dit waar? opm.van vertaler, PA0NC)

De verbindingen:
Pas op voor verkeerde aansluitinen!

Signaal  25pens   9pens  Omschrijving
DTR      20        4     Zend data +- 10 V.
RTS      4         7     PTT hoog aktief -10V ontvangst,10V zenden.
CTS      5         8     De ontvangen data. Het gewoonlijke TTL niveau
GND      7         5     Massa
TXD      2         3     Hier komt een constante frequentie uit.

Voor een 25-pens aansluiting moet men een adapterkabel gebruiken:

25 pens aansluiting    Verbonden met       9 pens aansluiting
TXD pen 2                                       pen 3
DTR pen 20                                      pen 4
CTS pen 5                                       pen 8
RTS pen 4                                       pen 7
GND pen 7                                       pen 5

Tenslotte moet voor de TCM 3105 in elk geval een IC voetje gebruikt worden,
om in het geval van fouten het IC te kunnen verwijderen.
R14(voor portofoon) alsook T2 en R16 kunnen worden weggelaten als het bij uw
gebruik niet nodig is.

Blijf over, veel plezier met de bouw en vooral veel succes.
                                                               

   (Hier stond in de tekst het schema van de modemschakeling. I.v.m.
   het gebruik van grafische karakters zijn de schema's in aparte
   files gezet  die u met Yapp (8bits) of iets dergelijks moet laden.
   Als u deze schema's op de printer wilt afdrukken eerst GRAPHICS of
   een overeenkomstig programma draaien.
   Het schema van de modem staat in:     MODEM.SCH
   Andere 2 schema's staan in:           VOED&XR.SCH
                                                                

   Hier staat ook een schema

                                                     
4. DE ONDERDELEN LIJST.



IC1             TCM 3105 (Texas Instruments)
IC2             74HC04 of 74HC14 (Moet HC zijn).
IC3             78L05

T1,T2           BC548 of overeenkomstige universele transistor.

D1..D4          1N4148

Q1              kristal 4.43361 MHz.

C1              100 micro F.,16 V vertikaal en zo klein mogelijk.
C2,C3           10  micro F.,16 V vertikaal.
C4,C5           33 pF,keramisch,2,5mm pootafstand.
C6,C7,C8,C9     100 nF,metalic,5 mm pootafstand.

R1,R2,R4,R12    100 k.
R3,R14          2.2 K.
R5              3.3 M.
R7              15 k.
R8              33 k.
R9,R10          100 Ohm,zie tekst.
R13,R15         10 k.
R16             22 k.
R6              Trimpot 50 k plat,klein.
R11             Trimpot 10 k plat,klein.

Sock1           9 pens D type female,soldeercontakten.
Sock2           5 pens DIN plug

PCB  Baycom.                                                                


5 OPBOUW EN AFREGELING.


Als de print geheel afgebouwd is,kjk dan alle sporen met een vergrootglas na.
in het bijzonder kortsluitingen in het gebied van serie poort kunnen een
onaangenaam effect hebben op de computer hardware. De 9 pens plug in een
klein gebied (2.54 mm penafstand) is zeer dicht opgebouwd.
Als u er zeker van bent dat er geen soldeer bruggen of losse verbindingen
meer zijn, kan het modem met de serie poort van de computer worden verbonden
en L2 worden gestart. Het is noodzakelijk dat L2 loopt anders krijgt de print
geen spanning (een zender hoeft nu nog niet te worden aangesloten).
Na de start van L2 moet een knipperend vierkant zichtbaar zijn anders is er
software fout.




-DE VOEDINGSSPANNING.

Meet nu de voedingsspanning tussen pen 7 en massa. en pen 14 en massa van
IC2 (74HC04). Als de laatste spanning op precies 5 Volt ligt(+/- 0.2 V)
dan kunt u het volgende deel overslaan en doorgaan met het balanceren.
Als de spanning hoger is dan 5 V dan snel uitschakelen en de werking van
IC3 (78L05) nakijken.Als de spanning lager is dan 5 V dan de spanning aan
de ingang van IC3 meten (minimaal 7.5 V). Als dit laatste niet het geval is
ga dan als volgt door:
Controleer de verbindingen van D1..D3 nog een keer (katode is de aansluiting
met de ring). Als de spanning tussen 5 en 7.5 V ligt kijk dan of de serie
poort aan de juiste specificaties voldoet.
U moet dan een externe voedingsbron gebruiken of het schema als volgt
wijzigen:
A) Het toepassen van een spanningsstabilisator met laag spanningsverlies.
   Met minstens 6 V aan de ingang kunt u een spanningsstabilisator met
   een laag spanningsverlies proberen i.p.v. de 78L05.
   Een dergelijke regulator wordt aangeboden door Conrad Electronics onder
   de omschrijving LP2950CZ (Bestel nr 176676-22 4.25 DM). Deze vervangt de
   78L05 voor 100%.

B) Als er te weinig spanning is of wilt geen spanningsstabilisator met
   weinig spanningsverlies gebruiken dan kunt u ook een schakeling bouwen
   met een Zenerdiode  5.1 V of als de spanning nog te laag is een 4.7 V
   Zenerdiode.

Hier het schema van de alternatieve voeding met zenerdiode.                                                               

IC3 moet vanzelfsprekend verwijderd worden en de pennen 1 en 3 worden
de aansluitingen voor de weerstand van 100-200 j.Let op de polariteit van
de Zenerdiode.
Na deze stappen moeten in elk geval IC1 en IC2 de juiste spanning hebben.



- BALANCEREN.

Nu moet R6 zo worden ingesteld, dat op pen 7 van IC1 exact 2.7 Volt staat.
Deze instelling moet normalerwijze voldoen alleen als bij het experimenteren
er decodeerfouten ontstaan kan men deze potmeter bijregelen.
Het zend niveau wordt ingesteld met R11. Stel de TXD waarde via het
toetsenbord in op een grote waarde en zend enkele unproto's uit door
het indrukken van Return in het F10 scherm. R11 wordt zo ingesteld dat het
eigen signaal op een ontvanger gelijk klinkt aan het signaal van anderen.
Het is belangrijk dat er geen overmodulatie optreedt anders vervormt het de
output en het signaal is dan niet te decoderen. Nadere details over het
balanceren zijn beschikbaar in de lituratuur (B.v. Introduction to Digicom
3.51 of J.Kneip,Modemtechnik fuer den Funkamateur.)
Het moet nu mogelijk zijn om een packet verbinding te maken.Als er iets niet
werkt zie dan hoofdstuk :Fouten opsporen.



6. ELEKTRONISCHE DCD.

Baycom gebruikt geen DCD controle, en u bent afhankelijk van de squelch van
de tranceiver. Als deze erg langzaam is (zoals bij veel portofoons het geval
is) moet men besluiten of het zinvol is om een Elekronische DCD schakeling
met de XR2211 aan te sluiten. Als het mogelijk is, dan volgt hieronder een
voorstel. Het principe van de schakeling is dat de ontvangen data met open
squelch worden ontvangen. Het modem moet licht worden aangepast: men verbindt
een weerstand van 1k in de RXD regeling tussen pen 8 van IC1 en pen 5 van IC2
Direct aan pen 5 van IC2 wordt dan de PLL output van de volgende schakeling
verbonden.

Hier het schema van de DCD schakeling uit file VOED_XR.SCH.                                                               

Het ontwerp van de schakeling bestaat uit bekende principes. Als er problemen
zijn zie dan ook het zojuist aangegeven boek :Modemtechnik fuer den
Funkamateur. Telkens als de PLL niet aktief is wordt de ontvangen data
onderdrukt. Het is daarom mogelijk dat deze schakeling met open ruisonder-
drukking werkt (squelch). De XR221 vraagt ongeveer 4 mA.,zodat het mogelijk
is dat dit ook van de serie poort komt.




7. WIJZIGING VAN ANDERE MODEMS.

Natuurlijk is het ook mogelijk om reeds aanwezige Digicom modems geschikt
te maken voor Baycom (bv. KPRG,Expert).Bij deze schakelingen is enkel
de serie poort aanpassing R1-R3 IC2 en de polariteit van de signalen
TXD/RXD en PTT te bekijken en om te keren indien noodzakelijk.
Met AM7911 modems is er een externe voeding nodig,met TCM3105 is het mogelijk
de voeding uit de serie poort te halen volgens ons schema, als de modem
minder dan 10 mA trekt.
Een DCD regeling met Baycom zoals bij de C64 is niet belangrijk.

                                                                
DEEL IV. TOEVOEGINGEN.

1. HET OPSPOREN VAN FOUTEN.

Het is hier natuurlijk alleen mogelijk om een klein aantal fouten aan te
geven, maar het kan helpen om fouten in hard en software te herstellen.

Als na de start van L2 geen knipperend vierkant verschijnt in de recherboven
hoek van het scherm of als de computer vastloopt:
- Kijk in SCC.INI of de goede serie poort is geinstallleerd. Alleen com1 of
  com2 is mogelijk.Als dit in orde is bekijk dan of de interrupts voor de
  serie poort goed staan (bij de meeste serie kaarten is dit te wijzigen
  met een jumper op de kaart- Zie computer handleiding.)

- Draaien er andere residente programma's terzelfdertijd ? (Behale de
  normale DOS drivers). Dit is ook een mogelijkheid om conflicten te
  veroorzaken. Men moet dan deze programma's verwijderen (Let op:OFF.COM
  verwijdert L2) en dan opnieuw testen. Als er dan nog geen knipperend
  vierkant zichtbaar is dan is de boosdoener waarschijnlijk uw computer
  waarop Baycom niet wil draaien.
Hieronder een aantal computers waarvan bekend is dat ze problemen geven:
- NEC multispeed
- Artari portfoli (een totaal hopeloos geval)
- Bepaalde Sharp laptops
- Bondwell B200 onder DR-DOS

Baycom moet in elk geval draaien op de volgende computers:
- Alle "grote" computers zonder een exotische serie kaart.
  (Als een 8250 op de kaart aanwezig is dan is het goed)
De volgende Laptops zijn al getest en in orde:
- Epson PC portable
- Olivetti M15
- Bondwell 200 met MSDOS (voeding van de modem aanpassen).
- Dell 386
- Diverse Toshiba typen.

Men begint met :C een connect request. In de monitor window kan men geen
connect request lezen (Link setup):
- Als de zender ook niet zendt dan draait mogelijk L2 niet. Stop SCC met
  ALT-X en let op het knipperende vierkant. Als Baycom via Baycom.bat
  gestart was dan is L2 met OFF.COM uit het geheugen verwijderd. Start daarom
  L2 met de hand, wacht op prompt en start SCC.
- Staat mogelijk de squelch continu open ?

Packets worden niet gedecodeerd.
- Kijk na of L2 draait (knipperend vierkant)
- Kijk of het MONITOR commando voor het gewenste kanaal in orde is.
- Kijk de ontvang draad van de modem na op een losse verbinding.
- Test of er een voldoende groot signaal op pen 8 van de TCM3105 is.
  (moet groter zijn dan 100 mV.)
- Met open squelch moet er steeds data (ruis)op pen 8 staan. Bekijk dit
  met een scope.Loop dit signaal na tot de CTS pen van de serie poort.
  Als er niet een rechthoek signaal staat bij ontvangst van packets, dan
  moet de schakeling nog eens worden nagekeken op fouten.
  Oscilleert het kristal ?
                                                                

- Als er normaal data binnenkomt met open squelch (te zien in de bovenste
  status regel (RECV) kijk dan naar uw RX. Op de scope moeten bij normale
  packet ontvangst 2 duidelijk te onderscheiden delen te zien zijn (1220
  en 2200 Hz van beide PR tonen). Ze moeten nagenoeg gelijk in amplitude
   zijn. Als dit niet het geval is dan aanpassen met een eenvoudig RC of
   CR filter.

Geen modulatie.
- Als L2 werkt (knipperend vierkant) moet op pen DTR van de serie poort
  constant de TX data staan (maak TXdelay groter om het beter te zien)
  Loop dan met een scope het signaal naar pen 14 van de TCM 3105 na.
  De zender is aan en men kan het signaal volgen tot aan de microfoon
  aansluiting.
- Oscilleert het kristal ?
- Kijk de TX draad van de modem na voor verkeerde componenten en losse
  verbindingen.

De modulatie is te zwak.
- R15 en R12 moeten kleiner gemaakt worden, totdat het signaal voldoende
  vergroot is.

L2 werkt maar na het starten van SCC is er niets te zien
  Verkeerde grafische kaart geinstalleerd in SCC.INI.

Verkeerde kleuren op het scherm.
- De kleurcombinaties SATTRIB in SCC.INI zijn gewijzigd. In geval van
  twijfel start PARA nogeens en begin met de originele combinaties.

Ofschoon een parameter gewijzigd is verandert het gedrag van het
programma niet.
- Sommige parameters kunnen alleen in SCC.INI worden bekeken.
  Het is daarom nodig om bij het veranderen van parameters om L2 te stoppen
  met OFF.COM en een nieuwe start te maken. Let op: Belangrijke
  veranderingen moeten niet vanaf de terminal gemaakt worden maar altijd
  in SCC.INI. Veranderingen van SATTRIB in de scherm windows gelden pas
  voor nieuwe tekst, niet voor de bestaande tekst op het scherm.

FOUT MELDING na het draaien van PARA.EXE
( resp na de start van L2 als SCC.INI gewijzigd is)
- De vorm van SCC.INI is veranderd. Bekijk de betreffenet.

Het genoemde geschrift MODEMTECHNIK FUER DEN FUNKAMATEUR (30 pag.) is
verkrijgbaar tegen een gefrankeerde retour envellop DIN A4 en een bijdrage
voor de copieerkosten bij DG3RBU.

Adressen van de auteurs.

Florian Radlherr, DL8MBT
We vragen u om OM Florian de vragen te besparen. Stuur s.v.p. al uw vragen
aan:

Rudi Duusmann DK5RQ                             Johannes Kneip, DG3RBU
Otto-Hahn Str. 9                                Tassiloweg 3
8400 Regensburg                                 8400 Regensburg
BRD                                             BRD

Veel plezier met het werken met Baycom.....en als niet alles direct werkt
volgens plan ,probeer wat te onderzoeken.
PR is nu de speelplaats van de radioamateur.
                                                              

3. VERDERE ONTWIKKELINGEN.


Net zoals met Digicom in de tachtiger jaren verschijnt er met Baycom een
wat ongewoon programma.Digicom maakte het voor de eerste keer mogelijk
om packet met een goedkope computer te maken. Baycom brengt niet veel
nieuws: alleen het verlaten van het TNC principe. Als iemand bv. de
uitvoering en prestaties van Digicom versie 1.2 en de laatste versie 3.51
vergelijkt dan is men verbaasd. Het is te hopen dat deze Baycom versie,
mogelijk mettertijd wordt opgevolgd door 1.51, 2.0 of 3.51. Hoe hierop
het uitzicht ook zal zijn, we zijn nu niet in staat om dit te zeggen en
het
blijft een verrassing voor u. Maar belangrijk voor ons is dat naast de
wens tot verbetering het "Digicom geldkistje" ook al door de persoonlijke
contacten met de gebruikers blijft bestaan. Aarzel dus niet om contact met
ons op te nemen om ons onvolkomenheden, het vastlopen, fouten in de
beschrijving en problemen met de constructie en het gebruik van de serie
poort bij het modem (met volledige beschrijving van de omstandigheden) en
ook aansporingen en wensen aan ons te melden. Veel van de ideeen van de
huidige Digicom versie kwamen via mail en overleg met gebruikers van het
programma tot stand. De auteurs