Zucht, als niemand het doet doe ik het maar. Ik heb gekozen voor de grondige
uitvoerige uitleg zodat zelfs de moeilijkste vragen beantwoord zijn.
Nu hoop ik echter niet dat veel bbs'en op 11 overgaan op DAMA, omdat ons
netwerk daar niet echt voor geschikt is.
Dit omdat maar 1 dama station (Vaak een bbs) op 1 kanaal dama kan gebruiken.
En dat onderling verkeer op dat kanaal niet mogelijk is. (Tenzij via de bbs.) 
Dus voordat iemand op een kanaal met dama begint moeten de andere users dit
weten en er aan meewerken, want anders loopt de zaak alleen maar nog langzamer.
(En 2 bbs en op 1 kanaal wordt helemaal een ramp.)

Voor verdere vragen over DAMA en aanverwante dingen zoals fbb net chl kun je
me via 1 van de netten wel bereiken.
                                        Marc - NL1MHX@NL3ZZZ - PE1PAE@PI8DAZ


                      DAMA (Demand Assigned Multiple Access)
                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      deel 1 van 2
--------------------------------------------------------------------------

Vandaag de dag, hoort men meer en meer OM's klagen, omdat het steeds moeilijker
wordt om de locale node te gebruiken. Schijnbaar heeft de gebruiker geen
moeilijkheden om de node te ontvangen, maar de node schijnt de gebruiker niet
te horen. Deze symptomen zijn praktisch dezelfde alsof de ontvanger van de node
doof is, of bijna. Alhoewel dit zou mogelijk kunnen zijn, is dit niet het
onderwerp van dit artikel.

Dit artikel behandelt wel de hogergenoemde symptomen, maar niet daar waar het
probleem aan de gevoeligheid van de ontvanger ligt. Het probleem ligt eerder
aan het feit dat de ontvanger van de node teveel signalen ontvangt op hetzelfde
moment en de veraf gelegen gebruiker te zwak doorkomt.

Deze toestand is evident als alle gebruikers de node horen, maar vele
gebruikers elkaar niet horen. Dus, het gebeurt dat verschillende stations op
hetzelfde moment uitzenden, wat botsingen veroorzaakt. Deze toestand noemt men
soms "het verborgen station" (hidden node effect). De verafgelegen stations
hebben het moeilijk om te connecten tijdens de drukke uren.

Dit probleem is niet nieuw, andere diensten ondergaan hetzelfde. Zo
bijvoorbeeld de boten die op de oceaan varen en met een satelliet wensen in
verbinding te komen.

Meerdere experimenten werden ondernomen om dit probleem op te lossen in Packet
Radio. Een oplossing zou zijn, full-duplex te gebruiken. Deze benadering heeft
echter ook nadelen. De kostprijs van full-duplex materiaal ligt merkelijk hoger
en men heeft twee frekwenties nodig, waarvan slechts een ten volle benut. Een
betere oplossing bestaat erin de datastroom op te voeren door het aantal
botsingen terug te dringen op een simplexkanaal, dan dezelfde dezelfde
hoeveelheid  data door twee kanalen te voeren. Het ideale is gebruik te maken
van enkele minimale wijzigingen (vervangen van eprom op TNC), of enkele
parameters aan te passen.

Een methode om het probleem van "het verborgen station" op te lossen en gebruik
makende van een kanaal noemt "DAMA" (Demand Assigned Multiple Access). Een
beschrijving van DAMA volgt nu.

In een connect gerichte omgeving, zal de gebruiker proberen het MASTER-station
(satelliet) te connecten d.m.v. de ALOHA methode met slots (toegang tot het
communicatiekanaal zonder co-ordinatie).Botsingen zijn nog mogelijk in deze
fase van het tot stand brengen van een communicatie. Zij zijn aanvaardbaar,
want komen zelden voor. Eens een communicatie aanvraag (connect request) wordt
herkend door de MASTER, zal het nieuw geconnecte station vanaf dit moment
toegevoegd worden aan de lijst van aktieve gebruikers. Het is ook de node die
nu het verkeer beheert tussen de node en gebruikers. De toelating tot uitzenden
wordt gegeven door een "POLL" welke meegestuurd kan worden met een "ACK" of
zelfs met een infoframe. De user zal dus enkel kunnen uitzenden na hiervoor de
toelating te hebben ontvangen door een "POLL", komende van de MASTER. Na de
toelating te hebben ontvangen, kunnen meerdere frames na elkaar verstuurd
worden. Echter, als de user niet antwoordt binnen een bepaalde termijn (circa
een halve seconde), zal de DAMA-node aannemen dat de POLL verloren gegaan is,
of de user door een of andere reden hem niet ontvangen heeft. De MASTER zal dan
de andere users aan de beurt laten komen tot de lijst rond is. Het eerste
station dat een POLL gemist heeft krijgt dan een nieuwe kans om uit te zenden.

Langs de andere kant, zal de SLAVE die een POLL ontvangen heeft en antwoordt
door een reeks infoframes uit te zenden, zal de MASTER deze slechts bevestigen
bij de volgende POLL, na eerst de andere aktieve users te hebben bediend.
Indien na een POLL te hebben ontvangen, de user antwoordt met een leeg frame
(Receive Ready/Final), zal de Master de zendprioriteit van de user verminderen
en zal hij bij de volgende ronde geen POLL krijgen. Naarmate de aktiviteit op
het kanaal toeneemt zal de prioriteit van de niet aktieve users nog afnemen.
Vanaf het ogenblik dat de users antwoorden met een infoframe krijgen ze opnieuw
hun initieele prioriteit.

Indien u de beschrijving hierboven goed hebt begrepen, mag u aannemen dat het
over AX25-Level2 gaat. Het is juist om deze redenen dat DAMA een kans maakt om
goed te functioneren in radioamateur packet netwerken. AX25-Level2 bevat alle
elementen van het protocol nodig om DAMA te implementeren. Er is geen enkele
nieuwe syntax vereist. De meeste van de nieuwe funkties kunnen gemakkelijk
geimplementeerd worden door bestaande parameters aan te passen terwijl voor de
rest enkele minieme wijzigingen aan de firmware volstaan.

Hoe kunnen we DAMA indelen, gebruik makende van het AX25 protocol?
-----------------------------------------------------------------
Doordat geen enkele nieuwe syntax vereist is, gebruikt de hiernavolgende
beschrijving enkel de standaard AX25 terminologie. In de tekst worden zowel
CSMA (Carrier Sense Multiple Access) als DAMA gebruikt. Verklaar elke
referentie naar DAMA als CSMA-DAMA. De term "POLL" in deze tekst heeft niets te
maken met de bitpoll in de frames. Deze bit blijft onveranderd om de
compatibiliteit te waarborgen met AX25-"Normaal". De verschillende fasen van
het protocol worden hierna afzonderlijk beschreven.

Tot stand brengen van een connect:
------------------------------------
- Als de node probeert een user te connecten, zal deze de roepnaam van de
user toevoegen aan de polling lijst (lijst van geconnecte stations) en
beginnen met SABM's uit te zenden naar het betrokken station. Indien na enkele
pogingen, geen enkel UA-frame wordt ontvangen, zal de user verondersteld worden
niet aktief te zijn en verdwijnt uit de polling lijst.
- Indien een user wenst te connecten met de node, begint deze met het
uitzenden van SABM-frames naar de node (MASTER) in de klassieke CSMA-mode, de
PacketRadio zoals die we nu nog dagelijks gebruiken. In deze fase zijn
botsingen van packets nog mogelijk. Een SABM-frame moet indien nodig worden
herhaald alvorens de node antwoordt met een UA-frame. Zodra de node de SABM
van de user herkent, wordt de call toegevoegd aan de polling lijst op een
zelfde wijze als een TheNet-node (TheNet userlist). Nu heeft de MASTER
de controle over de user. Na een UA ontvangen te hebben op zijn SABM, zal de
user de UA bevestigen met een RR0.

Idle toestand:
--------------
Zolang er geen uitwisseling is van info tussen node en user, zal de node POLLs
uitzenden zoals RR# met het overeenstemmend nummer. Als de user antwoordt met
RR#, zal de tussentijd tussen opeenvolgende POLLs verlengd worden om
overbelasting van het kanaal te voorkomen. De juiste verlenging van de tijd
tussen twee POLLs hangt af van de totale aktiviteit op het kanaal.

Indien er veel infoframes worden uitgewisseld tussen andere users en de node,
zal de tijd tussen twee POLLs voor een inaktief station veel langer zijn, dan
wanneer er maar weinig verkeer is op het kanaal. Dus, wanneer het kanaal vrij
is, zijn de wachttijden tot een minimum beperkt, terwijl de doelmatigheid niet
vermindert op het kanaal. Dit is het principe van autoregulering van DAMA: een
kanaal wordt steeds gereguleerd om een maximum aan efficiency te waarborgen.

Als de node geen RR van de user ontvangt (wegens een botsing), zal hij de
polling lijst verder aflopen. Pas dan zal de eerste user weer aan de beurt
komen. Indien de user na enkele POLLs niet antwoordt, wordt hij beschouwd als
niet meer beschikbaar en van de polling lijst verwijderd. Dit is analoog aan
"keep-alive polls" zoals gekend.

Overdracht van info  Node --> User:
-----------------------------------
In dit geval is er geen verschil tussen DAMA en CSMA. Vermits de MASTER altijd
initiatief neemt, mag hij steeds infoframes of POLLs uitzenden naar de user. De
user bevestigt onmiddellijk de infoframes met het overeenstemmend kenmerk (het
overeenstemmend kenmerk van de laatst ontvangen frames komt overeen met het
versturen van een ACK in AX25). De betekenis van de BitPoll/Final blijft
onveranderd.


--------------------------------------------------------------------------
ARRL : 8th Computer Networking Conference - October 7,1989 -

            DAMA - A NEW METHOD OF HANDLING PACKETS ?
            ==========================================

by Detlef J. SCHMIDT, DK4EG,  Steinbrecherstr. 22 - D-3300 BRAUNSCHWEIG

Translation   : Mark Bitterlich, WA3JPY
Reprint       : Pierre Cornelis, ON7PC
Vrij vertaald : Pascal Vandeplassche, ON7ZW
Herzien       : 7 juni 1993 

Herzien       : 21 januari 1994 voor het 11 meter packet netwerk door
                PE1PAE (@PI8DAZ)   NL1MHX@NL3ZZZ
--------------------------------------------------------------------------

Als je d8 dat dit alles was, vergeet niet deel 2 ook up te loaden.
                                                                   1 of 2
                      DAMA (Demand Assigned Multiple Access)
                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      deel 2 van 2
--------------------------------------------------------------------------


Overdracht van info  User --> Node:
-----------------------------------
Zoals hiervoor reeds aangehaald, zendt de node POLLs naar alle geconnecte
users. De user zendt maar uit na een POLL of een infoframe van de MASTER te
hebben ontvangen. Het is nuttig te vermelden dat de user steeds na een POLL
(uitnodiging tot zenden), steeds moet antwoorden, zelfs als het een RNR#
betreft. Als de MASTER geen antwoord ontvangt van de user, veronderstelt hij
dat er een probleem is en geeft de beurt aan de volgende gebruiker uit de
polling lijst.
Het feit altijd te moeten wachten op een POLL om in uitzending te mogen komen,
is het crusiale punt om botsingen te voorkomen als er verborgen stations aktief
zijn. Dit staat in schril kontrast met de klassieke CSMA methode, waar meerdere
stations op hetzelfde moment kunnen uitzenden. Temeer, het probleem van
botsingen te wijten aan dode tijd is opgelost. De dode tijd is de tijd tussen
het moment dat de TNC zich realiseert dat het kanaal vrij is en begint uit
te zenden, en het ogenblik waarop de andere TNC's de aanwezigheid van
een draaggolf waarnemen. Dit is verre van een zeldzaamheid, dit is hetgeen zich
voornamelijk voordoet indien meerdere TNC's (twee of meer) het verdwijnen
afwachten van de draaggolf van de node, om in uitzending te gaan.
In DAMA zal de MASTER de ontvangen frames niet onmiddellijk bevestigen na
ontvangst. Integendeel, hij zal eerst de andere users aan de beurt laten en pas
daarna een RR# uitzenden naar het station dat een infoframe heeft verstuurd en
dit tesamen met een POLL voor het desbetreffende station. Deze POLL betekent
niet meer dan "Is er nog info voor mij?"

Disconnect:
-----------
- Als de MASTER de verbinding wil verbreken, zendt hij een gewoon DISC-frame
naar de user. De user geeft gewoon een UA-frame terug (waar de Final Bit is
geset). Als de MASTER de UA niet heeft ontvangen, zendt hij opnieuw een
DISC-frame, waarna de user een DM terugstuurd. Dit is identiek aan de
traditionele CSMA methode.
- Als de user de verbinding wil verbreken, wacht hij op een POLL om dan een
DISC-frame te versturen. Tot hiertoe is er geen verschil, als de node
vervolgens antwoordt met een UA of wacht een volledige cyclus alvorens dit te
doen. Het is wel wenselijk dat de node onmiddellijk een UA uitzendt.

UI-frames:
----------
Zowel in een CSMA als in een DAMA medium, worden de UI-frames op een speciale
wijze behandeld. UI-frames worden gebruikt om informatie uit te zenden buiten
het normale verkeer. Gewoonlijk worden geen UI-frames verstuurd van user naar
node, en het zou een zeer slecht idee zijn om QSO's te maken met UI-frames op
hetzelfde kanaal van een node.
Nochtans, in tegenstelling tot een duplex systeem, is het mogelijk om het te
doen. Dus, alhoewel UI-frames de doelmatigheid verminderen tot de verkregen
waarden in CSMA, verminderen zij niet de waarde ALOHA dat men zou hebben voor
een duplex node met een qso op het input kanaal. UI-frames vormen geen enkel
probleem, gezien alle users deze ontvangen.

Andere elementen van het protocol:
----------------------------------
Wij hebben zojuist een volledige DAMA sessie beschreven. Wij hebben aan ieder
AX25 element een speciale betekenis gegeven voor DAMA. Dit is niet
noodzakelijk, daar meerdere elementen hun betekenis initiale betekenis
behouden. DM, RNR, REJ, enz, worden gebruikt zoals bij CSMA. Het enige verschil
met de zuivere CSMA bestaat erin dat de user slechts kan uitzenden na een POLL
te hebben ontvangen van de MASTER. De node zendt zijn frames als alle users op
de polling lijst na een volle cyclus aan de beurt geweest zijn.

Compatibiliteit tussen DAMA en CSMA:
------------------------------------
Een voordeel van DAMA is dat niet iedereen op hetzelfde moment verplicht wordt
om zijn systeem aan DAMA aan te passen. Maar de toename van de effectiviteit op
het
kanaal neemt toe, naarmate meer users hun TNC updaten naar DAMA-mode. Zelfs
niet aangepaste TNC's kunnen de doelmatigheid omhoog helpen door enkele
parameters aan te passen.
Bijvoorbeeld: de tijd tussen ontvangst van een frame en het antwoord van de TNC
(T2 of DWAIT genoemd) moet verminderd worden tot een waarde kleiner dan 1
seconde. Verder: de tijd tussen verzenden van een infoframe en verzenden van
een RR# om een ACK te vragen moet een waarde hebben hoger dan de tijd tussen
twee POLLs komende van de MASTER (gewoonlijk meer dan 30 secondenaan 1200 bd).

Om te genieten van de voordelen van DAMA, moeten de user en de node samenwerken
in hun relatie MASTER - SLAVE. Veronderstel de TNC kan werken in CSMA en DAMA,
het probleem blijft hoe de user mede te delen om DAMA te aktiveren. Dit kan op
verschillende wijzen.
1. Automatische detectie van het protocol door een identificatie
   octet van het protocol of de SSID octect/bits van de node (bij
   voorkeur te gebruiken).
2. Implementeren van een parameter dat de versie van het protocol
   kontroleert.
3. Implementeren van een nieuw command UPLINK in toevoeging aan het
   command CONNECT.
4. Implementeren van nieuwe elementen in het protocol zoals een SARM-
   frame (gelijksoortig als X25), zodat de node de users kan
   waarschuwen i.v.m. de mogelijkheden na een connect.

In het geval #1, volstaat het de user enkel eenmaal mede te delen dat er in
DAMA wordt gewerkt. De DAMA-mode blijft in werking tot na de disconnect. Daar
er geen PID veld bestaat in het SABM-frame, moet deze informatie afzonderlijk
doorgestuurd worden. Zo bijvoorbeeld door gebruik te maken van bit 5 in het
SSID adresveld van de MASTER. Voorgesteld wordt om de DAMA testversies, deze
bit op 0 te zetten om de informatie door te zenden naar de TNC van de user.

Besluit:
--------
De huidige AX25 versie die wij gebruiken, werd ontwikkeld in 1982, in de tijd
dat Packet Radio nog weinig in gebruik was. Alle stations in die tijd hadden
dezelfde functie. Er was toen geen onderscheid tussen de funkties DTE en DCE.
Vandaag, met de opkomst van netwerken over lange afstanden, vervullen alle
stations niet meer dezelfde rol. In feite gedragen de nodes vandaag de dag zich
als DCE, als men het aspect controle en uitwisseling van informatie beschouwt.
Deze functies worden beter benut met de DAMA-mode.

De hierboven beschreven methode kan de data-overdracht van een AX25 kanaal
enorm verhogen. Het voordeel is dat men een efficientie-vermindering kan
vermijden op een druk bezet kanaal. Bij gebruik van DAMA, verhoogt de
doelmatigheid gradueel tot aan het maximum. Het fenomeen van
efficientie-vermindering dat men vaststelt in een CSMA-midden na
overschrijding van een bepaalde limiet (+/- 60%), is onbestaande.

DAMA heeft ook een sociaal aspekt. Ook de zwakste stations kunnen perfekt
gebruik maken van de node, zonder te worden onderdrukt door de sterkere users.

Het is ook mogelijk om connecties te maken met andere HAM's op de uplink
frekwentie van een duplexkanaal. De TNC's van de users kunnen verder blijven
werken als digipeater onafscheidelijk verbonden aan het huidige simplexsysteem.
Alle elementen in het protocol bewaren hun originele betekenis zodat DAMA en
CSMA op dezelfde frekwentie kunnen werken.

De gemiddelde effectieve baudrate op een AX25 kanaal zal verhogen naarmate
de gebruikers overstappen naar DAMA-mode.


                           -o-o-o-O-O-O-o-o-o-


--------------------------------------------------------------------------
ARRL : 8th Computer Networking Conference - October 7,1989 -

            DAMA - A NEW METHOD OF HANDLING PACKETS ?
            ==========================================

by Detlef J. SCHMIDT, DK4EG,  Steinbrecherstr. 22 - D-3300 BRAUNSCHWEIG

Translation   : Mark Bitterlich, WA3JPY
Reprint       : Pierre Cornelis, ON7PC
Vrij vertaald : Pascal Vandeplassche, ON7ZW
Herzien       : 7 juni 1993 

Herzien       : 21 januari voor het 11 meter packet netwerk door
                PE1PAE (@PI8DAZ)   NL1MHX@NL3ZZZ
--------------------------------------------------------------------------

                                                     Einde Document  *****

Groeten en zo, ik hoop dat de vragen over DAMA beantwoord zijn.
Voordat je er over begint te denken aan dama te beginnen, (Als bbs) lees deze
doc dan eerst eens grondig door, en bedenk dat er indien DAMA wordt toegepast
het niet mogelijk is dat 2 users onderling ook maar geconnect kunnen zijn, 
zonder dat de boel grondig vast loopt. (Link resets, disconnects en zo.)
En dat de software aan de users kant ook nog DAMA compatible moet zijn.
Niet DAMA compatible is bijvoorbeeld het veelgebruikte baycom tot versie 1.4a.
2 stations die DAMA gaan draaien op 1 kanaal wil ik nog een keer zien, omdat
ik hoor dat lachen gezond is. (Met DAMA draaien bedoel ik dus 'de beurt
uitdelen'.)

Voor verdere vragen ben ik bereikbaar via 1 van de netwerken.
Marc - NL1MHX@NL3ZZZ - PE1PAE@PI8DAZ