Digicom Version 5.0 fertiggestellt


     Mit dem  Abschlu~ der  Arbeiten an  DIGICOM Version  3.51, die  im
     Herbst 1989  ver|ffentlicht wurde,  schienen die  Arbeiten am C64,
     haupts{chlich von  Flori, DL8MBT,  durchgef}hrt,  zun{chst  einmal
     beendet. Die Speicherkapazit{t des Rechners war ausgesch|pft, jede
     auch noch so kleine [nderung an den Routinen mu~te durch m}hselige
     "Speicherstellensuche" erst  einmal erk{mpft werden. DIGICOM wurde
     abgel|st durch das 1990 begonnene BayCom-Projekt, das - konzipiert
     als Terminal- und auch Knotenrechnersoftware - einen grundlegenden
     Neuanfang erm|glichte und unsere Freizeit voll ausf}llte.

     Seit Anfang  1990 hat aber Daniel, DL3RDB, das Programm ohne Hast,
     aber kontinuierlich  weiterentwickelt. Haupts{chlich Innenkosmetik
     war  angesagt.   Zun{chst  wurde   einmal  das   gesamte   interne
     Speichermanagement erneuert,  was einen  Teil der Speicherprobleme
     l|ste und  die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Programms deutlich
     erh|hte. Durch  die Inbetriebnahme des M}nchner Digipeaters DB0UNI
     mit 9600Bd  angeregt, entstand eine kleine Einsteckplatine f}r den
     Expansion-Port,  die  nun  mit  einer  entsprechend  modifizierten
     Version  Betrieb  auf 2  Kan{len mit  bis zu  1200 Bd  zul{sst und
     somit den DIGICOM-Benutzern auch den Betrieb auf den neuen 9600-Bd
     Digipeatern erm|glicht (nat}rlich ist der gewohnte Betrieb mit dem
     Modem am Cassettenport aber auch weiterhin m|glich). Viele weitere
     Modifikationen lie~en  die gesamte  Digicom-Mannschaft im Fr}hjahr
     1992 den Entschlu~ fassen, diese neue Version nun doch noch einmal
     den Funkamateuren zur Verf}gung zu stellen.

     Unser Dank  gilt vor allem Gorch, DF3MH, der }ber Jahre hinweg f}r
     alle Digicom-Fans  kompetenter Ansprechpartner  war und  dies auch
     sicher bleiben  wird sowie  Heinrich, DL8RAF,  der die Entwicklung
     von Digicom  als "Qualit{tsabteilung"  nun schon  }ber viele Jahre
     begleitet und  auch diesmal  wieder viele  Stunden seiner  knappen
     Freizeit der  Fehlersuche  an  Digicom  sowie  der  Korrektur  des
     Manuals geopfert  hat. Dank auch an Olaf, DG8OAQ, der 1991 Digicom
     3.60, in  dem einige  Fehler der  Version  3.51  bereinigt  waren,
     entwickelte.

     Digicom 5.0 wird auf  der HAM-Radio erstmals vorgestellt  und wird
     auf dem BayCom-Stand auch  auszuprobieren  und zu  bekommen  sein.
     Wir w}nschen  allen 64er-  und 128er-Benutzern  viel Spa~ mit  dem
     neuen Programm  und sind gespannt,  inwieweit  7  Jahre  nach  dem
     Erscheinen der ersten Version noch Interesse am DIGICOM  vorhanden
     ist!

     vy 73 de
                             Daniel, DL3RDB
                             Johannes, DG3RBU
                             Flori, DL8MBT
                             Heinrich, DL8RAF
                             Rudi, DK5RQ + Christian, DL5RL



     Neuigkeiten seit Version 3.51

     Wie bereits  erw{hnt, zeichnet  sich die vorliegende Version nicht
     durch Massen  an neuen  Befehlen  aus,  sondern  durch  aufwendige
     "Innenkosmetik", die zu h|herer Verarbeitungsgeschwindigkeit, mehr
     verf}gbaren  Speicher  und  h|heren  m|glichen  Baudraten  gef}hrt
     haben. Die Neuerungen sollen hier im Einzelnen vorgestellt werden:

     - Unterst}tzung der SCC>64-Karte: Um zu h|heren Baudraten als 1200
       (C64) bzw.  2400 Bd  (C128) zu  kommen, ist zus{tzliche Hardware
       n|tig, die  dem C64  einen Teil  der Dekodierungsarbeit abnimmt.
       Dazu wurde  eine kleine  Einsteckkarte  f}r  den  Expansion-Port
       entworfen, die  einen  Z8530  nebst  Peripherie  tr{gt  und  den
       Anschlu~ von  zwei G3RUH-  oder DF9IC-Modems  (f}r 9600 Bd) oder
       leicht    modifizierten     BayCom-Modems    erm|glicht    (auch
       Mischbetrieb). Damit  ist nun  Betrieb bis zu 1200 Bd halbduplex
       m|glich. (auf  zwei Kan{len  mit 1200 Bd allerdings nur am  C128
       sinnvoll wegen reduzierter Bildschirmausgabegeschwindigkeit beim
       C64). Es  werden zwei  Versionen auf  der Diskette ausgeliefert,
       eine f}r  den normalen  Betrieb mit  Kasettenportmodem, eine f}r
       den Betrieb  mit der  SCC>64-Karte auf  zwei Kan{len.  Die  neue
       Hardware ist  somit nur  optional, Betrieb  wie bisher weiterhin
       m|glich.

     - Dynamisches  Speichermanagement, der  gesamte 64k-Speicher  kann
       nun vom  Programm verwaltet werden. Tx und Rx-Buffer belegen den
       Speicher nur  dort, wo  unbedingt n|tig. Dadurch h|here Portzahl
       sowie erheblich gesteigerte Geschwindigkeit.

     - C64 verwaltet  nun 20  Ports (vier Bildschirme und 16 Nodeports)
       C128 nun 40 Ports (vier Bildschirme und 36 Nodeports).

     - Pfade d}rfen max. 37 Calls lang sein (bisher max. 8).

     - Logbuchfunktion  f}r   Connect  }bersichtlicher,   zeigt   jetzt
       Zeitraum des Connects an.

     - Node ist  RMNC-transparent: Packets  werden 1:1 }bertragen, d.h.
       L{nge und PID bleiben erhalten.

     - DAMA korrigiert (entsprechend auch Version 3.60) (S. 32)

     - DAMA Master werden auf dem Monitor mit einem ",D" angezeigt.

     - Bei WPRG  und RPRG  wird die  Bildschirmausgabe  unterdr}ckt, um
       einen schnelleren Datentransfer zu gew{hrleisten.

     - Au~erdem  kann die  Bildschirmausgabe bei  Diskbetrieb (READ und
       WRITE)  durch   Positionieren  des  Cursors  im  Empfangsfenster
       unterdr}ckt werden,  wodurch auch  schnellerer Transfer  m|glich
       wird.

     - Blockz{hler  bei WPRG, RPRG, READ, WRITE, EDIT zeigt an wieviele
       Bl|cke  auf   Disk  geschrieben   bzw.  gelesen   wurden.  Dabei
       entspricht ein Block 254 Byte ! (S. 27)

     - Tastaturbelegung etwas ge{ndert:
       Folgende  Belegungen  funktionieren  immer,  egal ob  GERMAN ein
       oder  aus   ist...   man  muss  daher  bei  deutschem   Keyboard
       Klammeraffen   und   Ecken   nicht   mehr   in    Standardtexten
       unterbringen, um  sie  erreichbar  zu  machen.   <CBM>+@  bringt
       immer   den     Klammeraffen,     <CTRL>+(Komma)    wird    "<",
       <CTRL>+(Punkt)  wird  ">", <CTRL>+/ bringt den  Code f}r den IBM
       Backslash, wird bei German on als kleines | dargestellt !

     - //e sendet //ECHO <aktuelle Uhrzeit> zur}ck.

     - Node  meldet  sich mit einem  Prompt und sendet nun auch das von
       anderen Knoten her gewohnte "Reconnected to..."

     - Au~erdem   reagiert  der   Pfadfinder  nur  noch  auf  die  drei
       Meldungen "connected", "busy" und "fail" wodurch dann  Meldungen
       wie "link setup..." nicht mehr zum Disconnect f}hren.

     - ASC Befehl entf{llt, wegen Platzmangel...

     - Neue  Option  beim  FREE  Befehl:  Gibt man "FREE +" ein so wird
       der im  Textspeicher freie  Speicher dem Hauptspeicher }bergeben
       sofern  hier  mehr als  256 Byte zu  holen sind. Dies bleibt bis
       zum  n{chsten  Reset der  Software bestehen. Hat man also einmal
       alle seine  Standardtexte  editiert  und  Pfade  eingetragen und
       hat noch  mehr  als  256 Byte Text  frei so  sollte man  in  die
       Autoexec  noch  den  Aufruf  FREE + einbauen. z.B.  :ST 2 <CTRL-
       X>:FREE + <CTRL-m>:CLOCK <CTRL-b> (S. 20)

     - UNPROTO  und   Bake  wird  grunds{tzlich   mit  dem  auf   PORT4
       g