ÜÛßßÛÜ          ßÛÛßßÛÜ
                        ÛÛ               ÛÛÜÜÛß
                        ÛÛ ßÛÛ           ÛÛ
                        ßÛÜÜßÛ raphic   ÜÛÛÜ acket




                               Versie 1.61




                     (C) by Ulf Saran, DH1DAE 1990-93

              



              INHOUD HANDBOEK GRAPHIC PACKET  V1.61
            ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ


 1 ....................................... Algemene informatie

 1.1 ..................Het verschil tussen GP.EXE en GP286.EXE

 2 ............................................... Installatie

 2.1 ................................... Installatie voorbeeld

 2.2 ......................... Het werken met meerdere MYCALLS

 3 ...................................... De toegevoegde files

 3.1 .................................... De configuratie-file

 3.1.1 .................................. De kleurinstellingen

 3.1.2 ............. De instelling van het terug-scroll-buffer

 3.1.3 ................................. De timer-instellingen

 3.1.4 ......................... configuratie van de COM-poort

 3.1.5 ............................ Directoriepad-instellingen

 3.1.6 ........................ TNC-inialisatie/de-inialisatie

 3.1.7 .................................. Printer-instellingen

 3.1.8 .................................. Overige instellingen

 3.1.9 ............................... Variabele configuraties

 3.2 .......................................... De files *.GPI

 3.2.1 .................................. De file CTEXT???.GPI

 3.2.2 ...................................... De file NEWS.GPI

 3.2.3 ................................. De files <mycall>.GPI

 3.2.4 .......................... De files F1.GPI .... F12.GPI

 3.2.5 ....................................... De file QRT.GPI

 3.2.6 ....................................... De file RUN.GPI

 3.2.7 .................................... De fren

 5.5 ............................. De afstandsbediening van GP



          VERVOLG INHOUD HANDBOEK GRAPHIC PACKET  V1.61
        ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ


 5.6 ........................... Externe programma's opstarten

 5.7 ............................................ Split-Screen

 5.8 ............................................. Scroll-Lock

 5.9 .......................................... TNC-commando's

 5.10 .................................. Logboek-administratie

 5.11 ....................... De verschillende connect-teksten

 5.12 ...................................... De SYSOP-funkties

 5.13 ................................. De DieBox AutoBin-mode

 6 ...................... Het gebruik van de Mailbox-utilities

 6.1 ............................................ Het BBS-menu

 6.2 ................................... De DieBox-listfunktie

 6.3 ......................................... De FIND-funktie

 6.4 ........ Problemen bij herkenning van de mailbox-listings

 7 .............................................. De GP-editor

 8 ............................................... De MH-lijst

 9 .............................................. De QSO-SPION

 9.1 ........................... QSO uitkiezen om mee te lezen

 9.2 ........................................ Het SPION-scherm

 9.3 ................................... de automatische SPION

 9.4 ..................................... Mogelijke problemen

10 ............................................. De autorouter

10.1 ................................. Rekursieve route-opgave

10.2 ............................. Autorouting via SP-Gateways

10.3 .................... Enige opmerkingen over de autorouter

10.4 .................................... De QRG-administratie

10.5 ....................... Het QRG-afhankelijk autoconnecten

10.6 ......................................... De macro %DIGI%



           VERVOLG INHOUD HANDBOEK GRAPHIC PACKET  V1.61
      ................................... Enige tips

19 ....... Enige opmerkingen van de vertalers PE1LLH en PA2JJB

20 .................................................. Appendix

















































1. - Algemene Informatie.

Bij GP gaat het om een terminalprogramma, dat gebruik maakt van de
Host-mode van de WA8DED-software, respectievelijk van de Firmware.
Er kan ook van andere software gebruik gemaakt worden, zolang deze de
KISS-mode maar ondersteunt. In dit geval is toch het programma TFPCR
van DL1MEN nodig. Een TNC is niet meer nodig wanneer men TFPCX van
DG0FT gebruikt met een bijpassende modem (bv Baycom).
GP onderscheidt zich van andere terminalpgm's, omdat men hier gebruik
maakt van een graphische interface, en daardoor zeer gemakkelijk te
bedienen is. Voor alle belangrijke funkties is een icoon beschikbaar
die d.m.v. een muis aangeklikt kan worden. Zonder muis kan men gebruik
maken van z.g. Hotkeys. GP maakt gebruik van 10 kanalen, maar kan ook
met minder kanalen werken. Bij het werken met een Die-Box BBS bestaat een
handige funktie die de opgevraagde listing in een speciale buffer
opslaat.  Hierna kan men de gewenste artikelen markeren, en opvragen
bij de BBS. Vanaf versie V1.20 worden ook andere BBS-systemen
ondersteund. Ook is GP voorzien van een eenvoudige editor, waarin men
b.v. de configuratie-file kan veranderen.

Voor het werken met GP is een IBM-compitabele PC benodigd, met minstens
1MB RAM, EGA- resp. VGA-kaart, en DOS V2.0 resp. een hogere versie.
GP draait ook op een DOS-doos met OS/2. Met de standaard VGA-driver kan
men zowel met volledig beeld als met een window opstarten, wat met
ALT-HOME omgeschakeld kan worden. Heeft men in de PC EMS- of XMS-
geheugen geinstalleerd, dan slaat GP het scrollback-buffer hierin op,
en gebruikt dan ca 400K van het conventionele geheugen.



1.1. - Het verschil tussen GP.EXE en GP286.EXE.

GP is in twee varianten gemaakt, wat nodig was voor de verschillende
processor-typen.

GP.EXE draait met alle processoren van de 80X86-familie, als ook met de
8088, 8086, 80286 enz.

GP286.EXE ondersteund de verbeterde commando-set van de 80286, en
draait niet op een 8088 resp. 8086. Draait dus alleen op een 80286.
Probeert men toch dit programma op een PC met een andere processor te
laten draaien dan zal het programma blijven hangen. (Testen hebben
uitgewezen dat GP286.EXE ook op een XT met een NEC V20-processor liep).
Uit geheugenplaats overwegingen is bij GP.EXE de QSO-SPION niet
opgenomen, en is alleen bruikbaar bij GP286.EXE.



2. - Installatie.

GP werkt het best vanaf de harde schijf. De installatie van GP op de
harde schijf gaat zeer eenvoudig. Men start INSTAL.BAT vanaf A:, en er
wordt automatisch een directorie GP op C: gemaakt, waar alle files naar
toe gecopieerd worden. Hierna moet men zelf nog de subdir's EXTERNAL,
USER en SAVE maken.



In EXTERNAL komen pgm's te staan die op afstand met //RUN opgestart
kunnen worden.
In USER komen teksfiles en/of pgm's te staan die door het tegenstation
met //R of //RP opgeroepen kunnen worden. Tegenstations hebben alleen
maar toegang tot deze directorie.
In SAVE zet GP automatisch alle 7plus-files neer die men bij een
tegenstation opvraagt. (Openen en sluiten van de files gaat volledig
automatisch; Bij een tekstfile doet men dit handmatig.)
Hierna moet men nog de CONFIG.GP naar persoonlijke behoefte aanpassen.
Waarbij natuurlijk in MYCALL de eigen roepnaam gezet moet worden.
De commando's in de configuratie-file worden uitgelegd in hoofdstuk 3.1


2.1. - Installatie-voorbeeld.

Voor de goede werking van GP zijn de volgende files nodig:

          - GP.EXE      - Het eigenlijke programma.
          - BINDATA.GP  - De data van het openingsvenster.
          - ICONS.GP    - De data voor de iconen.
          - CONFIG.GP   - De configuratie-file.
          - NL.GPT      - De systeem- en remote-tekst.
          - NL.GPH      - De tekst voor de remote-help.

De rest van de files zijn niet direct benodigd voor de goede werking
van GP. In de files CTEXT.GPI en QRT. GPI kan men resp. een begroetings
en een afscheidstekst neerzetten.
In de file NAMES.GP worden de namen en routes van de stations
opgeslagen die via //NAME-cmd ingevoerd zijn.
Ook kan men met de hand stations invoeren, en wijzigen.
Wil men een station connecten die in de lijst staat, dan hoeft men
alleen maar dit station aan te klikken. GP haalt uit de file de juiste
route om de verbinding tot stand te brengen.

Voor de juiste werking van GP dienen de paden van de subdir's, voor de
afstandsbediening en het opslaan van teksten/pgm's, in de CONFIG.GP
juist opgegeven te worden.
B.v. :
          - UserDir = C:\GP\USER.GP
          - ExternalDir = C:\GP\EXTERNAL.GP
          - SaveDir = C:\GP\SAVE.GP
          - LogDir = C:\GP

Bovendien moet men nog de eigen roepnaam invoeren:

MyCall = PA2JJB


De data voor de seri‰le poort zijn hier voorlopig op COM1 en 9600 Bd
ingesteld, wordt een TNC met een afwijkende baudrate of een andere COM-
poort gebruikt dan kan men dit veranderen in SerBaud en SerNr.
Wil men met GP aan COM-3 of COM-4 werken, dan moet mem bovendien het
Port en het IRQ-nummer opgeven, omdat dit niet is gestandariseerd.
Vervolgens dient men in de file NAMES.GP de roepnamen, namen, en routes
opslaan, waar men veel mee werkt.
De symbolen voor de juiste registratie vindt men in hoofdstuk 3.6 en in
de file NAMES.GP van de installatie-schijf.



2.2. - Werken met meerdere MYCALLS.

Wordt GP gelijktijdig met meerdere roepnamen gebruikt, dan bestaat de
mogelijkheid om voor iedere roepnaam een eigen Connect- Info- en QRT-
tekst te maken. De installatie hiervan is zeer eenvoudig; men moet voor
iedere roepnaam een aparte subdir maken, en daar de juiste files
inzetten. De naam van de huidige subdir bevat de huidige roepnaam.
De volgende files kunnen in zo'n MYCALL-Subdir ondergebracht worden:

              - CTEXT???.GPI    Connect-tekst (zie 5.11)
              - <call>.GPC      Call-afhankelijke connect-tekst.
              - <call>.GPM      Call-afhankelijke Post-file.
              - <mycall>.GPI    Info-file (b.v. stationsbeschrijving)
                                die d.m.v. //Info opgevraagd wordt.
              - QRT.GPI         Afscheidstekst, die met //Quit
                                uitgezonden wordt, voordat er
                                gedisconnect wordt.

Elke van deze files wordt in de juiste Mycall-subdir gezocht. Is deze
niet aanwezig dan wordt in de GP-dir gezocht. Het is hierdoor ook
mogelijk, een deel van de tekst van Mycall voor andere calls te
benutten.



3. - De toegevoegde files.

3.1. - De configuratie-file.

Hieronder staat de configuratie-file welke in gebruik is bij PA2JJB,
achter de cmd's staat een korte verklaring. Na deze file wordt waar
nodig, extra uileg van de diverse cmd's gegeven.

; Config file voor Graphic-Packet  V1.61
; Alle regels die beginnen met ; doen niet aktief mee als CFG commando
;
; Grafische-Driver
; "Graphic = EGA" of "Graphic = VGA"
Graphic = VGA                      ; VGA-Graphic instellen
;
; Zoom = 1 : klein schrift;    Zoom = 2 : groot schrift
Zoom = 2                           ; groot Schrift
;
MonitorBackGround = Black ; Achtergrond kleur voor Monitor en Editor
MonitorForeGround = Lightgray ; Voorgrond   kleur voor Monitor en Ed.
MonitorInversAttr = Green     ; Voorgrond   kleur voor Monitor-Header
ConnectBackGround = Cyan      ; Achtergrond kleur voor Kanaal 1-6
ConnectForeGround = Black     ; Voorgrond   kleur voor Kanaal 1-6
ConnectInversAttr = Red       ; KLeur voor zelf uitgezonden Texten
InputBackGround = Cyan        ; Achtergrond kleur voor invoerscherm
InputForeGround = Black       ; Voorgrond   kleur voor invoerscherm
EditorBackGround = Blue       ; Achtergrond kleur voor Editor
EditorForeGround = Lightgray  ; Voorgrond   kleur voor Editor
EditorInversAttr = Red        ; Cursor kleur bij Editor
CheckBackGround = Black       ; Achtergrond kleur voor DieBox-Checksch.
CheckForeGround = White       ; Voorgrond   kleur voor DieBox-Checksch.
CheckInversAttr = Yellow      ; Kleur uitzoekbalk in het Checkscherm
ListBackGround = Black        ; Achtergrond kleur voor DieBox-Listsch.
ListForeGround = White        ; Voorgrond   kleur voor DieBox-Listsch.
ListInversAttr = Yellow       ; Kleur uitzoekbalk in DieBox-Listscherm
MHBackGround = Black          ; Achtergrond kleur voor MH-Lijst
MHForeGround = Lightgray      ; Voorgrond   kleur voor MH-Lijst
MHInversAttr = Red            ; Kleur van uitzoekbalk in de MH-Lijst
StateBackGround = Magenta     ; Achtergrond kleur voor Statusmenu
StateForeGround = White       ; Voorgrond   kleur voor Statusmenu
MenuBackGround = Red          ; Achtergrond kleur voor Menulijsten
MenuForeGround = LightGray    ; Voorgrond   kleur voor Menulijsten
MenuInversAttr = White        ; Er-is-text-ontvangen kleur Menulijsten
BorderAttr = White            ; Kleur van de omranding
SpyBackGround = Black         ; Achtergrond kleur voor "QSO-Spion"
SpyForeGround = White         ; Kleur ontvangen text in "QSO-Spion
SpyInversAttr = Green         ; Kleur uitgezonden text in "QSO-Spion"
;
Channels = 6                  ; Aantal gebruikers kanalen (max.10)
;
MaxSpy = 4                    ; Aantal stations in QSO-Spion (max.10)
;AutoSpy = fm PA PB PE        ; Autospy functie (zie GP.DOC,Hfdst.9.3)
NoAutoSpy = PA3EIW,ctl UI     ;
AutoSpyMinimumSave = 1024     ; Data minder dan 1024 Bytes wordt gewist
;
MyCall = PA2JJB
;
Screensave = 10               ; Schermsave na 10 min.
;
PopUpTime = 2                 ; Meldingen worden 2 sec.lang getoond
;
TextBuffer = 100,300,100,100,100  ; Monitor, kanaal 1,2,3,4
;
EditBuffer = 560
Inputbuffer = 30
CheckBuffer = 200
ListBuffer = 300
SpyBuffer = 100
MHBuffer = 50
;
ConnectBell = 1               ; 1 maal Bellen bij Connect
;                             ; TNC-Initialisering
TNCINI = DateTime
TNCINI = @V0                  ; Roepteken-controlle uitzetten
TNCINI = N 10                 ; Herhalingen van linkaan/uit
;
RXClick = 2                   ; Klik bij  ontvangst
;
Questions = ON                ; Ja/nee vraag onderdrukken (on/off)
;
InsertMonLine = OFF           ;
;
DefaultPrint = 27,53,27,70    ; Cursiefdruk uit, Vetdruk uit
(EPSON)
InversPrint = 27,52,27,69     ; Cursiefdruk aan, Vetdruk aan
(EPSON)
;
; EINDE


3.1.1. - De kleurinstelling.

GP gebruikt diverse schermen, zo kan men het connect- editor- monitor-
en listscherm naar eigen smaak instellen. Zie de uitleg van de diverse
kleuren in de configuratie-lijst hiervoor.


3.1.2. - Instelling van het terug-scroll buffer.

GP reserveert voor ieder kanaal een tekstbuffer, waar de data in
opgeslagen kan worden. Zo kan men terugbladeren in een tekst wanneer
deze van het beelscherm is weggeschoven.
De grootte van ieder buffer kan men naar eigen behoefte instellen.
Wel dient men er rekening mee te houden dat men over voldoende RAM-
geheugen beschikt, omdat GP voor deze tekstbuffers geheugen reserveert.
Per regel van 80 karakters heeft men 84 Bytes nodig. (80 voor de
karakters en 4 voor de kleuren). Het aantal regels moet tussen 40 en
780 liggen. 780 Regels is ca 64Kbyte, dat is wat een 80X86-processor
maximaal kan adresseren in een geheugen-segment.

GP beschikt over de volgende buffers:

   - CheckBuffer :    Buffer voor het BBS-Menu-scherm.
   - EditBuffer  :    Buffer voor de editor.
   - TekstBuffer :    Buffer voor monitor en kanaal 1 t/m 10.
   - InputBuffer :    TX-buffer voor kanaal 1 t/m 10 (max. 199 regels).
   - SpyBuffer   :    Buffer voor ieder QSO-SPION-scherm in regels.
   - MHBuffer    :    Buffer voor de MH-lijst in aantal regels.


3.1.3. - Timer-instellingen.

GP beschikt over diverse tijds-afhankelijke instellingen:

   - Screensave = 5   Schakelt na 5 minuten het beeldscherm uit.
   - Popuptime  = 2   Laat 2 seconden een mededeling zien.
   - Connectbel = 2   Laat 2 keer een alarm horen.
   - Time       = 0   Zet het klokje op de tijd v/d PC-klok.
   - Time       = -60 Zet het klokje een uu van GP, kan de TNC naar eigen inzicht
geinialiseert worden. Het commando is altijd hetzelfde:

      TNCINI = <tnc-commando>

Voor <tnc-commando> kunnen alle commando's van TheFirmware gebruikt
worden. Er kunnen vele inialisatie-cmd's in de configuratie-file
opgenomen worden.
Wil men bv de TNC met de tijd van de PC laden dan gebruikt men het
commando "TNCINI = DateTime". DateTime is geen echt TNC-cmd, maar GP
zet dit om in een voor de TNC begrijpbaar commando.

Voor deinialisatie van de TNC maken we gebruik van het commando:

      TNCINI = <tnc-commando>






Wil men tijdens het werken met GP naar DOS gaan, dan moet de monitor-
funktie uitgeschakeld worden, omdat anders de buffer van de TNC vol kan
lopen, en foutmeldingen kan geven. Voor dit geval maken we gebruik van
het commando:

      TNCDOS = <tnc-commando>

Wanneer men van DOS teruggaat naar GP, worden automatisch de oude
waardes van de TNC weer teruggezet.


3.1.7. - Printer-instellingen.

Wil men een QSQ meeschrijven op de printer, dan bestaat de mogelijkheid
dat men de uitgezonden tekst anders (bv cursief) print dan de ontvangen
tekst. Alle EPSON-Compitabele printers hebben hier verschillende
mogelijkheden voor. Er kunnen per instelling 10 stuurtekens gebruikt
worden. Deze moeten door een komma gescheiden worden, en in decimale
vorm opgegeven worden.
Het commando "DefaultPrint" stelt de printersturing voor de ontvangen
tekst vast, en het commando "InversPrint" voor de uitgezonden tekst.

Syntax:
           DefaultPrint = karakter 1, karakter 2, .......karakter 10
            InversPrint = Karakter 1, karakter 2,........karakter 10

De benodigde opeenvolgende karakters voor de printerbesturing kan men
het beste uit het printer-handboek halen.

Voor de b.v. de HP510-printer is dit:
                                     DefaultPrint = 27,40,115,49,83
                                      InversPrint = 27,40,115,49,83

Men moet, wanneer men ook de uitgezonden tekst op het papier wil
krijgen, de echo-optie aanzetten. De ontvangen tekst wordt dan cursief-
en de uitgezonden tekst wordt normaal geprint.




3.1.8. - Overige instellingen.

Het aantal benodigde kanalen wordt met het commando "Channels"
vastgelegd (tussen 1 en 10), maar men mag niet meer kanalen opgeven dan
dat de TNC aan kan, omdat er anders foutmeldingen optreden. Voor GP is
het niet mogelijk om vast te stellen met hoeveel kanalen de TNC werkt,
zodat we dit zelf op moeten geven. Te weinig kanalen opgeven kan ook
tot problemen leiden, omdat er dan een kanaal geconnect kan worden die
niet door GP ondervraagd wordt.

Syntax:
          Channels = <1....10>


Het "MyCall"-commando vertelt het systeem wat de roepnaam is, en
inialiseert de TNC dienovereenkomstig. Men kan voor ieder kanaal een
andere roepnaam opgeven. Een spatie wordt automatisch door de monitor-
roepnaam welke gelijk is aan de Digipeat-roepnaam, vervangen.
De roepnamen worden op de de onderstaande manier opgegeven:

Syntax:

          MyCall = <monitor>,<kanaal 2><kanaal 3>,..........




B.v.:
          MyCall = PA2JJB,,PA2JJB-2,,PA2JJB-4

In dit geval werd de monitor-roepnaam op PA2JJB ingesteld; de kanalen 1
en 3 bestaan uit een spatie en zijn daarom ook op PA2JJB ingesteld;
kanaal 2 is op PA2JJB-2 en kanaal 4 op PA2JJB-4 ingesteld.


Met het "NoName"-cmd kan men opgeven van welke roepnaam men de naam nog
niet heeft gekregen, en nog niet inde NAMES-file staat. Hierdoor zal
het systeem om de naam vragen. (Macro %N in *.GPI-file)

Syntax:
          NoName = <bv geef je naam op met //NAME>


Het commando "Prompt" stelt de systeem-prompt in, welke na een
uitgevoerd afstandscmd naar het tegenstation gestuurd wordt. De prompt
laat zich gedurende GP in SetUp veranderen.

Syntax:
          Prompt = <prompt>


In het monitor-scherm kan men tussen de ontvangen packets een regel
plaatsen, om het wat overzichtelijker te maken.
Dit kan men doen door het cmd "InsertMonline".

Syntax:
          InsertMonline = <ON/OFF>


De automatische logboek-administratie kan men naar wens aan en
uitzetten.

Syntax:
          Log = <ON/OFF>


Is het logboek ingeschakeld, dan moet men bovendien de frequentie
opgeven waar men op werkt. Dit kan bestaan uit een exacte frequentie-
opgave, maar ook gewoon de band waar men op werkt. De lengte van de
frequentie of band mag max. 7 karakters lang zijn.

Syntax:
          QRG = <frequentie/band>

Dit commando heeft alleen zin wanneer men geen Multiport-TNC gebruikt.
Gebruikt men toch een Multiport-TNC, dan moet men de QRG-instellingen
in de file NAMES.GP apart opgeven. Nadere informatie vind men in
hoofdstuk 9.




Het Backup-cmd geeft GP de mogelijkheid om de tekstbuffers op te slaan
wanneer GP beeindigd wordt, en weer te laden wanneer GP gestart wordt.
Op deze manier gaat de QSO-data niet verloren, wanneer men tijdens een
QSO disconnecten moest.

Syntax:
          Backup = <ON/OFF>


Ontvangen packets kunnen ook met een audio-signaal kenbaar gemaakt
worden. Dit is vooral gemakkelijk wanneer men op twee kanalen tegelijk
werkt, en er op het niet gekozen kanaal packets binnenkomen.
Het cmd hiervoor is "RxClick", welke 3 toestanden kent:

       0  -  Geen audio-signaal.
       1  -  Alleen een audiosignaal wanneer op het niet gekozen kanaal
             packets binnenkomen.
       2  -  Altijd een audio-signaal, ook op het gekozen kanaal.

Syntax:
          RXClick = <0..2>


De taal van de remote-meldingen kan op een default-waarde ingesteld
worden. Er mag alleen een taal gekozen worden, waar een *.GPT-file voor
bestaat.

Syntax:
          RemoteLanguage = NL

Wordt dit bevel niet gebruikt dan wordt de huidig aktieve systeem-
taal, als remote-taal overgenomen.


Met het commando Remote kan men de afstandscommando,s omschrijven, die
de tegenstations gebruiken mogen. De default-instelling is

          Remote = *

Dit betekent dat alle mogelijke afstands-cmd's toegestaan zijn.
Wil men alleen bepaalde cmd's toelaten, dan moet men die cmd's
gescheiden door komma's opgeven. B.v.:

          Remote = VER,I,NE,N,#


Hier worden alleen de cmd's VERSie, Info, NEws, Name, en chatmode
toegelaten, alle andere cmd's worden niet toegelaten.


De tegenhanger van "Remote" is het commando "NoRemote". Hier kan men de
afstandscmd's opgeven die in geen enkel geval gebruikt mogen worden.
Voor de rest is het gebruik hetzelfde als bij "Remote".




Wordt men een beetje gestoord van de vragen die steeds op het scherm
verschijnen, dan kan men dit door het commando "Questions = OFF"
uitschakelen. Men moet wel voorzichtig zijn wanneer men deze optie
uitschakelt, want men wordt niet meer gewaarschuwd.


Het commando "FastPoll" beinvloed de communicatie-methode van de TNC
door GP.  "FastPoll = ON" beweegt GP, om op de meest snelle manier met
de TNC te communiceren. Hierbij wordt de interrupt-werking van de V-24
ten volle benut. Deze methode kan onder bepaalde omstandigheden tot
resync-fouten leiden, dus dataverlies bij V24-ontvangst. Dit is geheel
afhankelijk van de gebruikte PC, de geinstalleerde driver, of geheugen-
residente pgm's, die door GP geaktiveerd zijn. Heeft men last van
resync-fouten, dan moet men "FastPoll = OFF" zetten. De standaard-
instelling is "FastPoll = AUTO". Bij deze instelling is het gebruik van
de communicatie-methode afhankelijk of er een 16550A UART gebruikt
wordt of niet. Bij het gebruik van een 16550A wordt er optimaal
gecommuniceerd; bij gebruik van een andere UART werkt deze instelling
hetzelfde als "FastPoll = OFF".


"PopUpEnableKeyboard" klinkt gecompliceerd, maar het gaat er om of het
PopUp-schermpje voortijdig gesloten wordt, (voor de "PopUpTime" voorbij
is) d.m.v. van de muis of d.m.v. de  RETURN of ESCAPE-toets.
Andere toetsen hebben geen invloed, zolang het PopUp-schermpje
zichtbaar is. Het typen in het zend-venster is dan niet mogelijk, zoals
dat bij vroegere versies van GP wel het geval was.
Bij "PopUpEnableKeyboard" = OFF" wordt het toetsenbord gewoon
ondervraagd, ook als het PopUp-schermpje aktief is. Gedurende deze tijd
kan men gewoon in het zend-scherm blijven typen en wanneer het
schermpje gesloten is, verschijnt deze tekst in een flits in het
zendscherm. Het PopUp-schermpje kan in dit geval alleen met de muis
gesloten worden.

Met het commando "MultiPort" wordt aangegeven of de TNC in de standaard
of de DSRI-mode gebruikt gaat worden. Normaal herkent GP automatisch,
of de TNC de DSRI-mode ondersteund of niet. Soms kan het met bepaalde
TNC-software voor komen, dat deze herkenning niet funktioneert.
Daarom moet bij het gebruik van een MultiPort-TNC zoals b.v. de
FALCON/TNC4 of de TNC3 het commando "MultiPort = ON" aanzetten.
Bij het gebruik van TFPCX (vanaf V2.00), kan men het commando
"MultiPort = AUTO" (standaard-instelling) gebruiken. Wil men
daarintegen van die Multiport-toestanden verlost zijn, dan moet men
"MultiPort = OFF" gebruiken.


3.1.9. - Variabele configuraties.

In bepaalde omstandigheden kan het aanttrekkelijk zijn, wanneer men GP
variabel kan configureren. Vanaf V1.50 biedt GP de mogelijkheid om de
"IF"-afvraging in de configuratie-file op te nemen, en deze met behulp
van commando-regel-parameters te sturen. De werking is betrekkelijk een
voudig, en laat zich het makkelijkst verklaren aan de hand van een
voorbeeld:


Men heeft b.v. twee TNC's, waarbij een TNC met 9600 Bd en de andere met
38400 Bd werkt. Nu kan men in de CONFIG.GP de volgende commando's
opgeven:

<IF 38400>
SerBaud = 38400
<ELSE>
SerBaud = 9600
<END>

Start men de volgende keer GP op met de parameter "GP 38400" dan wordt
de COM-poort met 38400 Bd geinialiseert. Start men GP echter zonder
deze parameter dan wordt de COM-poort op 9600 geinialiseert.

Ook de volgende combinatie is mogelijk:

<IF 38400>
SerBaud = 38400
<END>
<IF 19200>
SerBaud = 19200
<END>
<IF 9600>
SerBaud = 9600
<END>

De <ELSE>-afvraging is niet echt benodigd. Er bestaat ook de logische
ontkenning, d.m.v. de afvraging met "NOT" B.v.:

<IF NOT 9600>
SerBAUD = 38400
<ELSE>
SerBaud = 9600
<END>

In dit voorbeeld inialiseert GP de COM-poort met 9600 BD, wanneer men
GP met de parameter "9600" start. In alle andere gevallen met 38400 Bd.

Waar men hier speciaal op letten moet is:

      - De sleutel-woorden "<IF (NOT) xxx>", "<ELSE>" en "<END>",
        moeten ieder apart op een regel staan, en moeten in de eerste
        kolom beginnen.
      - Nesten van meerdere "IF's" is niet toegestaan.
        Er mag pas met een nieuwe IF worden begonnen, wanneer de vorige
        met END is afgesloten.


Gereserveerde sleutel-woorden:
Tot nu toe maakt GP gebruik van ‚‚n gereserveerd sleutelwoord, n.l.

     "%TFPCX200"




Het gebruik van dit sleutelwoord, is niet verschillend van de commando-
regel-parameters, alleen of men met de IF-afvragingen kan werken, is
afhankelijk of TFPCX V2.00 wel dan niet is geinstalleerd.
Bijvoorbeeld:

<IF %TFPCX200>
TNCINI = @L 0:DB0FN
<END>

Het commando "@L 0:DB0FN" wordt dan alleen gebruikt wanneer TFPCX V2.0
geinstalleerd is. Bij het gebruik van andere TNC's of TFPCR, of oudere
versie's van TFPCX wordt dit commano genegeerd.



3.2. -  De files *.GPI.

GPI staat voor: "Graphic Packet Infofile". Files met deze extensie
bevatten informatie-tekst, die door andere stations d.m.v. remote-cmd's
gelezen kunnen worden. Ook kunnen in deze files macro's gebruikt worden
Er kunnen zo'n 15 verschillende macro's gebruikt worden:


       %V  -  De gebruikte versie van GP (V1.61)
       %C  -  Roepnaam van het tegenstation
       %N  -  De naam van het tegenstation
       %Y  -  Eigen roepnaam
       %K  -  Nummer van het kanaal vanwaar de tekst wordt uitgezonden
       %T  -  Huidige GP-tijd is bv: 10:41:34
       %D  -  Huidige datum bv: 15.04.1994
       %B  -  Laat de bel horen (07h)
       %I  -  Geeft aan dat er info in de file NEWS.gpi staat
       %Z  -  Geeft de lokale tijd aan
       %_  -  Carriage return, line feed
       %%  -  Procent-teken
       %O  -  Vraagt het geconnecte station zijn naam op te geven
       %>  -  Schakelt de prompt in ( alleen van belang bij CTEXT )
       %?  -  Vraagt het geconnecte station zijn naam in te voeren
              omdat deze nog niet in de NAMES-file bekend is.







Aansluitend kan men nog een formaat opgeven, die de totale lengte van
de macro's bepaald.
B.v. %N#20 bevat de naam van het tegenstation, is de naam korter dan 20
karakters dan wordt dit automatisch opgevuld met spaties.
Dit is vooral van belang, wanneer men om een connect-tekst een
kaderlijn wil plaatsen.
Voor het gebruik van macro's kan men de file CTEXT.GPI bestuderen.


3.2.1. - De file CTEXT???.GPI.

De standaard connect-tekst heet CTEXT.GPI, en wordt uitgezonden als een
begroetings-tekst, wanneer men door een ander station geconnect wordt.
Ook kan een alternatieve connect-tekst gemaakt worden, die tijdens het
werken met GP kan worden opgeroepen.


3.2.2 -De file NEWS.GPI.

In deze file kan men nieuwtjes onderbrengen. Het tegenstation kan de
inhoud van deze file bekijken d.m.v. //NEWS


3.2.3 - De files <mycall>.GPI.

In deze file kan men een stations-beschrijving onderbrengen. Het
tegenstation kan die oproepen d.m.v. //Info. <mycall> moet men
vervangen door de eigen roepnaam. Wanneer meerdere roepnamen bij GP
gebruikt worden, kan men deze ook voor deze file gebruiken.


3.2.4. - De file F1.GPI....F12.GPI.

In deze 12 files kan men handige macro's opslaan die men vaak gebruikt,
b.v. bij een mailbox. Zet men in de file F5.GPI:

        1e regel: LC GP
        2e regel: L
                       Dan zal wanneer men geconnected is met een
mailbox, en men SHIFT-F5 indrukt, automatisch de lijst met GP-info door
de mailbox uitgezonden worden.
Zo kan men 12 verschillende commando's, dan wel standaard-teksten
ontwerpen (dit afhankelijk van het gebruikte toetsenbord).


3.2.5. - De file QRT.GPI.

De inhoud van deze file wordt uitgezonden, wanneer het tegenstation het
commando //QUIT geeft. Na het uitzenden van deze tekst wordt de
verbinding verbroken.






3.2.6 - De file RUN.GPI.

Wordt door het tegenstation het commando //RUN ? gegeven, dan wordt een
korte beschrijving gegeven van de programma's die in deze file staan,
die d.m.v. het commando  //RUN gestart kunnen worden.


3.2.7. - De file ORIGIN.GPI.

In deze file kan de GP-gebruiker leuke spreuken opslaan. D.m.v. de
macro %O in b.v. CTEXT, kan men deze spreuken laten zien op het scherm
van het tegenstation. Voor elke spreuk is een regel beschikbaar van
maximaal 255 karakters.


3.2.8. - Aanwijzingen voor het gebruik van de *.GPI-files.

Omdat ieder packet-station deze tekst moet kunnen lezen, onafhankelijk
met wat voor type computer men werkt,moet men op het volgende letten:

       - Geen IBM of grafische karakters gebruiken (wordt rommeltje).
       - De beschrijving van afstands-cmd's niet direct aan het begin
         van de regel laten beginnen.


3.3. -  De files <call>.GPC.

In deze file kan men call-afhankelijke connect-tekst opslaan. Dus
PA3EJR kan anders begroet worden dan PA3EIW. Bestaat deze file dan zal
CTEXT.GPI niet uitgezonden worden naar het geconnecte station. Ook kan
men in deze file gebruik maken van alle macro's.


3.4. - De files <call>.GPM.

Deze extensie betekent Graphic Packet Mail. Met behulp van deze file is
het mogelijk om persoonlijke berichten aan een bepaalde call te sturen,
wanneer men door deze call geconnected wordt. I.p.v. de normale connect
tekst wordt deze tekst uitgezonden. Per call kan een mailfile gebruikt
worden. Macro's kunnen ook gebruikt worden. Het tegenstation kan d.m.v.
het commando //KILL of //DEL deze tekst weer wissen. Handig is om dit
aan het einde van dit bericht aan te geven. Het uitzenden van de *.GPM-
file gaat voor het uitzenden van de *.GPC-file.

3.5. - De file MHEARD.GP.

GP houdt zelf een MH-lijst bij, waarin alle gehoorde roepnamen
opgeslagen worden. De grootte van de MH-lijst wordt bepaald in
CONFIG.GP door het instellen van MHBUFFER. De MH-lijst heeft twee
funkties:
             - Als menu voor QSO-Spion.
             - Voor het cmd //Mheard van het tegenststion.

Na het beeindigen van GP wordt de MH-lijst in de file MHEARD.GP
opgeslagen.


3.6. - De file NAMES.GP.

In deze file worden de namen, roepnamen en de connect-paden van de
andere stations opgeslagen. Bovendien wordt hier ook de QRG-
administratie van GP bijgehouden. Een geconnect station kan d.m.v.  het
cmd //NAME zijn naam in de lijst zetten. D.m.v. de editor van GP kan
men deze lijst naar behoefte bijwerken.


3.7. - De files *.GPB.

In Graphic Packet Backup staat alle data die benodigd is voor het
opstarten en beeindigen van GP. Onder geen beding mag men deze data
veranderen !! Door deze file is het mogelijk wanneer men geconnect is
GP te beeindigen, een ander programma te starten, dit te stoppen, en GP
weer op te starten, en kan men zondermeer weer verder met het QSO gaan.
In de file CSTAT.GPB wordt de QSO-data opgeslagen, In BUFFERS.GPB
worden de tekstbuffers opgeslagen. (alleen wanneer in CONFIG.GP
"Backup=ON" gekozen is). Bovendien wordt in CSTAT.GPB de Setup-
instellingen en QSO-parameters van ieder kanaal opgeslagen.


3.8. - De file BINDATA.GP.

Hier staat de data voor het openings-venster van GP. In de EGA-mode
wordt het openings-venster niet getoond, vanwege de te lage resolutie.


3.9. - De file ICONS-GP.

Deze bevat alle data van de icoontjes van het GP-scherm. Naar behoefte
wordt deze van diskette of harde schijf geladen in het EMS- of XMS-
geheugen. Op deze manier staat het volledig ter beschikking van GP,
zonder dat men steeds delen van het scherm van schijf moet laden. De
file moet in dezelfde directorie als GP staan, omdat GP anders niet zal
starten. Men kan de icoontjes naar eigen behoefte veranderen d.m.v. het
programma GP-PAINT van DL1ELY.


3.10 - De files <mycall>.GPL.

In deze Graphic Packet Logfile wordt de data opgeslagen die door de
ingebouwde logboek-manager verwerkt wordt. Voor iedere MYCALL wordt een
aparte logboek-file aangelegd, om een beter overzicht te houden. Het
formaat van de logboek-file is uitwisselbaar met die van SP.


3.11 - De files *.GPT.

Deze files bevatten de systeem en remote-tekst van GP. Hierdoor is het
mogelijk om GP met acht verschillende talen te gebruiken. Om de
verwerkings-snelheid hoog te houden, wordt deze tekst op een speciale
manier opgeslagen, en moet ook op een speciale manier bewerkt worden.
Dit kan d.m.v. het pgm G(raphic) P(acket) T(oolkit) van DL1ELY.


3.12 - De files *.GPH.

In deze files wordt de tekst van de remote-help opgeslagen. Deze tekst
wordt uitgezonden wanneer het tegenstation //Help intypt.Iedere
helptekst wordt door @ voorafgegaan en afgesloten met een cijfer. De
grootte van dit cijfer bepaald tot hoever dit //commando afgekort kan
worden. Typt men //HELP dan krijgt men een overzicht van alle remote-
cmd's. Typt men b.v. //H RUN dan krijgt men hulp specifiek voor het
RUN-cmd.


3.13 - De files <call>.GPW.

Hier worden de PASSWOORD-data opgeslagen. Alleen van belang voor Sysops
van TheNet-, Baycom-, Flexnet-, Falcon-,Digiware-Digipeaters en DieBox-
Mailboxen. Verdere info vindt men in hoofdstuk 5.12

4.1. - Toets-commando's voor alle kanalen.

     F1..F10  -  Schakel naar kanaal 1..10
         F11  -  BBS-menu                  (ook Alt-F1)
         F12  -  DieBox lijst funktie      (ook Alt-F2)

      ALT-F4  -  Scherm schoonmaken.
      ALT-F6  -  Laat laatste Link-Status melding zien.
      ALT-F7  -  Laat laatste Fout-melding zien.
       ALT-M  -  Schakel naar Monitor kanaal.
       ALT-E  -  Schakel naar de Editor.
       ALT-G  -  Schakelt de  Bel aan/uit
       ALT-O  -  DOS-shell.
       ALT-R  -  Softscroll aan/uit.
       ALT-U  -  Setup
       ALT-X  -  Programma beeindigen.
       ALT-Y  -  Roepnaam invoeren (mag je niet geconnect zijn)
       ALT-Z  -  Zoom aan/uit (alleen bij VGA)
       <INS>  -  Schakelt tussen overschrijf- en tussenvoegmode
                 (geldt alleen voor de kanalen 1 t/m 10 en de editor)


4.2. - Commando's die alleen geldig zijn voor kanaal 1..10.

       Shift-F1..F12  Zend textmacro 1..12 (F1.GPI...F12.GPI)

       ALT-B  -  Scroll balken aan/uit.
       ALT-C  -  Verbinding zoeken.
       ALT-D  -  Verbinding beeindigen.
       ALT-Y  -  Mycall instellen.
       ALT-S  -  QSO wegschrijven.
       ALT-F  -  Data zenden
       ALT-T  -  Connect tekst uitzoeken.
       ALT-Q  -  Frequentie invoeren.
       ALT-N  -  Naam tegenstation opslaan.
      CTRL-D  -  Schrijft  datum in het voorschrijfbuffer.
      CTRL-T  -  Neemt de tijd over uit voorschrijfbuffer.
      CTRL-Y  -  Delen in voorschrijfbuffer wissen (Wordt in
                 tussenbuffer gecopieerd en kan met Ctrl-P hersteld
                 worden)
    CTRL-INS  -  Copieert een geselekteerde tekst uit het RX-scherm in
                 de editor.
 CTRL-RETURN  -  Zendt een regel uit zonder CR aan het eind van deze
                 regel. Hierdoor kan men een eindelose regel maken.


4.3. - Editor-commando's.

       ALT-L  -  Tekst van schijf laden. *)
       ALT-S  -  Tekst op schijf opslaan.
      CTRL-Y  -  Regel wissen (wordt in gelijk in een tussen-geheugen
                 gecopieerd, en kan teruggeroepen worden dmv CTRL-P).
      CTRL-C  -  Regel in het tussen-geheugen kopieeren (COPY)
      CTRL-P  -  Tussen-geheugen in regel kopieeren.

4.4. - BBS-menu & DieBox lijst Commando's

             ALT-S  -  Checklijst sorteren (niet bij LIST)
             SPACE  -  Markeren/Demarkeren
            RETURN  -  Lees-bevel naar Mailbox steuren.
               ESC  -  Check-menu verlaten.


4.5. - Beeldscherm en cursorsturing.

         CURSOR-UP  -  Scrollt de tekstbuffer naar boven.
       CURSOR-DOWN  -  Scrollt de tekstbuffer naar beneden.
      CURSOR-RIGHT  -  Beweeg de cursor naar rechts.
      CURSOR-LINKS  -  Beweeg de cursor naar links.
           PAGE-UP  -  Scroll een bladzijde naar boven.
         PAGE-DOWN  -  Scroll een bladzijde naar beneden.
      CTRL PAGE-UP  -  Spring naar de begin v/d tekst.
    CTRL PAGE-DOWN  -  Spring naar het einde v/d tekst.
 CTRL CURSOR-RIGHT  -  Zet de cursor aan het begin v/h rechter woord.
  CTRL CURSOR-LEFT  -  Zet de cursor aan het begin v/h linker woord.
              HOME  -  Zet de cursor aan het begin v/d regel **).
               END  -  Zet de cursor aan het eind v/d regel **).


*)  Met de funktie "Tekst laden" en "File uitzenden" wordt er een
    opgave van een naam verwacht. Duiken in deze namen z.g. wildcards
    op, * of ? dan wordt er een file-selektie-window geopend, en kan
    men uit een lijst van namen een file uitzoeken. Wordt als filenaam
    een subdirectorie opgegeven dan wordt automatisch de plaats-
    vervangende *.* gebruikt, en dienovereenkomstig een lijst getoond.
    De keuze-lijst begint altijd met een voorhanden zijnde sub-
    directorie, gevolgd door de eigenlijke files. De sub-directorie
    herkent men aan de z.g. backslash = \, die direct na de naam volgt.
    Door keuze van deze "\" wordt een nieuwe sub-directorie gekozen en
    de inhoud hiervan wordt getoond. Het kiezen van de directorie "..\"
    wisselt naar de hogere directorie.

*)  De HOME en END-toetsen worden bij het monitor en connect-scherm
    gebruikt om de tekst een regel naar boven dan wel naar beneden te
    scrollen. Dit is gedaan omdat de cursor-toetsen al in het zend-
    scherm gebruikt worden.


4.6. - Het maken van de ASCII-tekens 1 - 31.

Normaal kan men de ASCII-karakters 1 t/m 31 door de toetsen-combinatie
CTRL-(A....Z) resp. door andere CTRL-combinaties maken. Enige CTRL-
funkties zijn al door GP in gebruik, bv CTRL-D. In dit geval wordt dan
niet het ASCII-teken 4, maar de datum in het zendbuffer geschreven.
Onder bepaalde omstandigheden heeft men toch een bepaald ASCII-teken
nodig, wat door GP al door een macro in gebruik is. In dit geval kan
men toch dit ASCII-teken tevoorschijn toveren dmv de ALT-toetst
ingedrukt te houden, en dan tegelijk een getal in te typen op het alfa-
numerieke blok van het toetsenbord, en daarna de ALT-toets los te
laten. Men kan een getal tussen 1 en 255 intoetsen.




5. - Het maken van een QSO met GP.


5.1. - Algemene informatie.

Met GP heeft men de mogelijkheid om 10 QSO's tegelijk te voeren
(afhankelijk van de gebruikte TNC). Per QSO kan men steeds 1 kanaal
gebruiken. Men kan van kanaal veranderen d.m.v. een van de funktie-
toetsen F1 t/m F10 te kiezen. Voor ieder kanaal kan men een andere
roepnaam kiezen, dit kan men doen, wanneer men nog niet geconnect is,
door ALT-Y in te toetsen en de juiste roepnaam in te voeren.
Wil men een verbinding met een tegenstation tot stand brengen, dan moet
men ALT-C intoetsen. Hierna krijgt men een lijstje met roepnamen
waaruit men de benodigde call moet kiezen. Staat deze roepnaam in de
NAME-file , maar zonder de juiste route, dan zal men de juiste route
achter deze roepnaam op moeten geven gescheiden door spaties.
Wil men b.v. PA3GJH via PI8HDR en PI8YRC connecten, en PA3GJH staat nog
niet in de NAMES-file, dan moet men via het icoon MyCall "PA3GJH PI8HDR
PI8YRC" opgeven (Zie ook het TNC-2 handboek). Is daarintegen PA3GJH in
de lijst opgegeven dan is "PA3GJH" voldoende, omdat de rest van de
route al in de NAMES-file bekend is.


Wil men een connect be‰indigen, dan drukt men op ALT-D. Is men
gelijktijdig op meerdere kanalen geconnect, en er wordt op het niet
gekozen kanaal tekst ontvangen, dan zal dit kanaal-nummer van kleur
veranderen. Bovendien is het mogelijk dat men een signaaltje hoort ten
teken dat er op een ander kanaal packets worden ontvangen.
Zie (hoofdstuk 3.1.8.).

Zodra men met een station geconnect is kan men beginnen met typen.
De tekst wordt aan de bovenkant van het scherm getoond, in het z.g.
zend-scherm. Men kan de tekst editen per regel editen, en wanneer het
naar de zin is dit d.m.v. de RETURN-toets uitzenden. Is de regel
volgetypt dan zal de automatische word-wrapping er voor zorgen dat een
woord niet in het midden wordt afgebroken, wanneer hij niet volledig op
de regel past. Dit woord zal automatisch op de volgende regel gezet
worden, en de vorige regel zal uitgezonden worden, zonder dat men op de
RETURN-toets hoeft te drukken. Is de regel korter dan de ingestelde
word-wrap (b.v. 78) dan moet men op RETURN drukken om toch deze tekst
uit te zenden. Via het SETUP-icoon kan men het aantal karakters per
regel instellen. Wanneer men b.v. in de convers-mode van een digipeater
werkt moet men er rekening mee houden dat de roepnaam aan het begin van
de regel wordt gezet en daarmee het aantal karakters dat op een regel
past verlaagd. Daarom is het beste dan de wordwrap-mode op 65 karakters
per regel in te stellen.



5.2. - File-verzenden (ALT-T).

Via deze optie wordt een file van schijf verzonden naar het
tegenstation, waarbij in dit geval de macro's zoals die in een *.GPI-
file gebruikt worden, genegeerd worden. Er bestaan drie mogelijkheden
voor file-verzending:



                1 - Tekst-file verzending
                2 - Binaire-file verzending
                3 - Autobin-file verzending
                4 - Editor-inhoud verzending

Bij het verzenden van een tekst-file wordt de data gewoonlijk
sequentieel gelezen, en naar het tegenstation gestuurd. Hierbij worden
bepaalde karakters zoals b.v. LF of EOF niet verzonden, dat betekend
dat de tekst een beetje veranderd wordt. Dit echter, speelt bij tekst-
files totaal geen rol.

Wil men echter files verzenden, die precies hetzelfde bij het
tegenstation op schijf moeten komen, als ze bij jouw op schijf staan,
b.v. EXE-files, GIF- of JPG-files enz. dan moet de data als een
binaire-file verzonden worden. De autobin-verzending is een verbetering
van de binaire-file verzending. Hierbij wordt n.l. voor het uitzenden
een klein en eenvoudig protokol gebruikt, waardoor eventuele fouten bij
de overdracht vastgesteld kunnen worden. Voor de eigenlijke uitzending
van de file, wordt naar het tegenstation de informatie van de grootte
van de uit te zenden file verstuurd, die dit met een bevestiging
beantwoord. Hierna begint de eigenlijke data-overdracht.
Na het einde van deze overdracht wordt een proefsom naar het
tegenstation gezonden, die tijdens de overdracht berekend is, en wordt
dan bij beide stations op het scherm getoond. Zit hier verschil tussen
dan is de file niet goed overgedragen, en is het programma of plaatje
niet te gebruiken, en dient dan weer gewist te worden. Deze manier van
data-overdracht is hetzelfde als bij Turbo Packet, TOP, SP enz. Deze
overdracht is alleen mogelijk wanneer het tegenstation dezelfde packet-
software gebruikt.
Wanneer het tegenstation geen GP gebruikt en "7+AutoSave" ingeschakeld
is, moet de ontvanger eerst zijn programma op ontvangst schakelen,
voordat de zendkant met data-overdracht kan beginnen. Wordt deze wijze
van werken niet gebruikt, dan zal de header van de 7+ file niet
gedecodeerd worden en geen bevestiging teruggezonden worden waardoor
geen data-overdracht plaats zal vinden.
GP herkent echter de Auto-Bin header bij ingeschakelde "7+ AutoSave"
automatisch, zodat de ontvangst-kant AutoBin niet met de hand in hoeft
te schakelen.

Het DieBox-systeem biedt vanaf V 1.9 de mogeleijkheid, files m.b.v. de
Auto-Bin-mode, naar de mailbox up- en down te loaden.

Het uitzenden van de editor-inhoud, bestaat alleen hieruit dat de
inhoud van de tekstbuffer van de ingebouwde editor wordt uitgezonden.
Een verschil met het bovengaande is dat de gebruikte macro's nu wel
worden uitgezonden. Men moet er dan ook voor waken, dat men voorzichtig
met de %-tekens omgaat, omdat het tegenstation anders vreemde teksten
op zijn scherm krijgt. Moet een % toch gebruikt worden dan doet men
dit d.m.v.(%%) in te typen.

Alle manieren van data-overdracht kunnen tussentijds onderbroken
worden, wanneer de toegepaste funktie opnieuw gekozen wordt.


Wordt GP tijdens een file-uitzending met ALT-X be‰indigd, dan zal deze
wanneer GP weer opnieuw opgestart wordt, verder worden uitgezonden naar
het tegenstation.

Vanaf GP V1.5 wordt tijdens het uitzenden van data een status-scherm
getoond met vele leuke opties.
Zo wordt naast de naam van de file die uitgezonden eze file kan daarna ierer moment
vanuit DOS ook met "Copy filenaam.ext PRN" geprint worden.

OPGEPAST: Wordt een file "geprint" dan vervalt de vraag of er al een
file bestaat met dezelfde naam. Is dit het geval dan zal deze file

worden overschreven. Deze ondervraging vervalt omdat men normaal vanuit
een file print die al reeds bestaat.


5.3.3. - Stuk tekst opslaan.

Met deze optie kan men een willekeurig stuk tekst uit de tekst-buffer
naar schijf kopi‰ren. Het komt vaak voor dat men een bericht uit de
mailbox haalt, en men is vergeten de tekstsave-funktie aan te zetten;
dan heeft men hiermee dee mogelijkheid om dit alsnog te doen.
Het is dan ook aan te bevelen om voor 1 kanaal een grote tekstbuffer
te reserveren van ongeveer 500 regels, zodat men niet de kans loopt,
wanneer een stuk tekst niet in de tekstbuffer past, deze zal worden
overschreven, en men niet de volledige tekst kan markeren en wegsaven.
GIF-plaatjes enz. die met 7-plus in een tekstformaat zijn gecodeerd
kunnen beter on-line met Code-Autosave weggesaved worden, omdat dan de
minste kans bestaat op fouten. (zie hoofdstuk 5.3.5)
Als bestemming kan men hier ook een file of een DOS-apparaat kiezen.
Wordt voor de printer gekozen dan wordt er net zoals in 5.3.2. geprint.
Voor het drukken van een stuk tekst moet men de juiste printer-poort
opgeven b.v. "LPT1".

Kiest men met markeren de laatste regel van de tekstbuffer, dan heeft
men de mogelijkheid, om de verdere tekst in de save-mode "tekst-file
online" aan deze file vast te knopen.



5.3.4. - Save-mode AutoBin.

Deze funktie slaat een binaire-file op met een overdrachts-protocol
gelijk aan Turbo Packet, SP en AHP (auto-mode). Voor de beschrijving
zie hfdst. 5.2. Wil men een binaire-file van een tegenstation ontvangen
dan moet men eerst bij het eigen station de save-mode "binaire-file"
kiezen, voor dat bij het tegenstation de verzending gestart wordt.
Wil men een binaire-file opslaan die met 7Plus enz. gecodeerd is, dan
kan deze file zonder meer als een tekst-file op schijf opgeslagen
worden. (zie hfdst. 5.3.1.)
Vanaf GP V1.50 hoeft men de AutoBin-mode niet meer met de hand te
starten, en wordt verder alles door GP geregeld, als men de schakelaar
op het scherm "7+ AutoSave" ingeschakeld heeft, en het tegenstation de
uitgebreide AutoBin-header verstuurd heeft, waar de file-naam in staat.
Bij SP V6.0 en DieBox-mailbox V1.9A is dit het geval.
OPMERKING:
          Files die in een DieBox-mailbox in AutoBin-formaat is
opgeslagen, herkent men aan een (BIN) voor de naam.
Gebruikt het tegenstation niet de uitgebreide AutoBin-header, dan wordt
de file opgeslagen onder de naam <call>.xxx, hierbij is <call> de
roepnaam van het tegenstation, en xxx wordt een getal tussen 000..999.
Bestaat de file PA2JJB.000 al dan wordt de volgende keer de file
PA2JJB.001 aangemaakt, wanneer geen uitgebreide AutoBin-header gebruikt
wordt.

5.3.5 - Code-AutoSave

Code AutoSave is een zeer handige funktie voor het opslaan van 7plus-
en LCplus-gecodeerde files. Het opslaan wordt namelijk geheel
automatisch door GP verzorgd, en hoeft men zich geen zorgen te maken
over naam enz. Alle 7Plus- en LCplus, .ERR- en .COR-files worden
automatisch herkend. Met de laatste versie van 7Plus is het nu ook
mogelijk om b.v. een GIF-file in 10 files te decoderen en deze als ‚‚n
gezamelijke file <naam>.upl klaar te zetten. Het enige wat het
tegenstation dan hoeft te doen is //r <naam>.upl te typen, en GP regelt
voor de rest alles automatisch, en kan men met een gerust hart een
bakkie koffie/thee gaan drinken.
Wanneer alles overgezet is, zoekt men in de directorie SAVE de naam die
men hebben moet, men typt 7plus <naam>.p01 en alle delen worden weer
samengevoegd tot een GIF-file, of een .EXE-file enz.
De werking van deze funktie is vrij eenvoudig: Zodra een 7plus-header
herkent wordt, en er is geen save-mode ingeschakeld, dan aktiveert GP
automatisch de "Online"-save, en laat dit door het info-scherm zien.
De navolgende data wordt zoalang op schijf opgeslagen tot een EOF wordt
ontvangen. De zo onstane file op schijf bevat alleen de informatieve
data, en niet overige tekst, b.v. van de mailbox-header, deze wordt
niet opgeslagen.

Aan- en uitzetten van deze funktie doet men in het SETUP-menu, voor
verdere info zie hfdst. 10.

Vanaf GP V1.50 is het automatisch opslaan in de AutoBin-mode ook
verbeterd. (Zie hfdst.5.3.4.)

Vanaf GP V1.61 is het nu ook mogelijk, de AutoSave-funktie met
ingeschakelde tekst-opslag te gebruiken.



5.4. - Tekst naar de editor kopie‰ren.

Vanaf GP V1.20 bestaat de mogelijkheid, om een stuk tekst vanuit de
tekstbuffer naar de editor te kopi‰ren, en het daarna verder te
bewerken en op schijf op te slaan. Wil men een stuk tekst markeren, dan
kan men dat het beste met de muis doen. Hiertoe gaat men  met de
muispijl naar de eerste regel van de te markeren tekst, houdt de
linker-muistoets ingedrukt en beweeg de muis naar onderen of boven,
net zolang totdat het gewenste tekstblok met de inverskleur is
gemarkeerd. Laat de muistoets los en druk nu op CTRL-INS of CTRL-K, en
de gemarkeerde tekst staat nu in de editor. Stond er al een tekst in de
editor die nog niet opgeslagen was, dan wordt men gevraagd dit alsnog
te doen. Klikt men weer met de muis in de gemarkeerde tekst dan zal
deze markering weer verdwijnen, en kan men een nieuw stuk tekst
markeren.



5.5. - De afstandsbediening van GP.

GP biedt een hele lijst met afstand-bediening-commando's, die het
tegenstation benutten kan. ieder commando dient te beginnen met twee
schuine strepen (//), zodat GP weet dat het om een afstand-besturings-
cmd gaat. Toch kunnen er soms nog fouten optreden, wanneer er in de
eerste kolom // gebruikt wordt. Dit kan vooral gebeuren bij het werken
met een mailbox, wanneer bepaalde stations in een mail aan u,
// gebruiken in de tekst. Daarom kan men bij het werken met een mailbox
beter de afstandbediening uitschakelen, of in de NAMES-file de roepnaam
van de mailbox voor af te laten gaan door een "B>". Voor roepnamen
voorafgegaan met een "B>" wordt door GP automatisch de afstandbediening
afgezet.

Voor de commando's die betrekking hebben op het lezen en schrijven op
schijf dient wel het juiste pad opgegeven te worden in CONFIG.GP. Alle
gebruikers hebben bij GP dezelfde prioriteit, d.w.z. 7+ files en
autobin-files gaan automatisch naar de SAVE-directorie, en tekst files
gaan naar een opgegeven pad in de USER-directorie. Hierin kan men ook
allerlei interessante teksten zetten voor de tegenstations. Ook is het
mogelijk om onder de USER-dir weer sub-directories te maken, zodat men
de pgm's cq teksten overzichtelijk op kan slaan, en door de
tegenstations d.m.v. //cat een inhoud van deze directories op te vragen
is. Ook is het mogelijk om zelf afstandbesturing-cmd's geven d.m.v.
"ESC" in te toetsen en dan het cmd in het TNC-venstertje in te typen
b.v.  //help.  Het tegenstation zal door dit cmd een overzicht van alle
remote-cmd's krijgen, en dan lijkt het net of hij dit zelf heeft
opgevraagd. (TNC wordt voor de gek gehouden).



5.6. - Externe programma's opstarten.

Met het afstand-cmd "//RUN <programma>" of gewoon //<programma> kan men
bij het tegenstation een programma starten, die niet in een standaard-
commando-set van GP staan. Voor GP vanaf V1.50 bestaan er 2 soorten
programma's. Als eerste kunnen de traditionele remote-programma's
gebruikt worden, en als de tweede de z.g. "GPRI-programma's". GPRI is
de afkorting van "GRAPHIC PACKET REMOTE INTERFACE" en staat voor een
volledig nieuwe manier voor het werken met remote-programma's.
In tegenstelling tot eerder gebruikte remote-programma's, zijn GPRI-
pgm's in staat inter-aktief met de gebruiker te communiceren.
Hierdoor zijn verreweg veel meer mogelijkheden te gebruiken dan met
voorgaande remote-pgm's. Verder is het werken met GP normaal, gedurende
dat er een GPRI-pgm draait. Door de opbouw van een GPRI-pgm is een
soort "multi-tasking" mogelijk, dat betekend dat er meerdere GPRI-pgm's
tegelijktijdig kunnen draaien, alleen met die verstande dat er slechts
een programma per kanaal aktief mag zijn.
Verdere informatie over GPRI voor de programmeur vindt men in de
GPRI.DOC-file, als voorbeeld van een GPRI-programma, kan men de Pascal-
sourcecodes met de meegeleverde GPRI-pgm er bij halen.

Remote-pgm's moeten in de directorie geinstalleerd worden, welke men in
de CONFIG.GP met "ExternalDir" aangegeven heeft.


5.7. - Splitscreen.

Wil men gedurende een QSO het monitor-scherm bekijken, dan kan men dit
doen door op ALT-F8 te drukken. Het connect-scherm wordt nu in twee‰n
gedeeld, waarbij het onderste deel het monitor-scherm is.
Met ALT-F9 en ALT-F10 kan men het monitor-scherm resp. vergroten en
verkleinen. Het monitor-scherm kan men in/uit-schakelen d.m.v. de
rechter muistoets in te drukken. Ook kan men d.m.v. de muis het
monitor-scherm vergroten en verkleinen, dit doet men door met de
muispijl op up/down-pijltje van de scheidingslijn tussen connect- en
monitorscherm te gaan staan en dit dan naar boven of naar beneden te
"slepen".


5.8. - Scroll-lock.

Het wegschuiven van de tekst kan "bevroren" door de toets "SCROLL-LOCK"
in te drukken. Deze funktie kan men ook aktiveren d.m.v. de schakelaar
"ScrLock," welke zich bevindt op de scheidingslijn tussen het
ontvangst-en het monitor-scherm, aan te klikken met de muispijl.
De "SCROLL-LOCK-LED" op het toetsenbord brandt zolang de scroll-lock-
funktie aktief is; vergeet men deze funktie weer uit te zetten, dan
heeft men kans dat de buffer van de TNC volloopt, en kunnen er fouten
optreden.


5.9. - TNC-Commando's.

Wil men TNC-cmd's veranderen, dan kan men dit doen door "ESC" in te
toetsen. Er verschijnt dan een klein invoer-schermpje, waar men het
TNC-cmd ik kan voeren. Heeft men geen commando ingevoerd, dan kan men
door weer op "ESC" te drukken het schermpje sluiten.
Eventueel veranderde TNC-parameters, die ook in de CONFIG.GP met
"TNCINI" geinialiseert werden, zullen nadat men vanuit de DOS-Shell
terugkeert naar GP, weer worden overschreven met de waardes uit
CONFIG.GP.


5.10. - Logboek-administratie.

Indien gewenst kan GP automatisch een logboek voor je bijhouden.
Dit gebeurd wanneer in de CONFIG.GP het commando "Log = ON" is
ingevoerd.


5.11. - De verschillende connect-teksten.

GP heeft de mogelijkheid, om verschillende connect-teksten te
gebruiken. Men kan dan verschillende teksten voorbereiden, en bij een
bepaalde gelegenheid oproepen. De standaard connect-tekst heet
"CTEXT.GPI". Alternatieve connect-teksten kunnen opgeslagen worden
d.m.v. de prefix van de filenaam te voorzien van maximaal drie extra
letters. B.v. CTEXT_A.GPI of CTEXT_01.GPI of CTEXTABC.GPI. enz....

Bij het gebruik van meerdere MYCALL-files, kunnen er problemen
optreden, wanneer een alternatieve connect-tekst alleen voor ŠŠn van de
andere MYCALLS bestaat. Wordt de uitgezochte alternatieve connect-tekst
niet gevonden, dan wordt de standaard connect-tekst uitgezonden.
 
5.12. - SYSOP-funkties.

Voor de systeem-operators van TheNet-, Baycom- en Flexnet evenals
FALCon/Digiware- Digipeaters en DieBox-paswoord gelijke mailboxen,
biedt GP een automatische opwekking van de syteemoperators-paswoord.
Het paswoord wordt automatisch opgewekt en in het zendbuffer geplaatst,
wanneer het antwoord van de digi-peater op het commando "SY" i.p.v.
"PW" ontvangen is. Er moet in ieder geval op zijn minst "SY" naar de
digipeater gezonden worden, waarmee GP het paswoord kan opwekken.
Bij DieBox-mailboxen wordt het paswoord direkt bij inloggen opgewekt,
en kan ieder moment met "CTRL-B" in het zendbuffer gekopieerd worden.
Voor iedere digi of mailbox moet een aparte file gemaakt worden, die de
naam van de digi/mailbox bevat en de extensie *.GPW bevat. Heeft de
roepnaam van digi/mailbox een SSID, dan moet deze ook in de file-naam
aangegeven worden, echter zonder tussenstreepje.
B.v. De file voor PI8HDR-9 wordt als file-naam PI8HDR9.GPW.
De paswoordfiles mogen alleen de eigenlijke paswoord-string bevatten,
dat is bij Flexnet een 5-cijferig getal, en bij DieBox 60 regels van 27
karakters. De paswoord-funktie werkt pas wanneer de te connecten
roepnaam ook in de file NAMES.GP staat, waarbij men op de juiste opgave
van het type station moet letten (zie hfdst.9).
Baycom-nodes moeten met eem "N>" aangegeven worden, omdat deze TheNet-
paswoord gebruiken, FALcon/Digiware met een "B>", omdat deze de DieBox-
methode van paswoord-berekening gebruiken. Bij latere versies van
DigiWare werd de paswoord-afhandeling echter veranderd. Daarvoor werd
in GP het type "W>" al voorbereid, die het in de toekomst mogelijk
maakt om te werken met deze manier van paswoord-afhandeling. (GP is
weer eens zijn tijd ver vooruit hi....).
Het betreffende commando, voor het inloggen als sysop mag pas verzonden
worden, als er geen data van de DIGI meer uitstaat. M.a.w. als de DIGI
de laatste prompt verzonden heeft; anders herkent GP de paswoord-onder-
vraging van de DIGI niet en berekend deze ook geen paswoord.


5.13. - De DieBox-AutoBin

Het DieBox-systeem biedt sinds versie 1.9 de mogelijkheid, binaire
files met behulp van de AutoBin-mode in het mailboxsysteem binnen te
halen c.q. weer uit te lezen. De gang van zaken onderscheidt zich
daarbij niet van de methode die we tot nu toe gehad hebben, files
binnen te lezen c.q.  uit te lezen. Men moet alleen de 7+ AutoSave-
funktie van GP inschakelen en de leesopdracht naar de mailbox zenden.
De rest gaat dan zoals bij het uitlezen van 7+ files automatisch. Men
herkent binaire files in de mailbox aan een voorafgaande "(BIN)" in de
titel.



6. - Toepassing van de MailBox-utilities

De volgende utilities voor mailbox-gebruik zijn gebaseerd op de
functies van verschillende BBS-systemen, o.a. opgeslagen berichten
beschikbaar te stellen. Deze berichten krijgt men bij het DieBox-
systeem met (C)heck c.q. (L)ist <Rubriek>, bij andere BBS-systemen met
meerdere L-commando's. Als u met de mailbox-werking nog niet vertrouwd
bent, lees a.u.b. de help-files van de mailbox (HELP).



6.1. - Het BBS-menu

Mailboxen bieden de mogelijkheid, alle nieuwe berichten sinds de
laatste login bij te houden. Zo'n listing heeft bij elk mailboxsysteem
een bepaald formaat. GP is in staat, de betreffende formaten van veel
BBS-systemen te herkennen. Herkend worden:

     DieBox
     F6FBB (versies 5.15, echter alleen onder voorbehoud)
     DK5SG-BBS (DB0SAO)
     DB0IE

Ontvangt GP deze berichten, dan wordt dit in een speciale buffer
gesaved. Deze buffer is aan een keuzemenu gekoppeld, zodat men
gemakkelijk de gewenste regel die men wil lezen, kan kiezen. De keuze
wordt dan automatisch in een leescommando omgezet en naar de mailbox
gezonden. Daarna behoeft men alleen nog op de tekst wachten. Als de
verbinding met de mailbox verbroken wordt, dan wordt de buffer weer
gewist. De buffer wordt echter alleen dan gewist, als de verbinding
door de gebruiker zelf verbroken wordt, hetzij door een disconnect of
een quit-commando aan de mailbox. Bij timeouts, link-failures enz..
blijft de inhoud van de buffer beschikbaar en kan bij opnieuw connecten
van de mailbox opnieuw gebruikt worden. De hernieuwde connect van de
mailbox na een timeout moet echter op hetzelfde kanaal plaatsvinden!
Omdat er alleen een keuzemenu bestaat, kan men deze functie ook alleen
dan gebruiken, als men alleen maar met een mailbox tegelijk geconnect
is, anders worden alle binnenkomende gegevens van de andere mailboxen
in een buffer geschreven en het komt onvermijdelijk tot fouten. Het
gebruik van deze functie ziet er zo uit:

    1. Mailbox connecten
    2. Het betreffende check-commando naar de mailbox zenden. (Infos
       over de mailbox- commando's krijgt u met het help-commando van
       de mailbox)
    3. Nadat alle berichten zijn ontvangen en de prompt van de mailbox
       verschijnt, met ALT-F1 de check-functie kiezen, de berichten
       die men wenst te lezen met de cursortoetsen kiezen en met de
       spatiebalk markeren. Wil men de berichten lezen, moet men op
       <RETURN> drukken. Daarna behoeft men alleen nog op de berichten
       te wachten. Punt 3 kan naar behoefte herhaald worden.
       Wil men alleen ‚‚n file uitlezen, dan volstaat het, de keuzebalk
       op de gewenste regel te plaatsen en daarna <RETURN> te drukken.



Naar wens kunnen de berichten ook per rubriek gesorteerd worden,
daardoor worden ze overzichtelijker, daar men zich meestal alleen voor
bepaalde rubrieken interesseert.

Bevinden zich in het BBS-menu nog oude gegevens en er worden nieuwe
berichten ontvangen, dan verschijnt de vraag: "Oude gegevens wissen Ja,
Nee, Afbreek". Kiest men "Ja", dan worden de oude gegevens gewist en
door de nieuwe vervangen. "Nee" voegt de nieuwe gegevens aan de oude
tabel toe. "Afbreek" breekt de functie af, indien de uitzending van het
check-of list-commando verhinderd wordt.



6.2. - De DieBox-listfunktie

De listfunktie heeft in principe dezelfde werking als de checkfunctie.
Dit menu werkt echter alleen met DieBox-mailboxen. De leesopdracht kan
op een rubriek slaan. Bij het lezen van een andere rubriek worden de
eerdere gegevens gewist. Het gebruik van deze functie ziet er zo uit:

    1. mailbox connecten
    2. een gewenste rubriek listen, bijv. "l ibm" (verdere info over de
       mailbox-commando's krijgt u door het oproepen met het H-commando
       van de mailbox)
    3. Nadat alle berichten ontvangen zijn en de prompt van de mailbox
       verschijnt, met ALT-F2 de list-funktie kiezen, de berichten die
       men wil lezen met de cursortoetsen kiezen en met de spatiebalk
       markeren. Wil men de berichten lezen, dan moet men op <RETURN>
       drukken.  Daarna behoeft men alleen nog op de berichten te
       wachten. Punt 3 kan naar willekeur dikwijls herhaald worden. Wil
       men alleen ‚‚n file uitlezen, dan volstaat het, de keuzebalk op
       de gewenste regel te positioneren en op <RETURN> te drukken.



6.3. - De "Find"-funktie

Zowel in het "BBS-menu" als ook in de "DieBox-listfunktie" kan men naar
bepaalde begrippen, c.q. calls laten zoeken. Daartoe behoeft men alleen
op ALT-F te drukken of het betreffende icoon met de muis aan te
klicken en dan de gewenste zoeksleutel in toetsvenster te toetsen.
Wordt de zoeksleutel in een regel gevonden, dan zet GP de keuze-balk op
deze regel. Door nog eens op ALT-F te drukken en het bevestigen van de
zoeksleutel met <RETURN>, wordt het zoeken vanaf de huidige cursor-
positie vervolgd.  Wordt echter een nieuwe zoeksleutel ingetoetst, dan
begint GP met het zoeken altijd aan het begin van de berichtenlijst,
onafhankelijk van de positie van de keuzebalk.



6.4. - Problemen bij het herkennen van de mailbox-listings

Helaas ontstaan er altijd weer problemen met de juiste herkenning van
mail-listings. Meestal gebeurt dit, als bij de mailbox een nieuwe
softwareversie ge‹nstalleerd wordt. Bij de FBB-BBS is mij echter
opgevallen, dat het formaat van het berichtengebied van de net
ingestelde taal afhankelijk is. Geeft dit problemen, stuur mij dan een
kort bericht en een uittreksel van de gegevens, zodat ik GP kan
aanpassen. Bij de Baycom-Box kan men het formaat van het berichten-
gebied naar eigen wens wijzigen. De standaard-instelling is een DieBox-
kompatibele lijst en wordt door GP probleemloos herkend. Eventueel
werken echter ook nog andere formaat-instellingen. Dit kan men het
beste proefondervindelijk vaststellen. (Zie appendix hfdst. 20)


7. - De GP-editor

Bij deze editor gaat het om een eenvoudig instrument voor het bewerken
van kleine tekstdata, bijv. de configuratiegegevens of infoteksten
zoals "NEWS.GPI" of "CTEXT.GPI". De editor biedt geen speciaal
bedieningscomfort, maar alle belangrijke cursorsturingen zijn aanwezig
Bovendien biedt deze editor het voordeel, dat men niet uit GP behoeft
te gaan, om een tekst te editeren. De grootte van de editor-buffer kan
men naar eigen wens in de configuratiegegevens instellen. Het geheugen
wordt daarbij in regels van 80 tekens aangegeven. Het minimum is 40
regels, het maximum is 780 regels (ca. 64KB). Er bestaan twee modi,
waarin men in de editor kan werken. In de invoegmode worden alle
tekens, die rechts van de cursor staan, naar rechts geschoven en de
nieuwe tekens in de tekst tussengevoegd. In de overschrijf-mode wordt
het teken, waarop de cursor zich bevindt, door het nieuwe teken
vervangen. Optisch wordt de invoegmode door een "halve" cursor getoond,
gedurende de overschrijf-mode is er een "volle" cursor te zien. Tussen
deze modi wordt met de insert-toets omgeschakeld.

Bij het gebruik van de GP-editor moet tussen de "tekstregel" en
"beeldschermregel" onderscheid worden gemaakt. Een beeldschermregel kan
maximaal 80 tekens lang worden en bevat de tekens, die echt op het
beeldscherm te zien zijn. Een tekstregel kan uit meerdere beeldscherm-
regels bestaan en is dat, wat na het saven van de file in een regel
beschikbaar is. De GP-editor kan tekstregels tot 255 tekens lengte
verwerken, zo'n regel wordt echter in meerdere beeldschermregels van
elk 80 tekens onderverdeeld. Per beeldscherm regel zijn maximaal 80
tekens toegestaan. Wordt geprobeerd, meer dan 80 tekens in een beeld-
schermregel te schrijven (in de invoegmode), dan worden de intoetsingen
genegeerd. Het einde van een tekstregel wordt met een ruit gemarkeerd.
Ontbreekt deze ruit, dan wordt bij het saven de volgende beeldscherm-
regel toegevoegd, zonder een CR/LF tussen de beeldschermregels in te
voegen. De lengte van een tekstregel kan in de set-up bij het menupunt
"regelafbreekroutine" (word-wrap) ingesteld worden.

Voor het laden van een tekst de toetscombinatie ALT-L indrukken en dan
de filenaam aangeven. Voor het saven een tekst op ALT-S drukken en de
filenaam toetsen.



Wil men een nieuwe file, die nog niet op de schijf bestaat, dan
eenvoudig op ALT-L drukken, de gewenste filenaam toetsen en de volgende
vraag, of de file nieuw gemaakt moet worden, met "J" beantwoorden.



8. - De MH-tabel (ALT-H)

GP gebruikt een interne MH-tabel, die de 40 laatst gehoorde stations
vasthoudt. Deze tabel wordt door het remote-commando //MHeard naar het
tegenstation gezonden. De MH-tabel haalt haar informatie uit het
monitorkanaal en wordt alleen ge-updated, als de monitor ingeschakeld
is (monitormode moet niet "N" zijn). De MH-tabel biedt de mogelijkheid,
te onderzoeken, of een gehoorde call reeds in de file NAMES.GP
ingetoetst is.  Om dit te testen, behoeft men alleen de inversiebalk op
een call te zetten en op <RETURN> te drukken. De keuze kan natuurlijk
ook met de muis geschieden, de werking is dezelfde als die bij het BBS-
menu.




9. - De "QSO-spion".

Vanaf versie 1.50 biedt GP de mogelijkheid, op zich staande QSO's
selectief mee te lezen. Daartoe worden de betreffende gegevens in een
eigen scherm getoond. Er kunnen tot 8 QSO's gelijktijdig "bespioneerd"
worden, voor zover men genoeg geheugenruimte voor de tekstbuffers van
de "spion"-schermen heeft. De grootte resp. het aantal tekstbuffers
wordt in de configuratiegegevens met behulp van het commando
"SpyBuffer", resp. "MaxSpy" ingesteld.


9.1 QSO uitkiezen om mee te lezen.

Wil men een QSO meelezen, dan moet men allereerst naar de MH-tabel
gaan. Daarna of het "SPY"-icoon aanklicken of de toetscombinatie ALT-S
indrukken. In het statusvenster verschijnt het verzoek "QSO kiezen".
Nu kan men in de MH-tabel het gewenste QSO kiezen, indien men de
keuze-balk op de betreffende call's zet en dan op <RETURN> drukt, of
eenvoudig de muis gebruikt. Daarna komt de vraag, of men het QSO op
diskette c.q. harde schijf wil saven. Beantwoordt men de vraag met
"Ja", dan kan men in een intoetsscherm de gewenste filenaam toetsen.
GP biedt een standaardnaam aan. Wil men deze gebruiken, behoeft men
alleen op <RETURN> te drukken. GP springt dan naar het venster, waarin
het QSO getoond wordt. Men kan de "QSO-spion" verwijderen, door in het
betreffend venster op ALT-K te drukken, of het icoon "Kill Spy" aan te
klicken. Men kan een QSO ook uit de MH-tabel verwijderen door op ALT-K
te drukken of het icoon "Kill Spy" aan te klicken en dan het QSO te
kiezen.


9.2. - Het "spion-scherm".

In dit scherm worden de ontvangen gegevens van het betreffende QSO
getoond. Worden beide QSO-richtingen gehoord, dan herkent GP dit
automatisch en toont beide richtingen in een scherm met verschillende
kleuren. Welke call in welke kleur getoond wordt, hangt af van de call,
die in de MH-tabel gekozen wordt. Voorbeeld: Men heeft in de MH-tabel
het QSO "PA0RBC > PI8DHR" gekozen, dan verschijnen in het "spion-
scherm" de gegevens van PA0RBC in de voorgrondkleur (SpyForeGround) en
die van PI8DHR in de inversie kleur (SpyInversAttr).

In het statusscherm wordt aan de ene kant het QSO getoond, dat in dit
scherm wordt meegelezen en aan de andere kant de nummers van de laatst
gehoorde AX.25-packets. Bij het AX.25-protocol worden de pakketten
genummerd, omdat bij een eventuele overdrachtsfout het betreffende
foutieve packet herhaald kan worden. Deze nummering geschiedt met
getallen tussen 0 en 7. (Om deze reden kan de "Maxframe"-parameter in
de TNC maximaal 7 zijn.) Deze nummering heeft natuurlijk alleen op een
richting betrekking.


9.3. - De automatische spion.

Vanaf GP V1.60 bestaat de mogelijkheid om met bepaalde QSO's mee te
lezen. Deze QSO's worden dan automatisch opgeslagen in de SPY-direc-
torie. Voor ieder QSO wordt een aparte file gemaakt. De filenaam wordt
van de roepnamen van de gespioneerde calls gegenereerd, met een
extensie tussen ".000 en .999". (B.v. PA3EIW.000)
Wordt een info-frame van een station ontvangen, die automatisch
opgeslagen moet worden, dan wordt ook automatisch een QSO-spion gestart
met dien verstande dat er nog een vrij is van de vier.
Het QSO wordt zolang opgeslagen, tot er een DISC- DM- of UA-packet van
een van beide stations ontvangen wordt, waarna de QSO-spion weer
uitgezet wordt, en weer stand-by staat voor een nieuw QSO.

Welke QSO's er automatisch opgeslagen moeten worden, kan men in de
CONFIG.GP opgeven d.m.v. het commando "AutopSpy" en "NoAutoSpy".
Onder "AutoSpy" legt men vast welke stations automatisch opgeslagen
zullen worden, en met "NoAutoSpy" welke beslist niet automatisch
opgeslagen moeten worden. Bij "NoAutoSpy" moet in ieder geval je eigen
roepnaam staan, omdat het natuurlijk van de zotte is om je eigen QSO op
te slaan.
Bij beide cmd's kan men b.v. 10 stations opgeven, welke door een komma
gescheiden dienen te worden. Het hoeven echter niet altijd roepnamen te
zijn, maar het kan ook een bepaald deel van een monitor-header zijn.
Bij mijn proefnemingen met deze funktie hebben aangetoond, dat het
zinvol om de zoek-kriteria aan b.v. het sleutelwoord "fm" en "to" te
koppelen.

GROOT/klein schrift moet men in acht nemen, evenals de positie van het
=======================================================================
spatie-karakter.
=================



OPGEPAST:
Er worden normaal zowel normale QSO's als ook UI-packets (Baken of b.v.
Flexnet-searchs) opgeslagen. Bij UI-packets komen geen disconnect-
packets voor, zodat de QSO-spion wel gestart wordt, maar niet
automatisch gesloten. Men moet daarom bij het commando "NoAutoSpy" het
kriterium "ctl UI" opgeven. (Zie voorbeeld):


Voorbeeld:
          Alle qso's tussen PA3FOQ en PA0RBC moeten opgeslagen worden,
          maar beslist geen QSO's van PA3EIW

            AutoSpy = fm PA3FOQ,fm PA0RBC
          NoAutoSpy = PA3EIW


In het volgende voorbeeld willen we alle QSO's opslaan die er met alle
mogelijke mailboxen gevoerd worden. Maar er mogen geen QSO's van PA3EIW
of van een of ander baken opgeslagen worden, danwel UI-packets (b.v.
Flexnet-search):

            AutoSpy = fm PI8
          NoAutoSpy = PA3EIW,ctl UI

In het laatse voorbeeld moet er meegeschreven worden met de QSO's van
PA3EJR en PA2JJB(-0), maar geen QSO's van PA2JJB-1, PA2JJB-2, ..PA2JJB-
15:

            AutoSpy = PA2JJB , PA3EJR
                            ³
                            ÀÄÄ Deze spatie is erg belangrijk, omdat GP
                                dan alleen maar reageert op frames van
                                PA2JJB(-0)

Het is ten zeerste aan te bevelen, bij het gebruik van de automatische
QSO-spion, de Spy-directorie regelmatig te inspecteren, omdat men
anders snel het overzicht kwijtraakt.
Ik kan je deze funktie aanraden, omdat je niet speciaal in een mailbox
hoeft in te loggen om bepaalde berichten toch op schijf op te moeten
slaan.
Overigens: 7+ -files welke men meegelezen en opgeslagen heeft, laten
zich zonder problemen door 7+ omzetten (Zover het meelezen natuurlijk
foutloos was). Wie niet weet hoe dat gaat, moet de documentatie van 7+
daar maar eens op na slaan. Daar staan een paar interessante opties in.


9.4. - Mogelijke problemen

De "QSO-spion" kan alleen dan foutvrij werken, als men de betreffende
stations (in de meeste gevallen de Digipeater) storingsvrij kan horen
en elk pakket foutvrij decoderen kan. Kan men de Digi niet altijd
correct ontvangen (DCD licht op, maar het pakket wordt niet in het
monitorvenster getoond, of men heeft vaak met "Reject Frames" te
maken), dan kan het ook voorkomen, dat in het "spion-venster" enkele
pakketten ontbreken of in de verkeerde volgorde getoond worden. Deze
fouten zijn ergerlijk, echter helaas niet te verhinderen.



10 - De autorouter

De autorouter van GP helpt u, bekende stations te connecten, zonder dat
u het komplete pad moet toetsen, of dat u de verbinding naar andere
Digipeaters zelf tot stand moet brengen. Voorwaarde daarvoor is echter,
dat het pad naar het betreffende station  bekend is en in de file
NAMES.GP ingetoetst is. De lijstopgave hebben altijd de volgende
syntax:

    TYP>CALL NAME; ROUTE
    of
    TYP>IDENT:CALL NAME; ROUTE

Bij het de toepassing van IDENT's is het in ieder geval belangrijk,
IDENT's en CALL's op te geven, omdat GP alleen met CALL's werkt.
Daarom kan aan ieder station een willekeurige IDENT toegewezen worden,
alsook aan b.v. Flexnet-Digipeaters. Dit is alleen mogelijk , omdat GP
naar de buitenwereld alleen met de roepnaam van een station werkt, en
niet met een IDENT. De IDENT wordt slechts door GP intern gebruikt.
Belangrijk is ook de juiste opgave van het type, omdat GP hier aan
herkent welke aktie er wel of niet uit gevoerd dient te worden.
Zo kan de check- en list-functie alleen bij mailboxen gebruikt worden,
als een bericht met behulp van het remote-commando "//<n><tekst>"
alleen aan die kanalen verstuurd wordt, die met een TERM (terminal-
eindstation) verbonden zijn. De naam van het station mag spaties
bevatten en kan theoretisch willekeurig lang zijn, in het programma
worden weliswaar alleen de eerste 22 letters van de naam getoond. Men
moet er op letten, dat de call en het type in hoofdletters geschreven
wordt, zoals bij de onderstaande voorbeelden. Is het betreffende
station direct en zonder een Digipeater bereikbaar, dan wordt het pad
eenvoudig weggelaten, anders bevat het pad een opsomming van de aller
noodzakelijkste Digipeaters. Een Digipeater-opname heeft altijd de
syntax:

       TYP>CALL
       of
       TYP>IDENT
       of
       TYP>IDENT:CALL

BELANGRIJK: De laatste opgave moet in ieder geval altijd de syntax
            TYP>CALL bezitten, en mag geen IDENT bevatten.

Het type mag de bestaan uit de volgende letters:

      B:  Mailbox (bijv. B>DB0SGL)
      D:  Digipeater (bijv. D>DB0ID)
      F:  Flexnet-Digipeater (bijv. F>DB0FN)
      N:  NetRom-Digipeater (bijv. N>DB0DOZ)
      !:  Gelijk N, alleen dat hier het bevel "!C" gebruikt wordt
      T:  Terminal-Eindstation (bijv. T>DH1DAE)



Wordt een terminal-eindstation als Digipeater gebruikt, dan genereert
GP automatisch een betreffend remote-commando, dus "//C ...".

Met behulp van dit type herkent GP, op welke manier via de
afzonderlijke stations geconnect moet worden. Een route-opgave ziet er
als volgt uit:

    T>DH1DAE Ulf; D>DB0NWS D>DB0FN T>DH1DAE

In dit geval zendt GP aan de TNC het commando "C DH1DAE DB0NWS DB0FN

is in de padlijst echter een N>- of F>-Digi aanwezig, bijv.:

    T>DH1DAE Ulf; N>DB0HSK N>DB0DOZ D>DB0FN T>DH1DAE

dan ziet de connect-volgorde er iets anders uit. Nu wordt allereerst de
Digipeater DB0HSK geconnect, dan het commando "C DB0DOZ" en aansluitend
het commando "C DH1DAE DB0FN" uitgezonden.

Het volgende voorbeeld laat de toepassing van het type "!" zien:

T>DF3VI Patrick; D>DB0FN-9 !>DB0II !>ON5PL !>ON5ZS F>LX0PAC D>DB0HOM

GP genereerd nu de volgende connect-volgorde:
"C DB0II DB0FN" "C! ON5PL" "C! ON5ZS" "C! LX0PAC" "C DF3VI DB0HOM"

IDENT's kunnen bijvoorbeeld zo toegepast worden:

F>SIEGEN:DB0FN Digi Siegen
T>ULF:DH1DAE Ulf; D>SIEGEN T>DH1DAE

Men kan ook i.p.v. "DH1DAE" ook "ULF" opgeven, en GP genereert dan het
connect-commando: "C DH1DAE DB0FN"


10.1. -  Rekursieve route-opgave.

In de route-lijst moet niet het komplete pad opgegeven worden, maar het
kan op een ander, reeds bekend pad gebaseerd worden. Voorbeeld:

      F>DB0FN Digi Siegen
      F>DB0WST Netzknoten West; F>DB0FN F>DB0WST
      F>DB0ME Digi Solingen; F>DB0WST F>DB0ME
      B>DB0SGL Mailbox Siegen; F>DB0FN B>DB0SGL
      B>DB0IZ Mailbox Solingen; F>DB0ME B>DB0IZ

Het komplete pad naar DB0IZ bijv. wordt nu uit het pad naar DB0ME en
naar DB0WST samengesteld. Er ontstaat dan bij het connecten automatisch
de volgende route:

    F>DB0FN F>DB0WST F>DB0ME B>DB0IZ



De toepassing van de rekursieve pad-opname heeft twee voordelen:

    1. Men moet minder intoetsen (hi)
    2. De route-lijst wordt variabeler, voor het geval dat een bepaalde
       Digipeater wegvalt of er een nieuwe link bij komt, dan behoeft
alleen een route-opgave gewijzigd te worden.



10.2. - Autorouting via SP-Gateways

Mocht er in een route een link via een SP-Gateway voorkomen, waar
achter de call ook nog een poortnummer aangegeven moet worden, dan kan
dit door een truck bereikt worden en wel door een "Dummy-Digi".
Voorbeeld:

DL9ZZZ is een SP-Gateway, die met poort-0 op 70cm en met poort-1 op 2m
QRV is. OM A is op 2m QRV en wil DB0XYZ op 70cm connecten. Het
betreffende connect-commando zou dus moeten luiden: "//C DB0XYZ 0". De
route-opgave in NAMES.GP ziet er dan als volgt uit:

    N>DB0XYZ Testdigi; T>DL9ZZZ D>0 N>DB0XYZ

GP connect allereerst DL9ZZZ en zendt dan het commando "//C DB0XYZ 0".
(Heeft DL9ZZZ zijn gateway als node gekonfigureerd, dan kan men in
plaats van "T>DL9ZZZ" ook "N>DL9ZZZ" opnemen)

Deze truck kan niet alleen bij SP-Gateways gebruikt worden, maar bijv.
ook bij Baycom-Nodes, als daar een poortnummer aangegeven moet worden



10.3. - Enige opmerkingen over autorouter

Zoals u zeker reeds bemerkt heeft, benut de autorouter de betreffende
connect-meldingen van de Digipeater, om de werkelijke eindknooppunten
te bepalen. Bericht-technisch gezien is zo'n vorm van de autorouters
tamelijk zinloos, echter bij het tegenwoordige Packet Radio-Net met
zijn NetRom-knooppunt is het niet anders mogelijk. De betere routing
wordt in elk geval door Flexnet-Digipeaters overgenomen en daarom moet
zo ver als mogelijk dit routing-systeem gebruikt worden. Bij Flexnet-
Digipeaters kan getoond worden, welke Digipeaters via  Flexnet-
autorouting bereikt kunnen worden, het commando, waarmee zo'n lijst
opgeroepen kan worden, is "D".



10.4. - De QRG-administratie (alleen voor multipoort-TNC's)

Vanaf V 1.50 is GP in staat meer HF-poorten (niet TNC's) te beheren.
Meer HF-poorten bieden bijv. de BayCom USCC-kaart in verbinding met
TFPCX vanaf versie 2.00 of moderne TNC's als FALCon of TNC3. Omdat GP
herkennen kan, op welke HF-poort een connect komen moet c.q. op welke
HF-poort een QSO gaande is, moet men GP vertellen, op welke HF-poort
welke Digipeater te vinden is en op welke frequentie deze zich bevindt.

Daartoe wordt het commando PORTx ingevoerd, waarbij  "x" voor een getal
tussen 0 en 8 staat. De syntax voor het commando luidt:

    PORTx = <digi>,<qrg>

Voorbeeld:

Ik gebruik DB0FN als Digi, deze werkt op de frequentie 430.625 MHz en
de zender is aan Port 0 aangesloten, dan moet het volgende worden
ingetoetst:

    PORT0 = DB0FN,430.625


BELANGRIJK: Er kunnen aan ‚‚n HF-poort meerdere QRG's toegewezen
            worden, echter niett omgekeerd. GP neemt automatisch altijd
            de eerste poort-opgave, die bij de uitgekozen QRG past.
            Zullen daarintegen meerdere HF-poorten voor ‚‚n QRG gekozen
            worden, dan moet er een onderscheid gemaakt worden tussen
            de verschillende QRG's door b.v.  "," in tegenstelling tot
            "." als scheiding tussen de MHz en KHz-opgave.
            Omdat in het logboek niet de preciese frequentie zonder de
            band aangegeven moet worden, blijven er nog andere
            mogelijkheden voor het onderscheid.


Werkt een Digi met twee verschillende SSIDs op een QRG, bijv. omdat de
Digi een ingang met 1200 BpS en een met 9600 BpS heeft, zo moet men
dienovereenkomstig ook de PORT-opname wijzigen. Voorbeeld:

DB0FN zendt op de QRG 430.625 zowel met 1200 als ook met 9600 Bd.  Aan
Port 0 is een 1200 Bd- en aan Port3 een 9600 Bd-modem aangesloten.
Wil men in beide baudrates QRV zijn, moet men het volgende opnemen in
NAMES.GP:

    PORT0 = DB0FN,430.625
    PORT3 = DB0FN-9,430,625
                       ÀÄÄÄ een komma i.p.v. een punt is de bedoeling

Wil men nu een verbinding via een 9K6-poort starten, dan moet men
"430,625" opgeven, wil men daarintegen via een 1K2-poort werken, dan
moet men de QRG "430.625" opgeven.
Dit voorbeeld zal echter in de praktijk nooit voor komen, want wie wil
er nu met 1200 Bd werken, wie ook 9600 Bd voor handen heeft.

Bij toepassing van een multipoort-TNC is tenminste een poort-opgave
beslist noodzakelijk. anders eindigt een connect-poging in een fout-
melding op een niet bekende QRG. Een PORT-regel is niet noodzakelijk,
als men geen multipoort-TNC gebruikt.



10.5. - QRG-afhankelijk autoconnecten

Heeft men meerdere Digipeaters binnen zijn bereik en wordt er vaker van
Digi gewisseld in het net, dan moet men meestal ook enige route-opgaves
in NAMES.GP wijzigen en voor de betreffende Digipeater aanpassen.
Opdat men dit niet met de hand wil doen, kan men vanaf versie 1.50 QRG-
afhankelijke IF-voorwaarden in NAMES.GP inbouwen. De werking is daarbij
principieel dezelfde als bij de IF-voorwaarden in de CONFIG.SYS, alleen
dat hier de QRG-infen
worden.


10.7. - Calls gedurende een connect in de lijst opnemen (ALT-N)

Wil men een juist geconnect station in NAMES.GP overnemen, zo kan men
dit o.a. door editten van de file bereiken. Het gaat echter ook
eenvoudiger, indien men de toetscombinatie ALT-N indrukt en daar het
type, evenals de naam en het station intoetst. GP saved het station dan
aan het eind van NAMES.GP. Op deze manier laten zich zeer eenvoudige
hi‰rarchische routes tot stand brengen, indien men eenvoudig van
Digipeater naar Digipeater doorverbonden wil worden en telkens de
functie ALT-N gebruikt. Deze methode is weliswaar alleen bij TheNet-
kompatibele Digipeaters te gebruiken, daar het autorouting van de
Flexnet-kompatibele Digipeaters in de regel beter werkt en flexibeler
is dan de route-lijst van een terminalprogramma...


11. - Set-up-funktie (ALT-U)

GP biedt de mogelijkheid, gedurende het gebruik enige programma-
parameters te wijzigen. Dit zijn bijv. de kleurinstellingen of ook de
aktivering c.q. de-aktivering van de remote-sturing voor een QSO-
kanaal. De afzonderlijke menupunten kunnen of met de cursortoetsen
en <RETURN>, of door een dubbele klick van de linker muistoets gekozen
worden. Na het verlaten van GP met ALT-X worden alle instellingen van
deze menu's in de file CSTAT.GPB gesaved en bij de volgende start van
GP weer op deze waarden ingesteld. Voor elk kanaal bestaat een eigen
set-up menu. Deze menu's zijn bij de MailBox-Utilities, de editor, de
MH-tabel en de monitor niet zo uiygebreid als bij de QSO-kanalen.



11.1. - Wijziging van de kleuren

Nadat men het betreffende menu om de kleuren te wijzigen gekozen heeft,
moet men de keuzebalk op een van de drie attributen zetten en met
CursorRechts of CursorLinks een kleur kiezen. De betreffende kleur
wordt in een klein venster getoond. Zijn de kleuren naar eigen wens
aangepast, dan het menupunt "gewijzigde kleuren overnemen" kiezen en op
<RETURN> drukken. De kleurkeuze kan met <ESC> op elk moment afgebroken
worden, de nieuwe kleuren worden dan echter niet overgenomen. Wil men
de nieuwe kleurinstellingen bij het volgende gebruik van GP weer
gebruiken, dan moet men de nieuwe instellingen in de file "CONFIG.GP"
overeenkomstig wijzigen.



11.2. - De REMOTE-prompt

Dit menupunt legt het uiterlijk van de remote-prompt vast, die na
uitvoering van een remote-commando aan het tegenstation gezonden wordt.
De prompt wordt weliswaar alleen dan uitgezonden, als het met behulp
van het remote-commando "//PRompt ON" geactiveerd wordt. De prompt kan
alle macro's bevatten, die ook in de *.GPI-files gebruikt worden. Deze
instelling geldt globaal voor alle QSO-kanalen.



11.3. - REMOTE-sturing activeren/de-aktivieren

Het menupunt "remote-sturing" toont de actuele toestand van de
remote-sturing. Voor het in- of uitschakelen van de remote-sturing
eenvoudig dit menupunt aanklicken c.q. op <RETURN> drukken. Deze
instelling geldt alleen voor het betreffende kanaal.



11.4. - Tekstbuffer-backup

Dit menupunt dient voor het uitschakelen van de backup-funktie, die de
actuele beeldscherminhoud van de Scroll-Back-buffer bij het verlaten
van GP op schijf opslaat en bij het opnieuw starten weer herstelt. In
tegenstelling tot de andere instellingen wordt deze waarde niet
opgeslagen, maar dan wordt bij het opnieuw starten van GP de instelling
van het backup-commando uit de file CONFIG.GP overgenomen.



11.5. - Echo

Dit menupunt schakelt de lokale echo aan of uit. In de stand ON wordt
de gezonden tekst op het beeldscherm getoond. Staat de waarde
daarentegen op OFF, dan wordt de uit te zenden tekst bij het zenden
onderdrukt en er wordt alleen ontvangen tekst getoond.Deze instelling
geldt alleen voor het betreffende kanaal.



11.6. - RX-click

Met "RX-Click" wordt een akoestisch signaal verstaan, welke ontvangen
tekst kenbaar maakt.

Deze parameter kan drie waarden aannemen:

    0.: Het akoestische signaal is altijd uitgeschakeld.
    1.: Wordt op een ander als op het actieve kanaal tekst ontvangen,
        klinkt een akoestisch signaal. Wordt daarentegen op het actieve
        kanaal tekst ontvangen, klinkt geen signaal.
    2.: Er klinkt altijd een akoestisch signaal, als tekst ontvangen
        wordt, ongeacht, welk kanaal er getoond wordt.

Deze instelling geldt globaal voor alle QSO-kanalen.



11.7. - Regelafbreekroutine (Word-Wrapping).

Deze parameter legt vast, hoeveel tekens een regel maximaal mag hebben.
Bij CONVERS-ronden bijv. moet men deze waarde op 65 instellen, anders
is 80 tekens/regel standaard. Deze instelling geldt alleen voor het
betreffende kanaal.



11.8. - Packet-grootte.

Legt vast, hoeveel tekens een AX.25-packet maximaal mag bevatten.
Heeft men bijv. een relatief slechte verbinding met een Digipeater, dan
moet men deze waarde niet te groot kiezen, daar de kans op een foutloze
overdracht bij korte packets groter is dan bij lange pakketten. Te
klein moet men deze waarde echter ook niet kiezen, daar anders zeer
veel data-packets noodzakelijk zijn, om een bericht over te zenden.
Deze instelling geldt globaal voor alle QSO-kanalen.



11.9. - Softscroll.

Schakelt de softscroll-funktie aan c.q. uit. Nadere informatie over het
softscrollen is te vinden in hoofdstuk 14. Deze instelling geldt alleen
voor het betreffende kanaal.



11.10. - Code-autoSave.

Schakelt de AutoSave-funktie voor 7Plus- en LCPlus-files aan c.q.  uit.
Deze instelling geldt gescheiden voor elk QSO-kanaal. Voor nadere
informatie zie: 5.3.5.



11.11. - Baken-menu.

Dit menupunt is alleen in het monitor-scherm te vinden. Hier wordt de
uitzending van een radiobaken gestuurd en er kan worden bepaald, welke
bakentekst moet worden uitgezonden. Verder kan men kiezen, naar welke
bestemming het baken gestuurd moet worden. Een baken kan ook via
Digipeater verstuurd worden. Dit moet dan beantwoorden aan de
bestemming. Aan het menupunt "Periode (Minuten)" zullen we geen woorden
verspillen.

Voorbeeld:
Als bakentekst wordt "Test de DH1DAE" ingesteld en als bestemming "ALL"
aangegeven. A de TNC-ondervraging voor dit kanaal. In
                    tegenstelling tot eerdere GP-versies, werkte deze
                    schakelaar op alle kanalen gelijktijdig, nu is hij
                    voor elk kanaal afzonderlijk in te stellen. Dus
                    niet vergeten, de functie weer uit te schakelen.
                    Bij inschakeling wordt de betreffende call cursief
                    getoond.



12. - DOS-Shell.

Door aanroepen van deze functie heeft men de mogelijkheid, DOS-
commando's uit te voeren, zonder GP te moeten be‰indigen. Wil men naar
GP terugkeren, dan moet men het DOS-commando "EXIT"+<RETURN> toetsen.
In de configuratiegegevens CONFIG.GP moet het commando "TNCDOS = M N"
ingetoetst worden, daar anders het gevaar bestaat, dat de TNC met
monitorgegevens, die niet ondervraagd kunnen worden, volloopt. Aan de
andere kant geeft het ontvangst verliezen in de "QSO-spion", als men de
monitor met "M N" uitschakelt..



13. - Muisgebruik.

Is een muis aan de PC aangesloten en de muisdriver wordt geladen, dan
wordt dit door GP automatisch herkend en men kan alle iconen en
menu-functies met de muis kiezen. De bediening met de muis is heel
eenvoudig. Om een icoon of een menufunktie uit te kiezen, eenvoudig met
de muispijl op de icoon gaan staan, de linker muistoets indrukken en
weer loslaten. Heeft men per ongeluk een functie gekozen, die men
helemaal niet wilde hebben, dan kan men met ingedrukte muistoets de
muiscursor weer op een positie buiten de icoon brengen c.q. naar een
ander menuscherm laten wijzen en dan pas de muistoets loslaten. In het
check- en list-menu werkt de muis net zo, als boven beschreven. Heeft
men hier per ongeluk de linker muistoets ingedrukt, dan de muispijl
met ingedrukte toets op de scrollbalk trekken en dan pas de toets
loslaten. In deze menu's heeft behalve de linker toets ook de rechter
muistoets een functie, het indrukken van de rechter muistoets komt
overeen met het indrukken van de spatiebalk, waarmee regels te markeren
zijn om gelezen te worden.  Het is het beste, de muisfunkties eenvoudig
te testen, de bediening is bij alle kanalen en menuschermen hetzelfde
en zeer eenvoudig te leren.



13.1. - De scrollbalk

Bij alle tekstschermen is aan de rechter beeldschermrand een scrollbalk
te zien, die het actuele beeldscherm-fragment aanwijst uit de Scroll-
Back-Buffer. Met behulp van deze balk kan men de inhoud van het
beeldscherm met de muis, per regel of met een veelvoud hiervan, naar
boven of beneden scrollen. Voor het regelscrollen behoeft men alleen de
twee pijlen aan te klicken, wil men daarentegen telkens een heel stuk
tekst scrollen, dan moet men in het cyaan-kleurige deel boven of onder
het positiestreepje klicken. Om een willekeurig beeldscherm-fragment te
laten aanwijzen, kan men ook de positiebalk zelf aanklicken en met
ingedrukte muistoets op de gewenste positie schuiven.

Omdat de scrollbalk de tekst op pos. 79 en 80 bedekt, kan men hem ook
uitzetten indien nodig. Dit is of met de toetscombinatie ALT-B of door
aanklicken van de schakelaar "B" onderaan de scrollbalk mogelijk.



14. - Commando-regel parameters.

GP kan worden geladen met commando regel-parameters, die de afloop van
het programma beinvloeden. De aanroep luidt dan als volgt: "GP

<parameter1> <parameter2> " c.q. "GP286 <parameter1> ..."



14.1. - De parameters "/e" en "/v"

Deze parameters schakelen GP in de EGA- c.q. VGA-mode, zonder op de in
de file "CONFIG.GP" opgenomen instelling te letten. "GP /e" c.q.
"GP286 /e" schakelt GP in de EGA-mode (640x350). "GP /v" c.q. "GP286
/v" schakelt GP in de VGA-mode (640x480)



14.2. - De parameter "/h"

Is de TNC bij het aanroepen van GP in de host-mode, dan komt er een
foutmelding "TNC niet in de terminalmode", omdat GP in dit geval
aanneemt, dat de TNC of verkeerde software heeft, evt. vastgelopen is,
of er is een verkeerde baudrate ingesteld. Dit kan men met de parameter
"/h" vermijden, daar GP in dit geval aanneemt, dat de TNC zich reeds in
de host-mode bevindt en helemaal niet meer probeert, de TNC in de host-
mode te schakelen. Mocht de TNC weliswaar echt vastgelopen zijn, dan
volgt er een synchronisatiefout en het programma wordt na enige tijd
weer be‰indigd. Voor de normale werking van GP heeft men deze parameter
echter niet nodig.



14.3. - De parameters "/NOXMS" en "/NOEMS"

GP herkent automatisch, of XMS of EMS ge‹nstalleerd is en laadt de
ontvangstsbuffer en andere gegevens automatisch in dit geheugen, om
ruimte in het normale DOS-geheugen te besparen. Mocht het echter
problemen met EMS of XMS geven, dan kan men GP opdragen, dit
uitbreidingsgeheugen niet te gebruiken, ook als dit geheugen in de PC
ge‹nstalleerd is.  Problemen kunnen bijv. bij toepassing van XMS
(HIMEM.SYS) optreden, als TFPCX ge‹nstalleerd is. Zo kan het op
langzame PC's bij elke beslaglegging van GP op XMS ontvangstsproblemen
met TFPCX geven en de PR-werking wordt behoorlijk bemoeilijkt. In dit
geval moet men dan van het gebruik van XMS afzien door GP met de
parameter /NOXMS op te roepen. De parameter /NOEMS verhindert het
gebruik van het EMS-geheugen.



14.4. - De parameters "/XTKBD" en "/ATKBD"

Deze parameters worden gebruikt, als automatische herkenning van het
toetsenbord niet werkt. Om de functietoetsen F11 en F12 te kunnen
gebruiken, moet GP speciale BIOS-funkties gebruiken, die op XT-PC's
bijv. niet bestaan en dan problemen geven. In normale gevallen herkent
GP automatisch het toetsenbord, maar omdat de PC's op enige punten
toch niet zo "compatibel" zijn, kan het wel eens fout gaan. Zijn er
problemen met het toetsenbord, m.a.w. er verschijnen in het
voorschrijfvenster voortdurend allerlei tekens, hoewel men geen enkele
toets ingedrukt heeft, dan moet men GP met de parameter "/XTKBD"
oproepen. Heeft men daarentegen een toetsenbord met F11/F12, maar GP
reageert niet op deze toetsen, gebruik dan eens de parameter "/ATKBD".



14.5. - De parameter "/3MOUSE"

GP ondersteunt in normale gevallen alleen de linker en de rechter
muistoets. Heeft men echter een 3-toetsen muis, dan komt de middelste
toets overeen met de functie ALT-Z. Voor dit doel moet men GP echter
meedelen, dat men een 3-toetsen-muis aangesloten heeft, dit geschiedt
met de parameter "/3MOUSE".



14.6. - De parameter "/NOFIFO"

Vanaf versie 1.50 ondersteunt GP de UART 16550A, die een interne 16
bytes grote gegevensbuffer (FIFO) bezit. Daardoor worden hogere
overdrachtsnelheden zonder tekenverlies mogelijk, omdat minder
interrupts afgehandeld moeten worden. Zelfs op een 286 ziin zo
baudrates tot 115200 Bd mogelijk, aangenomen, dat de betreffende TNC
(FALCon of TNC3) is natuurlijk. GP herkent automatisch, of een 16550A
ge‹nstalleerd is of dat het bij de UART om het gebruikelijke type
gaat.. Met de parameter "/NOFIFO" kan men deze automatische herkenning
uitzetten en GP activeert de FIFO niet. (Mocht de FIFO echter reeds
voor de start van GP ingeschakeld zijn, gebruikt GP hem in elk geval)



14.7. - De parameter "/CHECK"

Met deze parameter wordt GP genoopt, zichzelf op mogelijke manipulaties
te onderzoeken. Worden wijzigingen vastgesteld, dan wordt GP met een
betreffende boodschap gestopt. Men moet in zo'n geval meteen zijn PC op
mogelijke virussen onderzoeken. Daartoe moet men de PC uitschakelen en
na enige seconden wachttijd weer inschakelen, waarbij nu met een
virus-vrije diskette geboot moet worden, waarop zich ook de
virusscanner bevindt. Dan kan men de harde schijf van de PC op virussen
testen en deze evt.  met de betreffende CLEAN-programma's verwijderen.
Daarom in elk geval altijd een virus-vrije boot-diskette maken en van
een schrijf-beveiliging voorzien, want virussen duiken altijd dan op,
als men ze het minst verwacht.



14.8. - De parameter "/KISSOFF"

Hierdoor wordt de TNC genoopt, een eerder ingeschakelde KISS-mode bij
de start van GP uit te schakelen



15. - Softscroll

Een bijzonderheid van GP is de mogelijkheid, de tekstscrolling tussen
"normaal" scrollen en "softscroll" om te schakelen. Softscroll
betekent, dat het totale tekstbeeldscherm niet met een tekstregel,
m.a.w. 8 c.q. 16 grafische regels in eens, maar 4 maal met telkens twee
grafische regels naar boven gescrolled wordt. Daardoor komt een zacht
roleffekt tot stand, dat het meelezen van de tekst ook gedurende het
scrollen mogelijk maakt. Het softscrollen heeft echter een groot
nadeel: het is langzaam, en weliswaar proportioneel naar de grootte van
het te scrollen beeldfragment. Deze snelheidsvermindering wordt
veroorzaakt door de enorme hoeveelheid data, die bij een beeldscherm
van 80x40 tekens (bij groot schrift 80x20 tekens) altijd nog 102400
bytes bedraagt. Deze bytes moeten bij het softscrollen 4 maal per regel
verschoven worden, m.a.w. een softscroll van een regel moet bij klein
schrift 409600 bytes, bij groot schrift zelfs 819200 bytes verschuiven.
Bij zo'n hoeveelheid gegevens helpt dan alleen nog een snelle
processor, een PC386 is hier dan minstens op zijn plaats. Ondanks dat
komt het voor, dat GP bij druk monitorverkeer niet meer mee komt zodat
de TNC langzaam volloopt. Het is daarom aan te bevelen, softscroll
alleen in combinatie met splitscreen t gebruiken, daar in dit geval het
afzonderlijke tekstvenster wezenlijk kleiner is en derhalve ook de te
scrollen data aanzienlijk minder wordt. Helaas vertonen veel VGA-
kaarten storingen, als softscroll geactiveerd wordt, daar dit relatief
hardware-matig programmeerd wordt en een kompatibiliteit van 100% van
de VGA-standaard vraagt. Hieraan voldoen echter niet alle VGA-kaarten,
vooral Super-VGA-kaarten geven dikwijls problemen. Zijn er storingen en
wordt de beeldscherminhoud gewist, dan kan men dit echte weer ongedaan
maken, door kort naar de DOS-shell te gaan en met "EXIT" weer terug te
keren naar GP. Nog tijdens de opbouw van het beeldscherm, moet men op
ALT-U drukken, om meteen in het set-up menu te komen en het
softscrollen weer uit te schakelen.



16. - Wat is de HOST-mode van het TNC2

U heeft zich beslist als eens afgevraagd, wat de "HOST-mode" is, die
bij bepaalde terminalprogrammrop afvragen en de door de TNC geleverde linkinformatie
tonen, meer ook niet.

De HOST-mode werd speciaal voor "intelligente" terminalprogramma's met
multiconnect-mogelijkheid ontworpen en is voor "normale" terminal-
programma's ongeschikt. Helaas heeft echter niet elke TNC-software deze
HOST-mode ge‹mplementeerd, de TAPR-software bijv. biedt deze mode niet.
Alleen de WA8DED-software en The Firmware (NORD><LINK) hebben deze
HOST-mode ge‹mplementeerd. Dit is de reden, waarom programma's als GP,
SP, THP enz. uitsluitend met deze TNC-software werken. Intussen zijn er
aanvullende programma's, die een TNC nabootsen, c.q. ook andere TNC-
software zoals TheFirmware toestaan. Dit is bijv. DL1MEN's TFPCR,welke
een KISS-HOST-Interface vertegenwoordigt en derhalve ook het gebruik
met de TAPR-software toelaat. Een ander programma is TFPCX van DG0F
welke zelfs de hele TNC vervangt en alleen nog een eenvoudig modem
tussen de zender en PC noodzakelijk maakt. GP kan met beide programma's
samenwerken.



17. - Synchronisatie-fouten

Synchronisatie-fouten treden op, als bij de data-overdracht tussen GP
en een of meer tekens verloren gaan of gewijzigd worden. In zo'n geval
probeert GP, de TNC weer in een gedefinieerde uitgangstoestand te
krijgen, opdat de verdere data-overdracht zonder zonder problemen
werken kan. Kan GP geen synchronisatie met de TNC tot stand brengen,
dan wordt GP gestopt en keert terug naar DOS. Nu kan het echter
gebeuren, dat de TNC bijv. door een korte stroomuitval uitgevallen is
en GP derhalve geen mogelijkheid heeft, de TNC te synchroniseren. Voor
zo'n geval is een "noodrem" ingebouwd, die de re-synchronisatie-
verwerking onderbreekt en er een menu op het beeldscherm komt, waarin
een beslissing over het verdere functioneren van GP wordt gevraagd. Dit
is gedurende een Resync-Error door Crtl-BREAK mogelijk. Men kan zo
bijv. een vastgelopen TNC weer aan de praat brengen, zonder GP te
moeten be‰indigen, indien men het menupunt "TNC re-initialiseren"
oproept. Natuurlijk moet men van te voren bij de TNC een reset gekozen
hebben en een paar seconden gewacht hebben.  Komt er bij de eerste keer
een foutmelding, rustig nog een keer proberen.  De TNC heeft na een

reset altijd enige tijd nodig, voordat hij weer klaar is voor gebruik.
Een verdere mogelijkheid is, de TNC eenvoudig te ignoreren. In dit
geval vindt er helemaal geen data-overdracht meer plaats tussen GP en
de TNC.

Wordt TFPCX of TFPCR toegepast, dan kunnen er helemaal geen resyn-
chronisatie-fouten optreden. Heeft men problemen met resync-fouten, dan
moet men proberen, dit op te lossen, daar deze fouten altijd gegevens-
verlies betekenen.  Weliswaar heeft men meestal geluk, dat een resync-
fout bij een uitvraging van de link-status voor komt, het kan echter
goed gebeuren, dat zo'n fout net op dat moment komt, waarop QSO-
gegevens van de TNC afgevraagd worden. De betreffende gegevens zijn dan
verloren en worden noch op het beeldscherm getoond nog gesaved, mocht
het saven geactiveerd zijn. Resync-problemen kan men aan de ene kant
verminderen door het afzetten van de V24-baudrate of door het gebruik
van een 16550A UART. Meestal volstaat het echter, bepaalde geheugen-
residente programma's (bijv. Disk-Cache of langzame toetsenborddrivers)
uit het geheugen te verwijderen of eventueel met andere te verwisselen.



18. - Enige tips

Tot slot nog enige tips over het gebruik van GP.

Het is aan te bevelen ten behoeve van mailbox-QSO's, een kanaal met een
zo groot mogelijke tekstbuffer te gebruiken. Omdat men uit oogpunt van
geheugenruimte niet alle kanalen met grote tekstbuffers kan uitrusten,
moet men als "mailbox kanaal" liefst het laatste kanaal (bijv.  kanaal
4 bij max. 4 kanalen) kiezen en deze van een grote tekstbuffer
voorzien, omdat dit kanaal pas geconnect kan worden, als alle andere
kanalen al bezet zijn. Op deze manier is veilig gesteld, dat men op elk
moment een mailbox conecten kan, ook als men reeds van tevoren door
andere stations geconnect is. Een andere reden voor deze manier van
werken is de remote-sturing. Deze kan voor elk kanaal gescheiden en
onafhankelijk in- en uitgeschakeld worden en de actuele toestand wordt
bij het verlaten van GP gesaved. Bij mailboxen moet men de remote-
sturing in elk geval altijd uitzetten, omdat in teksten soms remote-
commando's kunnen opduiken, waarop GP natuurlijk reageert en er
foutmeldingen komen van de mailbox of nog erger. Nu is het echter
gewenst dat bij "normale" QSO's de remote-sturing geactiveerd is. Om nu
niet voortdurend de remote-sturing in- en uit te moeten schakelen, als
op een kanaal afwisselend QSO's gemaakt worden en er ook met een
mailbox gewerkt wordt, is het praktisch, als aan de mailbox een
"speciaal" kanaal wordt toegewezen, waarop onder normale omstandigheden
geen QSO tot stand komt. Als men bijv. kanaal 4 als mailbox kanaal
gebruikt, volstaat het, tijdens de eerste keer de remote-sturing uit te
schakelen en pas dan behoeft men zich hier niet meer druk om te maken.

GP werkt in tegenstelling met andere terminalprogramma's niet in de
tekst-mode, maar in de grafische mode. Het voordeel daarvan is de mooie
grafische gebruikersinterface, echter GP heeft een veel groter beeld-
schermgeheugen nodig, wat weer invloed heef op de snelheid.  Het is dus
niet te ontkennen, dat de beeldscherm-uitvoer van GP langzamer is, dan
die van andere programma's. PC's, die "Shadow ROM" in de set-up
ingesteld hebben, worden weer wat sneller. Dit is inmiddels bij veel
PC's het geval vanaf een 386 en hoger.

Testmode: Wil men GP zonder TNC starten (voor testdoeleinden), dan kan
men dit met opgave van de commandoregel-parameter "/h" doen (zie 14.2).
Meldt GP een synchronisatiefout, dan kan men dit met CTRL-BREAK
onderbreken en het menupunt "TNC ignoreren" kiezen. In deze mode is
natuurlijk geen QSO-werking mogelijk, de editor is echter volledig te
gebruiken.

Deze truck vervalt natuurlijk, als men TFPCX of TFPCR toegepast.

Mocht bij het starten van GP de melding "TNC antwoordt niet!"
verschijnen, dan is er ergens iets fout met de communicatie tussen PC
en TNC.  Dit kan meerdere oorzaken hebben:

    - Het nummer van de seri‰le poort in CONFIG.GP klopt niet.
    - De baudrate wordt in CONFIG.GP niet goed aangegeven.
    - De ingestelde IRQ van de seri‰le poort wordt in CONFIG.GP niet
      goed  aangegeven.
    - De RS232-kabel van de TNC is defect of niet goed aangesloten.
    - De TNC is vastgelopen. In dit geval helpt alleen nog een TNC-
      reset.
    - In de TNC is geen software met WA8DED-hostmode ingebouwd.
      Voorbeelden hiervoor zijn multimode-TNCs zoals KAM, PK232 etc.
      Met deze TNC's werkt GP alleen in verbinding met de hostmode-
      driver TFPCR van DL1MEN.

Heeft men bij toepassing van TFPCX het vermoeden, dat men ontvangst-
problemen krijgt, dan kan men dit testen, indien men TFPCX met de
parameter "-d" oproept, dus "TFPCX -d". Er klinkt dan een toon uit de
PC-luidspreker, aan de toonkwaliteit kan men de ontvangstskwaliteit van
TFPCX herkennen. Klinkt de toon relatief zuiver, dan zijn er geen
ontvangst-problemen met TFPCX. Is er in de toon echter heel duidelijk
geknisper te horen of zelfs onderbrekingen, dan zijn er problemen met

een of ander geheugenresident programma. Ook HIMEM.SYS kan een oorzaak
voor ontvangstsproblemen zijn. In dit geval moet men GP dan met de
parameter /NOXMS starten, (zie 14.3). De debug-mode van TFPCX kan men
overigens door de aanroep van "TFPCX -u" weer be‰indigen.


XMS: Vanaf versie 1.50 gebruikt GP meer XMS-handles, zoals HIMEM.SYS
deze in normale gevallen ter beschikking stelt. Bij toepassing van XMS
kan het daarom voorkomen, dat GP niet het hele XMS-geheugen gebruiken
kan, omdat er geen vrije handles meer beschikbaar zijn. Voor alle
zekerheid moet daarom HIMEM.SYS met de volgende parameter ge‹nstalleerd
worden:

         DEVICE = HIMEM.SYS /NUMHANDLES=64


Wijzigingen voorbehouden.

   Ulf Saran DH1DAE
   Veit-Stoá-Strasse 36
   56076 Siegen Germany
  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
  Siegen, de 09.05.1993




19 - Opmerkingen van de vertalers.

Tot hoofstuk 5.12 heeft PA2JJB de DOC-file van GP V1.61 vertaald, toen
achteraf bleek dat PE1LLH dit al voor V1.52 volledig had gedaan, heb ik
vanaf hoofdstuk 5.13 de vertaling van Chris gebruikt en waar nodig
aangepast voor V1.61. (AUTO-spy en Auto-Router etc.).
Vanaf deze plaats wil ik Kees NL-9766 bedanken voor alle positieve op
en aanmerkingen voor de vertaling van deze DOC-file.



PE1LLH en PA2JJB staan niet garant voor een foutloze vertaling.
Iedereen kan voor eigen verantwoording van deze vertaalde gebruiks-
aanwijzing gebruik maken. PE1LLH en PA2JJB zullen het zeer op prijs
stellen, als zij attent gemaakt zullen worden op vertaalfouten.  Graag
een persoonlijk bericht in de mailbox van PI8DUY voor PE1LLH.  En voor
PA2JJB in PI8DHR.

 Apeldoorn, 16 augustus 1993.  (Vertaling V1.52)
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

 Den Burg Texel, 26 april 1994. (Vertaling V1.61)
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

                                   ****** 73's de Chris en Jan. ******


20 - Appendix


Wanneer je in de FBBDOS het cmd "BGET file.ext" geeft wordt dit bij GP
zonder pardon opgeslagen als PI8DUY.000, PI8DUY,001, enz.
Als je tenminste handmatig "#OK#" aan de Mailbox hebt gegeven.
Dat het niet automatisch herkent wordt, ligt aan het feit dat er met
verschillende start en eind-commando's gewerkt wordt.
F6FBB gebruikt de eenvoudige cmd's en GP de uitgebreide cmd's.
En hier ligt het probleem, F6FBB krijgt een heleboel nutteloze startgegevens,
maar herkent toch dat het om een binaire file gaat en geeft ook antwoord
met b.v. "#BIN#32768#", ten teken dat het binaire formaat herkent is en
dat de gevraagde file 32768 bytes groot is.
De BBS weet niet dat ook de file-naam er achter moet omdat deze verwacht
dat dit aan jouw kant gebeurt.
GP daarintegen verwacht juist wel de file-naam en probeert dan maar om
de file een naam te geven.
De file krijgt dan als naam de call van het tegenstation met een nummer
er achter, maar helaas ziet GP in NAMES.GP dat die call een BBS is en mag
om een voor mij onbekende reden niet die naam aan een file geven.
Het gevolg is dat er geen #OK# wordt gegeven.
Je kunt dit forceren door handmatig #OK# in te typen, wat de meeste amateurs
dan ook wel doen.
Probleem is dan dat de file dan de naam van de call krijgt, zodat je
achteraf alles moet renamen als je tenminste de naam en de extensie precies
hebt onthouden en weet welke naam bij welk nummer hoort. hi

Beter is om de file van te voren een naam te geven, en dat gaat wel goed.

Ik doe dat als volgt.

Met de muis klik ik BIN-RX aan, en geef de naam van de file op.
Daarna geef ik aan de BBS het cmd BGET met dezelfde filenaam.
En nu gaat het wel goed, GP geeft nu #OK# en file krijgt de opgeven naam !
Totdat de overdracht klaar is, hier krijgt de BBS weer teveel cmd's en
reageert met een aantal error meldingen.
Deze error meldingen zijn vervelend maar geven geen problemen.

Veel succes van Henk PE1HBW IJsselmuiden


Hello Graphic-Packet users,

                           Some of you may probably have encountered a few
problems with Graphic Packet (I personally use GP Version 1.61); here are a
few hints and tricks to solve the problems or at least know where it comes
from.

I know very little about GP161 but anyhow these infos may help you !


1) Problem with BOX-LIST function. 
**********************************
Question: Why does one BBS work with my BOX-List function on GP and and another
          does not ?

Answer: Refering to a few messages I read, some BBS's using F6FBB system
        are sending you a list that looks like this if you send the 
        (L)ist command:




  *******************************************************************
U:ON1BWP (F=SERVER D=DOS B=DISC H=HELP)* 40990 * (2547/41282)
l

 Message Choice - "*"

 Msg# TS Size To    @ BBS   From   Date/Time Title
===== == ==== ===== ======= ====== ====/==== ======
41282 B$ 6384 IBM   @DL     DL5FBD 0301/0937 V24V85.P03/05 V24-Bibliothek in Tu
41281 B$ 6379 IBM   @DL     DL5FBD 0301/0937 V24V85.P02/05 V24-Bibliothek in Tu
41280 B$ 2366 AMSAT @EU     DF5DP  0301/0936 OSCAR-21 CELEBRATES THIRD BIRTHDAY
41279 B$ 4420 AMSAT @EU     DF5DP  0301/0936 AO-13 ZRO TEST SCHEDULES!
41278 B$ 6200 IBM   @DL     DL5FBD 0301/0936 V24V85.P01/05 V24-Bibliothek in Tu
41277 B$ 2147 AMSAT @EU     DF5DP  0301/0935 AMSAT NET ON GALAXY 3
41276 B$ 2453 IBM   @DL     DL5DCW 0301/0935 re:SOUNDKARTE
41275 B$ 1411 IBM   @DL     DG2YCH 0301/0934 RE:BOSSTV

     ^ it Does not work ! (One space)

--------------------------------------------------------------------



U[0     ] ON4PJ-ON6AR 940301 09:55z Commando (I=INFO/D=DOS/H=HELP) >
l
Msg#   TS  Dim. Voor  @ BBS   Afz.   Datum/GMT Titel
26508  BF  6306 IBM   @DL     DL5FBD 0301/0943 V24V85.P03/05 V24-Bibliothek in 
26507  BF  6301 IBM   @DL     DL5FBD 0301/0942 V24V85.P02/05 V24-Bibliothek in 
26506  BF  2289 AMSAT @EU     DF5DP  0301/0941 OSCAR-21 CELEBRATES THIRD BIRTHD
26505  BF  6122 IBM   @DL     DL5FBD 0301/0941 V24V85.P01/05 V24-Bibliothek in 
26504  BF  4343 AMSAT @EU     DF5DP  0301/0940 AO-13 ZRO TEST SCHEDULES!
26503  BF  2070 AMSAT @EU     DF5DP  0301/0940 AMSAT NET ON GALAXY 3
26502  BF  2374 IBM   @DL     DL5DCW 0301/0940 re:SOUNDKARTE
26501  BF  1332 IBM   @DL     DG2YCH 0301/0940 RE:BOSSTV
26500  BF  4185 IBM   @DL     DL5FBD 0301/0940 V24V85.P01-05 V24-Bibliothek Inf
26499  BF  3503 AMSAT @EU     DF5DP  0301/0939 SAREX UPDATE AS OF FEB 6 at 00:3
26498  BF  1034 NEED  @WW     W6QJM  0301/0938 >>> Want  TenTEC   Xcvr <<<

     ^ Works OK ! (Two spaces)

--------------------------------------------------------------------
The problem comes from the space between the first and second column of the
List sent.

If there is only ONE space left between the first column (Message Number) and
the second column (Type of file) it DOES NOT WORK with BOX-List unless the
name of the DIRECTORY is less or equal to than Letter. (i.e. GP or DX etc..).

To solve the problem you might ask your local BBS-SY of Antwerp) and you Download a
                                 -----
     file in Auto-Binary mode by typing GBET xxxx.exe it will be saved on
     your disk under the file-name ON6AR.000.
                                   ---------

     And there seems to be the problem coming from !

     Just change your first column BBS-Name by anything you want but it must
     be different from the BBS's REAL CALLSIGN.

     Here follows fore exemple the NAMES.GP file modified.

                             *******************

*** Rufzeichenliste f�r Graphic-Packet ***
N>ON7RC       BRUXELLES NODE;
N>ON1ANR      ANTWERPEN NODE;
N>ON4CP       LEUVEN NODE   ;  
B>BRUBBS      BXLBBS        ;  N>BRU-1    B>BRUBBS
B>BBSCLR      CLRBBS        ;  N>BRU-2    B>CLRBBS
B>BBSPRG      LXBBS         ;  N>BRU-3    F>LX0PAC   B>LX0PRG-8
B>BBS6AR      BBSANT        ;  N>ON1ANR   B>ON6AR
B>BBSAEO      BBSCED        ;  N>ON1ANR   N>BRUGGE   B>BBS
B>BBSTOR      BBSTOR        ;  N>ON1ANR   N>TOR      B>TORBBS
B>BBSUBO    BOURCHEIT     ;  F>ON4CP    F>ON4UBO   B>ON4UBO-8
T>ON4PJ Patrick;


     These infos were tried here with positive results, I don't believe
     these are the only solutions to your possible problems, but as it
     works well over here (And not only at my station) I thought it might
     help some of you Run your Graphic Packet more confortably.

    
     Thanks to Serge ON1KZZ, who informed me about his tests with GP we
     hope this will be of any Help for many.

     I would be very interrested to receive your comments and see if you
     had other tips to deal.

     Best 73s and Good Packet-Radio Practice !

de ON4PJ @ ON7RC.BT.BEL.EU (Patrick) Eppegem-Zemst (20 Km North of Brussels)
    



XE!Óežza;ARJ     EXE!°ˆðJœ¢|ATTRIB  EXE `s7Ü+CHKDSK  EXE `s£Þ2CHKSTATESYS `s¯À¤CHOICE  COM `s!
-COMMAND COM `s×ˆÖCOUNTRY SYS `sA
ªBDBLSPACEEXE `sd
”7